## Slide 1: FreeRTOS
FORMAÇÃO · MÓDULO 1
Fundamentos de sistemas operativos
de tempo real
Rúben Marques · 24 de setembro de 2026
Notes: Boas-vindas. Este primeiro módulo apresenta os conceitos base de um RTOS, seguindo a página oficial RTOS Fundamentals do freertos.org. As barras coloridas antecipam a ideia central de hoje: várias tasks a partilhar um único CPU ao longo do tempo.

## Slide 2: Módulos e sessões práticas, pela ordem da formação
PLANO DA FORMAÇÃO
01
Módulo 1 · Fundamentos de sistemas operativos de tempo real
manhã
dia 1
02
Módulo 2 · Gestão de memória
manhã
dia 1
03
Módulo 3 · Gestão de tasks
manhã
dia 1
04
Módulo 4 · Filas (queues)
manhã
dia 1
P1
Prática 1 · Ambiente e primeiro projeto
tarde
dia 1
P2
Prática 2 · Preempção e prioridades
EXTRA
tarde
dia 1
05
Módulo 5 · Gestão de interrupções
manhã
dia 2
06
Módulo 6 · Gestão de recursos
manhã
dia 2
07
Módulo 7 · Software timers
manhã
dia 2
08
Módulo 8 · Troubleshooting e debug
manhã
dia 2
P3
Prática 3 · Interrupções, recursos, timers e debug
tarde
dia 2
P4
Prática 4 · Aprofundar: ISRs, recursos, timers e debug
EXTRA
tarde
dia 2
Notes: Apresentar o plano pela ordem em que vai ser dado. A formação alterna teoria e prática: os módulos teóricos (a verde) são de manhã e as sessões práticas (a laranja) de tarde, numa Raspberry Pi Pico 2 a correr nos cores RISC-V, com um J-Link. Módulo 1: o que é um RTOS e porque usar um. Módulo 2: de onde vem a memória das tasks (o heap do FreeRTOS). Módulo 3: criar tasks, prioridades, estados e scheduling. Módulo 4: filas (queues) para comunicar entre tasks. Com tasks e queues já dadas, as práticas 1 e 2 montam o ambiente, integram o kernel e mostram a preempção na placa. Segue-se a teoria restante: interrupções (módulo 5), recursos partilhados com mutexes e semáforos (módulo 6), software timers (módulo 7) e troubleshooting e debug (módulo 8). A prática 3 aplica estes quatro temas com os exemplos oficiais do livro; a prática 4 é extra, para quem quiser aprofundar. Base: currículo NobleProg (14 h) e o livro Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel. Diferenças face ao currículo: a memória é um módulo próprio, antes das tasks, como no livro; 'Communicating Between Tasks' está dividido em filas e interrupções; os software timers cobrem a parte de tempo de 'Managing Memory and Time'. O antigo bloco 'projeto prático' do currículo foi substituído pelas quatro sessões práticas. Dia 1: módulos 1 a 4 de manhã, práticas 1 e 2 à tarde. Dia 2: módulos 5, 6, 7 e 8 de manhã, práticas 3 e 4 à tarde. As práticas 2 e 4 são EXTRA: fazem-se se houver tempo. O dia 2 aparece esbatido no slide para o foco ficar no dia 1.

## Slide 3: O que é um RTOS
INTRODUÇÃO
Um sistema operativo pequeno e determinístico.
Pensado para sistemas embebidos que têm de reagir a eventos externos dentro de restrições temporais estritas.
Onde se usa
Dispositivos médicos, ECUs automóveis e outros sistemas embebidos.
Mais leve que um SO de uso geral
Adequado a dispositivos com memória, CPU e energia limitadas.
Útil mesmo sem hard real-time
Muitas vezes só 1 ou 2 requisitos exigem timing determinístico.
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
3
Notes: Definição oficial: um RTOS é um SO desenhado para ser pequeno e determinístico. Usa-se em sistemas embebidos como dispositivos médicos e ECUs automóveis, que têm de reagir a eventos externos dentro de restrições temporais apertadas. Nota importante: tipicamente só um ou dois requisitos do sistema exigem esse nível de determinismo, e usar um RTOS traz benefícios mesmo quando não há nenhum requisito hard real-time (ver FAQ 'Why use an RTOS?' no freertos.org). É mais pequeno e leve que um SO de uso geral, logo adequado a dispositivos limitados em memória, computação e energia.

## Slide 4: Kernel, threads e tasks
MULTITASKING
O kernel é o componente central do SO. Se consegue executar várias threads aparentemente em simultâneo, o SO é multitasking.
SO DE USO GERAL · EX. LINUX
Processos e threads
Vários utilizadores partilham o processador
Cada programa = um ou mais threads
Memória virtual separa processos
RTOS PEQUENO · EX. FREERTOS
Tasks
Sem memória virtual
Logo, sem distinção processo / thread
Aos threads chama-se tasks
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
4
Notes: O kernel é o núcleo do SO. Num SO de uso geral como o Linux, vários utilizadores acedem ao processador aparentemente em simultâneo, cada um a correr vários programas. Cada programa é implementado por um ou mais threads. Se o SO consegue executar vários threads desta forma, diz-se multitasking. Em RTOS pequenos como o FreeRTOS não há memória virtual, logo não há distinção entre processos e threads: chamamos-lhes simplesmente tasks.

## Slide 5: Porque simplifica o design
MULTITASKING
Partir a aplicação
Multitasking e comunicação entre tasks permitem dividir uma aplicação complexa em tasks mais pequenas e geríveis.
Testar, dividir, reutilizar
A partição facilita os testes, a divisão do trabalho entre equipas e a reutilização de código.
Timing no kernel
Os detalhes de timing e sequenciação passam a ser responsabilidade do kernel, e não do código da aplicação.
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
5
Notes: Três benefícios citados na página oficial: (1) as funcionalidades de multitasking e comunicação inter-task permitem partir a aplicação em tasks mais pequenas; (2) essa partição facilita testes, divisão do trabalho em equipas e reutilização de código; (3) a complexidade de timing e sequenciação passa para o kernel. A FAQ 'Why use an RTOS?' tem uma lista mais completa.

## Slide 6: Multitasking vs. concorrência
MULTITASKING
Um core executa uma task de cada vez; ao trocar rapidamente entre elas, o SO faz parecer que correm em simultâneo. Com dois cores, duas correm de facto.
O que parece: execução concorrente
O que acontece num único core: uma task de cada vez
Com dois cores (ex.: RP2350): duas tasks correm mesmo ao mesmo tempo
Task 1
Task 2
Task 3
Task 1
Task 2
Task 3
Core 0
Core 1
tempo →
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals (alterado)
6
Notes: Um processador single core só executa uma task de cada vez, mas ao alternar rapidamente entre tasks o SO faz parecer que todas executam em simultâneo. O diagrama mostra três tasks ao longo do tempo (da esquerda para a direita): em cima, a execução concorrente percebida; em baixo, o padrão real de multitasking, em que em cada instante só uma barra está ativa. Terceira faixa, fora da página oficial e fora do âmbito do curso: num processador com dois cores, como o RP2350 da Pico 2 (dois Hazard3 RISC-V, ou dois Cortex-M33), um kernel SMP pode pôr duas tasks em Running ao mesmo tempo, uma em cada core; aí há paralelismo real, não só a ilusão dele. A mesma task nunca corre nos dois cores ao mesmo tempo. O port RP2350_RISC-V do FreeRTOS é SMP (configNUMBER_OF_CORES = 2; o exemplo oficial pico-examples/freertos/hello_freertos_two_cores usa os dois cores), mas nas sessões práticas usamos um só core. Consequência a mencionar de passagem: com dois cores, desligar interrupções ou o scheduler num core não impede o outro de mexer nos mesmos dados, por isso as secções críticas SMP usam também spinlocks.

## Slide 7: Quem decide o que corre
SCHEDULING
Scheduler
A parte do kernel que decide que task executa em cada instante. Pode pausar e retomar uma task muitas vezes durante a sua vida.
Swap out / in
Se a task B substitui a task A, A foi swapped out (pausada) e B swapped in (retomada).
Scheduling policy
O algoritmo usado para decidir. Num SO multi-utilizador procura dar a cada task uma fatia justa de CPU; num sistema real-time o objetivo é outro (já a seguir).
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
7
Notes: O scheduler é a parte do kernel responsável por decidir que task executa em cada instante. O kernel pode pausar e retomar uma task muitas vezes. Terminologia: quando B substitui A, A é 'swapped out' (ou switched out) e B 'swapped in'. A scheduling policy é o algoritmo de decisão: num sistema multi-utilizador não real-time tende a dar a cada task uma parte justa do tempo de CPU; a política dos sistemas embebidos real-time é descrita mais à frente.

## Slide 8: Quando uma task sai do CPU
SCHEDULING
Uma task só é swapped out quando o scheduling algorithm decide executar outra. Isso acontece de duas formas:
SEM A TASK SABER
Fica pronta uma task de prioridade mais alta
No tick: acaba um delay ou um timeout
Numa interrupção: a ISR dá um semáforo ou envia para uma queue
Noutra task: uma chamada à API acorda-a
Com time slicing, o tick também troca entre tasks da mesma prioridade.
A PRÓPRIA TASK CHAMA A API
Yield | Cede o CPU; o scheduler pode voltar a escolher a mesma task.
Sleep / delay | Fica indisponível até passar o período de atraso indicado.
Block | Fica indisponível até ocorrer um evento (ex.: dados na UART) ou expirar um timeout.
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals; Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
8
Notes: Uma task só sai do CPU se o algoritmo de scheduling decidir executar outra. Isto pode acontecer sem a task saber: a página oficial dá como exemplo o scheduler a responder a um evento externo ou à expiração de um timer. Em concreto, no FreeRTOS com preempção (configUSE_PREEMPTION = 1), a task é preemptada quando fica pronta uma task de prioridade mais alta, e isso só pode acontecer em três sítios: no tick interrupt (acaba um vTaskDelay, um vTaskDelayUntil ou o timeout de um bloqueio; ou expira um software timer e acorda a daemon task); numa ISR que dá um semáforo, envia para uma queue ou manda uma task notification (com portYIELD_FROM_ISR a troca é à saída da ISR, sem ele no tick seguinte); ou dentro de uma chamada à API feita pela própria task em execução que acorda outra mais prioritária (xQueueSend, xSemaphoreGive, vTaskResume, vTaskPrioritySet, xTaskCreate). Com time slicing, o tick também alterna entre tasks prontas da mesma prioridade. A reformulação da coluna da esquerda é minha, com base no funcionamento do kernel descrito no livro (capítulo 4); a página oficial é menos precisa. Ou pode acontecer porque a própria task chama uma função da API que faz yield, sleep (delay) ou block. Yield: o scheduler pode escolher a mesma task outra vez. Sleep: a task fica indisponível até passar o atraso. Block: indisponível até ocorrer um evento específico (ex.: chegam dados à UART) ou expirar um timeout. É o kernel que gere estes estados e transições.

## Slide 9: Exemplo: três tasks e um periférico
SCHEDULING
Task 1
Task 2
Task 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tempo →
1 Task 1 a executar
2 O kernel faz swap out da task 1…
3 …e swap in da task 2
4 Task 2 bloqueia (lock) um periférico
5 Swap out da task 2…
6 …e swap in da task 3
7 Task 3 encontra o periférico ocupado e bloqueia
8 Swap in da task 1 (etc.)
9 Task 2 termina e liberta o periférico
10 Task 3 encontra-o livre e continua
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
9
Notes: Percorrer os marcadores: (1) task 1 a executar; (2) o kernel faz swap out da task 1 e (3) swap in da task 2; (4) enquanto executa, a task 2 bloqueia um periférico para acesso exclusivo (não visível no diagrama); (5) o kernel faz swap out da task 2 e (6) swap in da task 3; (7) a task 3 tenta aceder ao periférico, encontra-o bloqueado e bloqueia à espera; (8) o kernel faz swap in da task 1; etc. (9) a task 2 volta a executar, termina com o periférico e liberta-o; (10) a task 3 volta a executar, encontra o periférico acessível e continua até voltar a ser swapped out. Os marcadores a verde (4, 7, 9) são ações das próprias tasks; os escuros são decisões do kernel. Se perguntarem pelas prioridades: o exemplo não as define (vêm só nos slides seguintes); lido em FreeRTOS, as três têm a mesma prioridade e as trocas do kernel são time slicing. Prova: no marcador 8 a task 1 volta a correr, o que não aconteceria se a 2 ou a 3 fossem mais prioritárias e estivessem prontas.

## Slide 10: Mesmos princípios, outro objetivo
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
10
REAL-TIME SCHEDULING
Os eventos do mundo real têm deadlines. A scheduling policy de um RTOS tem de garantir que são cumpridos.
01
Cada task tem uma prioridade
Atribuída pelo engenheiro de software.
02
Corre a mais prioritária
Recebe CPU a task de maior prioridade que está apta a executar.
03
Opcional: partilha entre iguais
Tempo dividido de forma justa entre tasks da mesma prioridade, se estiverem prontas.
Não é magia: não abranda nem acelera o tempo. Cabe a quem escreve a aplicação garantir que as restrições temporais são exequíveis com as prioridades escolhidas.
Notes: Os RTOS fazem multitasking com os mesmos princípios, mas com objetivos diferentes, e isso reflete-se na scheduling policy. Os sistemas embebidos real-time existem para dar uma resposta atempada a eventos do mundo real, que têm deadlines. Num RTOS pequeno como o FreeRTOS, o engenheiro atribui uma prioridade a cada task; a política é simplesmente garantir que a task de maior prioridade apta a executar recebe o CPU. Opcionalmente, o tempo pode ser partilhado de forma justa entre tasks com a mesma prioridade máxima que estejam aptas (não em delay nem bloqueadas). Não é magia: a aplicação tem de garantir que as restrições temporais são exequíveis.

## Slide 11: Exemplo: teclado, LCD e controlo
REAL-TIME SCHEDULING
Teclado e LCD
Soft real-time
resposta ≤ 100 ms
void vKeyHandlerTask( void *pvParameters )
{
// Processo contínuo: loop infinito
for( ;; )
{
[Bloquear à espera de uma tecla]
[Processar a tecla]
}
}
Controlo com filtro digital
Ciclo de 2 ms
precisão ± 0,5 ms
void vControlTask( void *pvParameters )
{
for( ;; )
{
[Esperar até 2 ms após o ciclo anterior]
[Amostrar a entrada]
[Filtrar a amostra]
[Executar o algoritmo de controlo]
[Escrever o resultado]
}
}
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
11
Notes: Exemplo clássico: sistema com teclado, LCD e algoritmo de controlo. Teclado: o utilizador tem de ver feedback de cada tecla num período razoável; se o máximo aceitável for 100 ms, qualquer resposta entre 0 e 100 ms serve. Falhar torna o produto desagradável de usar, mas não perigoso: soft real-time. Implementa-se como uma task autónoma com loop infinito, como a maioria das tasks real-time. Controlo: a entrada tem de ser amostrada, filtrada e o ciclo de controlo executado a cada 2 ms, e para o filtro funcionar a regularidade da amostragem tem de ser precisa a 0,5 ms. O pseudocódigo está traduzido; no original os passos estão em inglês.

## Slide 12: Quem fica com a prioridade mais alta
REAL-TIME SCHEDULING
A task de controlo recebe a prioridade mais alta porque:
1
O prazo é mais apertado
O deadline do controlo é mais restrito do que o do tratamento do teclado.
2
Falhar custa mais
As consequências de um deadline falhado são maiores no controlo do que no teclado.
PRIORIDADE ↓
vControlTask
Mais alta
vKeyHandlerTask
Intermédia
Idle task
Criada pelo próprio RTOS. Só executa quando nenhuma outra pode, e está sempre pronta a executar.
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
12
Notes: O engenheiro tem de dar a prioridade mais alta à task de controlo porque (1) o seu deadline é mais estrito que o do teclado e (2) a consequência de falhar o deadline é maior. Além das nossas duas tasks, o RTOS cria a sua própria task, a idle task, que só executa quando nenhuma outra está apta; a idle task está sempre em estado de poder executar.

## Slide 13: O exemplo ao longo do tempo
REAL-TIME SCHEDULING
vControlTask
vKeyHandlerTask
Idle task
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
Entre t3 e t4
Há uma tecla premida (tracejado), mas vControlTask tem maior prioridade: a tecla espera até t4.
t7: preempção
O timer dispara a meio do processamento da tecla. vKeyHandlerTask para e só termina depois de t8.
Sem nada pronto
O CPU vai para a idle task, que está sempre apta a executar.
Fonte: freertos.org — RTOS Fundamentals
13
Notes: Percorrer a timeline: no início nenhuma das duas tasks pode correr (o controlo espera pelo próximo ciclo, o teclado espera uma tecla), por isso corre a idle task. t1: tecla premida, vKeyHandlerTask fica apta e tem mais prioridade que a idle, logo executa. t2: terminou de processar a tecla e atualizar o LCD; volta a esperar e a idle retoma. t3: um evento de timer indica novo ciclo de controlo; vControlTask é a mais prioritária e executa de imediato. Entre t3 e t4 há uma tecla premida, mas o teclado tem menor prioridade e não recebe CPU. t4: o controlo termina e espera o próximo timer; vKeyHandlerTask é agora a mais prioritária apta e processa a tecla. t5: tecla processada, volta a idle. Entre t5 e t6 é processado um evento de timer (ciclo de controlo), sem teclas. t6: nova tecla, mas antes de terminar o processamento chega um evento de timer (t7): ambas as tasks estão aptas, o controlo tem prioridade e o teclado é suspenso a meio. t8: o controlo termina e o teclado conclui o processamento da tecla. Nota: o texto oficial não descreve t7 explicitamente; é o instante do evento de timer após t6.

## Slide 14: Um RTOS dá sempre o CPU à task de maior prioridade que está pronta a executar.
EM RESUMO
Task
Scheduler
Swap in / out
Yield · delay · block
Prioridade
Idle task
A seguir, no Módulo 2: gestão de memória (heap).
Notes: Ideia a reter: a política de scheduling de um RTOS como o FreeRTOS é executar sempre a task de maior prioridade que está apta. Rever os termos: task, scheduler, swap in/out, yield, delay e block, prioridade, idle task. No próximo bloco (módulo 2) vemos de onde vem a memória das tasks, o heap do FreeRTOS; a API das tasks vem no módulo 3.

## Slide 15: Gestão de memória
FORMAÇÃO · MÓDULO 2
Heap memory management: de onde vem a RAM das tasks e dos objetos do kernel
ESTÁTICA OU DINÂMICA
pvPortMalloc() e vPortFree(), e porque não o malloc() da biblioteca C
HEAP_1 A HEAP_5
Os cinco esquemas, fragmentação, best fit e first fit
DIAGNÓSTICO
Medir o heap, malloc failed hook, alocação estática
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 3
Notes: Módulo 2, capítulo 3 do livro. Vem antes das tasks, seguindo a ordem do livro, porque criar tasks, queues e semáforos consome RAM e o xTaskCreate() devolve pdFAIL quando não há heap. Pré-requisitos: saber as fases de compilação e linking, o que são stack e heap, e as funções malloc() e free().

## Slide 16: Onde fica cada coisa na memória (Pico 2)
Fonte: linker script do pico-sdk e port RP2350_RISC-V; fora de escala
16
GESTÃO DO HEAP
RAM (512 KB + 2 × 4 KB)
0x20081000
0x20080000
0x20000000
stack do main() → stack das ISRs
stack do core 1 (livre)
heap da biblioteca C (malloc)
o resto da RAM
.bss (globais sem valor inicial)
ucHeap: o heap do FreeRTOS
TCB + stack
de cada task
queues…
livre
.data (globais com valor inicial)
FLASH
código (.text)
const (.rodata)
valores iniciais
do .data
copiados para a RAM no arranque
int iCount = 5; /* .data */
int iErros; /* .bss */
const char pcMsg[] = "ok"; /* flash */
void vTask( void *pv )
{
int iLocal; /* stack da task */
static int iN; /* .bss */
void *p = pvPortMalloc( 64 ); /* ucHeap */
void *q = malloc( 64 ); /* heap C */
}
As globais nunca vão para o heap. O heap do FreeRTOS é ele próprio uma global: um array no .bss.
Notes: Slide fora do livro, para a placa da formação: mapa de memória da Pico 2 (RP2350) com o linker script por omissão do pico-sdk; tamanhos fora de escala. Flash (XIP, a partir de 0x10000000): o código (.text), as constantes (.rodata) e os valores iniciais das globais inicializadas, que o crt0 copia para o .data na RAM no arranque. RAM principal (512 KB a partir de 0x20000000): primeiro o .data (globais e static com valor inicial), depois o .bss (globais e static sem valor inicial, postas a zero no arranque). O heap do FreeRTOS (heap_4) é o array ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ], declarado static no heap_4.c, por isso fica no .bss como qualquer global; nos exemplos do pico-sdk tem 128 KB. É dentro dele que o pvPortMalloc() arranja a TCB e a stack de cada task criada com xTaskCreate(), as queues, os semáforos, etc. Por isso as variáveis locais de uma task (na sua stack) vivem, na prática, dentro do ucHeap. Com alocação estática, os buffers static (StaticTask_t, arrays de stack) ficam diretamente no .bss, fora do ucHeap. A seguir ao .bss, o linker coloca o heap da biblioteca C (secção .heap), que vai até ao fim da RAM: é daí que vem o malloc() e o que a biblioteca C aloca por dentro (por exemplo o printf). São dois heaps independentes; o FreeRTOS não usa o malloc(). Os dois bancos de 4 KB no fim (SCRATCH_X e SCRATCH_Y, 0x20080000 e 0x20081000): o SCRATCH_Y tem a stack do main() (2 KB por omissão, PICO_STACK_SIZE); o SCRATCH_X a do core 1, que não usamos. Depois de vTaskStartScheduler(), o main() nunca mais corre e o port RP2350_RISC-V reaproveita essa stack (__StackTop) como stack das interrupções. Mensagem-chave: as globais criadas fora das tasks (e as static dentro delas) nunca vão para o heap; ficam no .data ou .bss. O heap do FreeRTOS é ele próprio uma global. Só vai para o heap o que é pedido com pvPortMalloc(), explícita ou implicitamente (xTaskCreate(), xQueueCreate()…). Para ver os valores reais: o ficheiro .map gerado pelo build, ou arm-none-eabi-size / riscv32-…-size (colunas data e bss).

## Slide 17: Alocação estática ou dinâmica
GESTÃO DO HEAP
A RAM dos objetos do kernel (tasks, queues, semáforos, event groups…) pode ser reservada em compile time ou em run time.
configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION = 1
Dinâmica
Menos esforço de design e planeamento
API mais simples
Minimiza o footprint de RAM
configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION = 1
Estática
Mais determinística
Não há falhas de alocação para tratar
Sem risco de fragmentação do heap
As duas podem estar ativas ao mesmo tempo. A dinâmica está ativa por omissão (constante indefinida).
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
17
Notes: Os capítulos seguintes introduzem objetos do kernel: tasks, queues, semáforos, event groups. A RAM que os guarda pode ser alocada estaticamente (compile time) ou dinamicamente (run time). Dinâmica: reduz o esforço de design e planeamento, simplifica a API e minimiza o footprint de RAM. Estática: mais determinística, elimina a necessidade de tratar falhas de alocação e elimina o risco de fragmentação (o heap tem memória livre suficiente, mas não num bloco contíguo utilizável). As funções estáticas só existem com configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION = 1; as dinâmicas com configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION = 1 ou indefinido. É válido ter ambas a 1.

## Slide 18: Porque não usar malloc() e free()
GESTÃO DO HEAP
A alocação dinâmica é um conceito de C, não do FreeRTOS. Mas as funções da biblioteca standard podem não servir:
Nem sempre existem
em sistemas embebidos pequenos
Ocupam muito código
implementação relativamente grande
Raramente thread-safe
perigosas com várias tasks
Não determinísticas
o tempo de execução varia de chamada para chamada
Fragmentação
memória livre suficiente, mas não contígua
Complicam o linker
configuração mais difícil
Erros difíceis de depurar
se o heap crescer para cima de outras variáveis
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
18
Notes: A alocação dinâmica de memória é um conceito de C, não específico do FreeRTOS nem de multitasking. É relevante porque os objetos do kernel podem ser criados com memória dinâmica, e o malloc() e free() da biblioteca C podem não ser adequados: nem sempre estão disponíveis em sistemas embebidos pequenos; a implementação pode ser grande; raramente são thread-safe; não são determinísticos; sofrem de fragmentação; podem complicar a configuração do linker; e podem causar erros difíceis de depurar se o heap crescer para memória usada por outras variáveis.

## Slide 19: pvPortMalloc() e vPortFree()
GESTÃO DO HEAP
A alocação de memória faz parte da portable layer, não do núcleo do kernel: cada sistema tem requisitos diferentes e nenhum algoritmo serve para todos.
Quando precisa de RAM, o FreeRTOS chama pvPortMalloc() em vez de malloc(); para libertar, vPortFree() em vez de free(). Mesmos protótipos, e são públicas: a aplicação também as pode usar.
O FreeRTOS traz 5 implementações de exemplo. A aplicação usa uma delas ou fornece a sua.
PROTÓTIPOS
void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize );
void vPortFree( void *pv );
ONDE ESTÃO
FreeRTOS/Source/portable/MemMang/
heap_1.c heap_2.c heap_3.c
heap_4.c heap_5.c
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
19
Notes: As primeiras versões do FreeRTOS usavam memory pools (blocos de tamanhos fixos pré-alocados em compile time). Foi removido porque o uso ineficiente de RAM em sistemas muito pequenos gerava muitos pedidos de suporte. Hoje a alocação é parte da portable layer: sistemas diferentes têm requisitos diferentes de alocação e timing, e assim o programador pode fornecer a sua implementação. pvPortMalloc() tem o mesmo protótipo de malloc() e vPortFree() o de free(). Há cinco implementações de exemplo, em heap_1.c a heap_5.c, na pasta FreeRTOS/Source/portable/MemMang.

## Slide 20: Os cinco esquemas de exemplo
GESTÃO DO HEAP
Esquema | Algoritmo | Liberta | Junta livres | Determinístico | Quando usar
heap_1 | Só subdivide o array | Não | — | Sim | Objetos nunca apagados
heap_2 | Best fit | Sim | Não | Não | Legado: usar heap_4
heap_3 | malloc()/free() da libc | Sim | (libc) | Não | Heap do linker; suspende o scheduler
heap_4 | First fit | Sim | Sim | Não | Alocar e libertar tamanhos variados
heap_5 | First fit (como heap_4) | Sim | Sim | Não | RAM em várias regiões não contíguas
heap_1, heap_2 e heap_4 subdividem um array estático de configTOTAL_HEAP_SIZE bytes. Por isso o FreeRTOS parece gastar muita RAM: o heap conta como dados do FreeRTOS.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
20
Notes: Visão geral antes de ver cada um. heap_1: só pvPortMalloc(), sem vPortFree(); sempre determinístico, não fragmenta. heap_2: best fit, liberta mas não junta blocos livres adjacentes; mantido só por compatibilidade, não recomendado em designs novos. heap_3: usa o malloc() e free() da biblioteca standard, tornando-os thread-safe ao suspender o scheduler; o tamanho do heap vem do linker e configTOTAL_HEAP_SIZE não é usado. heap_4: first fit com coalescência de blocos livres adjacentes. heap_5: mesmo algoritmo do heap_4, mas junta várias regiões de memória num só heap. heap_2 e heap_4 não são determinísticos, mas são mais rápidos que a maioria das implementações de malloc() e free(). A coluna Determinístico do heap_3 segue a afirmação geral do livro de que malloc()/free() não são determinísticos.

## Slide 21: heap_1: só aloca, nunca liberta
GESTÃO DO HEAP
Muitos sistemas pequenos criam todas as tasks e objetos antes de arrancar o scheduler, e nunca os apagam.
heap_1 implementa só pvPortMalloc(): vai subdividindo um array uint8_t de configTOTAL_HEAP_SIZE bytes. Não há vPortFree().
Cada task criada dinamicamente = 2 alocações: o TCB e a stack.
Sempre determinístico e nunca fragmenta: candidato até em sistemas safety-critical.
A
livre
Antes de criar tasks
B
livre
Stack
TCB
1 task criada
C
livre
Stack
TCB
Stack
TCB
Stack
TCB
3 tasks criadas
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
21
Notes: Figura 3.1 do livro: A, o array antes de criar tasks, todo livre; B, depois de criar uma task (TCB + stack); C, depois de criar três tasks. Quando a memória só é alocada antes de a aplicação começar a funcionar em tempo real, e fica alocada para sempre, o esquema não precisa de lidar com determinismo e fragmentação e pode privilegiar tamanho de código e simplicidade. Sistemas críticos que proíbem alocação dinâmica (por não determinismo, fragmentação e falhas de alocação) podem mesmo assim usar heap_1, porque é sempre determinístico e não fragmenta.

## Slide 22: heap_2 e heap_4: best fit vs. first fit
GESTÃO DO HEAP
heap_2 · legado
Best fit: o bloco de tamanho mais próximo
Blocos livres, por ordem de endereço: 5, 200, 25, 100 bytes. Pedido: 20 bytes.
5 B
200 B
25 B
100 B
Percorre todos e escolhe o mais pequeno que chega: o de 25. Fica 20 + 5 livres.
Não junta blocos livres adjacentes, logo fragmenta mais. Não fragmenta se os blocos forem sempre do mesmo tamanho.
heap_4 · recomendado
First fit: o primeiro bloco que chega
Blocos livres, por ordem de endereço: 5, 200, 25, 100 bytes. Pedido: 20 bytes.
5 B
200 B
25 B
100 B
Escolhe o primeiro que chega: o de 200, sem olhar para os outros. Fica 20 + 180 livres.
Junta (coalesce) blocos livres adjacentes, o que minimiza a fragmentação.
Simplificação: os dois guardam o tamanho de cada bloco dentro do heap, por isso as partes somam um pouco menos do que o bloco original.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3; exemplo adaptado
22
Notes: heap_2 usa best fit: percorre a lista e escolhe o bloco livre mais pequeno que ainda chega para o pedido. heap_4 usa first fit: percorre os blocos por ordem de endereço e usa o primeiro que chega. Exemplo com a mesma lista nos dois lados (livres por ordem de endereço: 5, 200, 25 e 100 bytes; pedido de 20): o bloco de 5 não chega em nenhum dos casos. O heap_2 compara os que chegam (200, 25, 100) e escolhe o de 25, que parte em 20 + 5. O heap_4 para no primeiro que chega, o de 200, e parte-o em 20 + 180. Nota: o livro usa listas diferentes para cada algoritmo (5, 25 e 100 no heap_2; 5, 200 e 100 no heap_4); aqui junta-se numa só para se ver a diferença. O critério de escolha não é o que mais pesa na fragmentação: o heap_2 não junta blocos livres adjacentes e fragmenta mais, a não ser que os blocos alocados e libertados tenham sempre o mesmo tamanho; está no FreeRTOS só por compatibilidade. O heap_4 junta-os (coalescência, detalhada a seguir) e serve aplicações que alocam e libertam repetidamente blocos de tamanhos diferentes. Nenhum dos dois é determinístico, mas ambos são mais rápidos que a maioria das implementações standard de malloc()/free().

## Slide 23: heap_4: first fit com coalescência
GESTÃO DO HEAP
A
livre
Stack
TCB
Stack
TCB
Stack
TCB
B
livre
Stack
TCB
1 livre
Stack
TCB
C
livre
Stack
TCB
livre
Queue
Stack
TCB
D
livre
Stack
TCB
User
Queue
Stack
TCB
E
livre
Stack
TCB
User
livre
Stack
TCB
F
livre
Stack
TCB
livre
Stack
TCB
A Três tasks criadas
B Task apagada: TCB e stack eram 2 blocos e juntam-se num só livre (no heap_2 ficavam 2)
C xQueueCreate(): first fit usa esse bloco e parte-o
D pvPortMalloc() da aplicação cabe no espaço seguinte
E Queue apagada: livre dos dois lados do bloco User
F vPortFree() do User: os três livres juntam-se num só
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
23
Notes: Figura 3.3 do livro. A: três tasks criadas, um bloco livre grande no topo. B: uma task apagada. Ponto-chave: a TCB e a stack de uma task são duas alocações separadas (o xTaskCreate() chama pvPortMalloc() duas vezes), cada uma com o seu cabeçalho, mesmo ficando encostadas; ao apagar a task, o kernel faz dois vPortFree(). No heap_2 ficavam dois blocos livres lado a lado (a linha tracejada no desenho é a fronteira antiga), e um pedido maior que cada um deles não caberia ali, mesmo havendo espaço seguido suficiente. O heap_4 verifica os vizinhos ao libertar e junta-os num único bloco livre, onde já cabe um pedido do tamanho dos dois somados. C: criada uma queue com xQueueCreate(), que chama pvPortMalloc(); first fit usa o primeiro bloco livre suficiente, o da task apagada, e parte-o. D: a aplicação chama pvPortMalloc() diretamente; o bloco cabe no primeiro espaço livre, entre a queue e o TCB seguinte. O espaço da task apagada está agora dividido em três. E: a queue é apagada e a sua memória libertada automaticamente; há espaço livre dos dois lados do bloco do utilizador. F: a aplicação liberta o bloco do utilizador, que se junta aos livres dos dois lados num só bloco maior. O destaque de B e a comparação com o heap_2 são um acrescento à figura do livro.

## Slide 24: heap_5: um heap feito de várias regiões
GESTÃO DO HEAP
Mesmo algoritmo do heap_4, mas junta várias regiões de RAM separadas num só heap. Útil quando a RAM não aparece como um bloco contíguo no mapa de memória.
É o único que exige inicialização explícita: nenhum objeto do kernel pode ser criado dinamicamente antes de vPortDefineHeapRegions().
Regras do array: regiões ordenadas por endereço crescente, terminado com uma entrada { NULL, 0 }.
RAM1 (64 KB): quem a arruma é o linker
globais e stack
(.data, .bss)
ucHeap · 30 KB
(região 1)
sobra
Truque: o ucHeap é uma variável global. O linker escolhe o endereço, não há sobreposição e, se não couber, o link falha.
#define RAM2_START_ADDRESS ( ( uint8_t * ) 0x00020000 )
#define RAM2_SIZE ( 32 * 1024 )
#define RAM3_START_ADDRESS ( ( uint8_t * ) 0x00030000 )
#define RAM3_SIZE ( 32 * 1024 )
#define RAM1_HEAP_SIZE ( 30 * 1024 )
static uint8_t ucHeap[ RAM1_HEAP_SIZE ]; /* na RAM1 */
const HeapRegion_t xHeapRegions[] =
{
{ ucHeap, RAM1_HEAP_SIZE },
{ RAM2_START_ADDRESS, RAM2_SIZE },
{ RAM3_START_ADDRESS, RAM3_SIZE },
{ NULL, 0 }
};
vPortDefineHeapRegions( xHeapRegions );
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
24
Notes: heap_5 usa o mesmo algoritmo do heap_4 mas pode combinar várias regiões de memória separadas num só heap. Inicializa-se com vPortDefineHeapRegions(), que recebe um array de HeapRegion_t (endereço inicial e tamanho em bytes). O array tem de estar ordenado por endereço, do mais baixo para o mais alto, e termina com uma entrada de endereço NULL. Exemplo do livro: três regiões RAM1 (64 KB em 0x00010000), RAM2 e RAM3 (32 KB cada). Descrever a RAM1 inteira sobreporia as variáveis que o linker lá colocou. Pôr o endereço à mão (0x0001nnnn) não é recomendado: é difícil de determinar, muda entre builds, e as ferramentas não avisam se houver sobreposição. A solução da Listing 3.4 declara ucHeap como variável normal: o linker coloca-a na RAM1, o endereço está sempre correto, não pode haver sobreposição e o link falha se ucHeap for grande demais. O mapa da RAM1 no slide é ilustrativo (tamanhos aproximados, fora do livro): mostra que as globais e a stack ocupam uma parte que o linker decide, o ucHeap é colocado a seguir e sobra uma margem que tem de ser acertada à mão. Os heap_1, 2 e 4 fazem o mesmo por dentro: declaram um array ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ]. Na placa da formação (RP2350) a SRAM principal é contínua (520 KB), por isso o heap_5 não é necessário; o pico-sdk usa o heap_4. Se perguntarem se se pode escolher onde fica o heap: sim; com configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP = 1 (heap_1, 2 e 4) a aplicação declara o próprio ucHeap e coloca-o numa secção do linker, e as stacks das tasks podem vir de um alocador à parte (configSTACK_ALLOCATION_FROM_SEPARATE_HEAP = 1). Só interessa em micros com memórias de velocidades diferentes; fica fora deste curso. Nota: o código do slide abrevia a Listing 3.4 (a chamada a vPortDefineHeapRegions() vai no início do main()).

## Slide 25: Medir e vigiar o heap
GESTÃO DO HEAP
Função / macro | O que dá | Disponível em
xPortGetFreeHeapSize() | Bytes livres neste momento. Não diz nada sobre fragmentação. | Todos exceto heap_3
xPortGetMinimumEverFreeHeapSize() | Mínimo de bytes livres desde o arranque: quão perto esteve de ficar sem heap. Ajuda a reduzir configTOTAL_HEAP_SIZE. | heap_4, heap_5
vPortGetHeapStats() | Preenche um HeapStats_t: total livre, maior e menor bloco livre, nº de blocos, mínimo histórico, nº de alocações e libertações. | heap_4, heap_5
traceMALLOC / traceFREE | Macros de trace para recolher estatísticas de heap por task. | Aplicação
vApplicationMallocFailedHook() | Chamada quando pvPortMalloc() devolve NULL (configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK = 1). O objeto não é criado. | Aplicação
Exemplo: se o mínimo histórico for 2000 bytes depois de correr o código com mais uso de heap, configTOTAL_HEAP_SIZE pode ser reduzido em até 2000 bytes.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3
25
Notes: Funções utilitárias do heap. xPortGetFreeHeapSize(): bytes livres no momento da chamada; não informa sobre fragmentação; não existe no heap_3. xPortGetMinimumEverFreeHeapSize(): o mínimo de bytes livres desde o arranque; se devolver 200, a aplicação esteve a 200 bytes de ficar sem heap; só heap_4 e heap_5. vPortGetHeapStats(): heap_4 e heap_5, preenche HeapStats_t com xAvailableHeapSpaceInBytes, xSizeOfLargestFreeBlockInBytes, xSizeOfSmallestFreeBlockInBytes, xNumberOfFreeBlocks, xMinimumEverFreeBytesRemaining, xNumberOfSuccessfulAllocations e xNumberOfSuccessfulFrees. traceMALLOC e traceFREE permitem recolher estatísticas por task (Listing 3.11). Malloc failed hook: com configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK = 1 a aplicação tem de fornecer vApplicationMallocFailedHook(); muitas demos tratam a falha como erro fatal, mas em produção o sistema deve recuperar de forma controlada.

## Slide 26: Alocação estática
GESTÃO DO HEAP
Com configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION = 1, o programador cria explicitamente cada bloco de memória:
Toda a memória conhecida em compile time
Toda a memória determinística
Ficam disponíveis as versões …Static(): xTaskCreateStatic, xQueueGenericCreateStatic, xQueueCreateMutexStatic, xTimerCreateStatic, xEventGroupCreateStatic, xStreamBufferGenericCreateStatic…
Custo: a aplicação fornece a memória da idle task (e da timer task, se configUSE_TIMERS = 1), e os buffers têm de ter scope adequado: static.
Implementação típica (Listing 3.15)
void vApplicationGetIdleTaskMemory(
StaticTask_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
uint32_t *pulIdleTaskStackSize )
{
static StaticTask_t xIdleTaskTCB;
static StackType_t
uxIdleTaskStack[ configMINIMAL_STACK_SIZE ];
*ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTCB;
*ppxIdleTaskStackBuffer = uxIdleTaskStack;
*pulIdleTaskStackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE;
}
Na Pico 2: com o alvo CMake FreeRTOS-Kernel-Static, o kernel já fornece esta memória (configKERNEL_PROVIDED_STATIC_MEMORY = 1).
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 3; port RP2350
26
Notes: A alocação estática evita as desvantagens da dinâmica: toda a memória é conhecida em compile time e é determinística. As complicações: algumas funções extra da aplicação para fornecer memória do kernel, e garantir que a memória estática é declarada num scope adequado. Com configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION = 1 ficam disponíveis as versões estáticas: xTaskCreateStatic, xEventGroupCreateStatic, xQueueGenericCreateStatic, xQueueCreateMutexStatic (com configUSE_MUTEXES), xQueueCreateCountingSemaphoreStatic (com configUSE_COUNTING_SEMAPHORES), xStreamBufferGenericCreateStatic, xTimerCreateStatic (com configUSE_TIMERS), e as funções Get…StaticBuffer(s). A idle task e a timer task usam memória fornecida por vApplicationGetIdleTaskMemory() e vApplicationGetTimerTaskMemory(). Os buffers declarados dentro da função têm de ser static; caso contrário ficariam na stack e deixariam de existir quando a função retorna. Em SMP, os idle tasks dos outros cores são alocados internamente. Nota fora do livro, para a placa da formação: desde o V11 existe configKERNEL_PROVIDED_STATIC_MEMORY = 1, com o qual o kernel define ele próprio vApplicationGetIdleTaskMemory() e vApplicationGetTimerTaskMemory() (arrays de configMINIMAL_STACK_SIZE e configTIMER_TASK_STACK_DEPTH). No port RP2350 (raspberrypi/FreeRTOS-Kernel), o alvo CMake FreeRTOS-Kernel-Static define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION=1 e configKERNEL_PROVIDED_STATIC_MEMORY=1; o exemplo hello_freertos_static_allocation do pico-examples liga-se a esse alvo, põe configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION=0 (não compila nenhum heap_n.c e o xTaskCreate() deixa de existir) e cria as tasks com xTaskCreateStatic() e arrays static. Resumo do que é preciso na Pico: ligar a FreeRTOS-Kernel-Static, decidir se a dinâmica fica ativa, e usar as funções …Static() com buffers static.

## Slide 27: A RAM das tasks e dos objetos do kernel vem do heap do FreeRTOS ou de memória estática; para a maioria dos casos, heap_4.
MÓDULO 2 EM RESUMO
pvPortMalloc / vPortFree
heap_1 … heap_5
configTOTAL_HEAP_SIZE
Fragmentação
xPortGetFreeHeapSize
Malloc failed hook
Estática vs. dinâmica
A seguir, no Módulo 3: gestão de tasks.
Notes: Recapitular: o FreeRTOS usa pvPortMalloc() e vPortFree() em vez do malloc() e free() da biblioteca C; o esquema de heap é escolhido pelo ficheiro heap_n.c compilado (heap_4 para a maioria dos casos com libertação, heap_1 quando nada é apagado, heap_5 para RAM não contígua); o heap pode ser medido em run time e o malloc failed hook apanha falhas de alocação; com alocação estática, a memória é fornecida pela aplicação e a RAM usada fica conhecida no link.

## Slide 28: Gestão de tasks
FORMAÇÃO · MÓDULO 3
Criar tasks, prioridades, estados e algoritmos de scheduling
CRIAR TASKS
Task functions, xTaskCreate(), parâmetros e prioridades
ESTADOS E TEMPO
O tick, Blocked, vTaskDelay() e vTaskDelayUntil(), a idle task
SCHEDULING
Preemptivo com e sem time slicing, e cooperativo
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 4
Notes: Módulo 3, capítulo 4 do livro, o mais detalhado. Usa o módulo 2: cada task criada dinamicamente recebe a TCB e a stack do heap do FreeRTOS.

## Slide 29: Uma task é uma função C
GESTÃO DE TASKS
void vATaskFunction( void *pvParameters )
{
/* Uma cópia por instância, na stack da task */
long lStackVariable = 0;
/* Uma só cópia, partilhada por todas as instâncias */
static long lStaticVariable = 0;
for( ;; )
{
/* Funcionalidade da task */
}
/* Se sair do loop: apagar antes do fim da função */
vTaskDelete( NULL );
}
Nunca retorna
Sem return e sem chegar ao fim da função. Se já não é precisa, apaga-se com vTaskDelete().
Normalmente um loop infinito
Cada task é um pequeno programa com o seu entry point.
Uma função, várias instâncias
Cada task criada tem a sua própria stack e as suas variáveis automáticas.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
29
Notes: As tasks são funções C com o protótipo void vATaskFunction( void *pvParameters ): recebem um ponteiro void e devolvem void. Cada task é um pequeno programa: tem entry point, corre normalmente para sempre num loop infinito e não sai. Uma task FreeRTOS nunca pode retornar da função que a implementa: sem return e sem passar do fim da função; se já não for precisa, deve ser apagada explicitamente. Uma mesma função pode criar várias tasks, cada uma com a sua stack e as suas cópias das variáveis automáticas. Variáveis static são colocadas pelo linker num endereço fixo e partilhadas por todas as instâncias.

## Slide 30: Seis funções para criar tasks
GESTÃO DE TASKS
Cada task precisa de dois blocos de RAM: o TCB (Task Control Block) e a stack. O nome da função diz de onde vem essa RAM e com que privilégios corre a task.
xTaskCreate()
xTaskCreateStatic()
xTaskCreateRestricted()
xTaskCreateRestrictedStatic()
xTaskCreateAffinitySet()
xTaskCreateStaticAffinitySet()
…Static
RAM pré-alocada
Os blocos são passados como parâmetros. Sem Static, a RAM vem do heap em run time.
…Restricted
Acesso limitado à memória
Task em modo não privilegiado (ports que o suportam). Sem Restricted, corre em modo privilegiado com acesso a toda a memória.
Não disponível na Pico 2
…AffinitySet
Escolher o core
Em ports SMP, define em que core(s) a task pode correr.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
30
Notes: Seis funções de criação: xTaskCreate(), xTaskCreateStatic(), xTaskCreateRestricted(), xTaskCreateRestrictedStatic(), xTaskCreateAffinitySet() e xTaskCreateStaticAffinitySet(). Cada task precisa de dois blocos de RAM: o TCB e a stack. As funções com Static usam blocos pré-alocados passados como parâmetros; sem Static, alocam dinamicamente do heap em run time. Alguns ports suportam tasks em modo restrito ou não privilegiado: as funções Restricted criam tasks com acesso limitado à memória; as outras criam tasks em modo privilegiado, com acesso a todo o mapa de memória. Em ports SMP, as funções Affinity permitem escolher o core. Como são funções complexas, os exemplos usam xTaskCreate(), a mais simples. Nota fora do livro, para a placa da formação: na Pico 2 as funções Restricted não estão disponíveis. O port RP2350_RISC-V não tem MPU wrappers (o Hazard3 tem PMP em hardware, mas o port não o usa) e o port RP2350_ARM_NTZ exige configENABLE_MPU = 0; nos dois, todas as tasks correm com acesso total à memória.

## Slide 31: xTaskCreate()
GESTÃO DE TASKS
BaseType_t xTaskCreate(
TaskFunction_t pvTaskCode,
const char * const pcName,
configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,
void *pvParameters,
UBaseType_t uxPriority,
TaskHandle_t *pxCreatedTask );
configSTACK_DEPTH_TYPE é uint16_t por omissão. Se profundidade × largura da stack passar de 65535, defini-lo como size_t ou unsigned long.
pvTaskCode | Ponteiro para a função da task.
pcName | Nome descritivo, só para debug.
usStackDepth | Stack em words, não bytes: 128 × 4 B = 512 B.
pvParameters | Valor passado ao parâmetro da task.
uxPriority | 0 (mais baixa) a configMAX_PRIORITIES − 1.
pxCreatedTask | Recebe o handle; NULL se não for preciso.
Retorno | pdPASS, ou pdFAIL se faltar heap.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
31
Notes: Protótipo de xTaskCreate() e parâmetros. xTaskCreateStatic() tem mais dois parâmetros: a memória pré-alocada para o TCB e para a stack. pcName: o FreeRTOS não o usa, serve só para debug; nomes mais longos que configMAX_TASK_NAME_LEN são truncados. usStackDepth: número de words, não de bytes. O livro remete para a secção 13.3 (Stack Overflow) para um método prático de escolher o tamanho da stack. uxPriority acima de configMAX_PRIORITIES − 1 é limitado a esse valor. pxCreatedTask: o handle permite, por exemplo, mudar a prioridade ou apagar a task. Retorno pdFAIL: não havia heap suficiente (ver capítulo 3).

## Slide 32: Exemplo: duas instâncias da mesma task
GESTÃO DE TASKS
A TASK
void vTaskFunction( void *pvParameters )
{
char *pcTaskName;
pcTaskName = ( char * ) pvParameters;
for( ;; )
{
vPrintLine( pcTaskName );
/* atraso grosseiro: null loop */
}
}
Mesma prioridade: as duas alternam no CPU
Strings static const: continuam válidas depois de o main() deixar de correr
O main()
static const char *pcTextForTask1 =
"Task 1 is running";
static const char *pcTextForTask2 =
"Task 2 is running";
int main( void )
{
xTaskCreate( vTaskFunction, "Task 1", 1000,
( void * ) pcTextForTask1, 1, NULL );
xTaskCreate( vTaskFunction, "Task 2", 1000,
( void * ) pcTextForTask2, 1, NULL );
vTaskStartScheduler();
/* Só chega aqui se faltar heap */
for( ;; );
}
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
32
Notes: Exemplos 4.1 e 4.2 do livro, combinados. Em vez de duas funções quase iguais, uma só função recebe a string a imprimir pelo parâmetro, convertido para char *. O main() cria duas instâncias com strings diferentes (static const char *pcTextForTask1 = "Task 1 is running", etc.), à mesma prioridade 1 e stack de 1000 words, e arranca o scheduler. As strings são static const para continuarem válidas enquanto as tasks correm: variáveis na stack do main() podem deixar de existir depois de arrancar o scheduler. Se o main() passar do vTaskStartScheduler(), faltou heap para criar a idle task ou a timer task. Numa aplicação real deve-se verificar o valor de retorno de xTaskCreate(). Também se pode criar uma task dentro de outra task, não só no main(). O output alterna 'Task 1 is running' / 'Task 2 is running'. Nota: no simulador Windows cada task imprime uma vez por vez; num alvo real pode imprimir várias vezes antes de ser trocada.

## Slide 33: Prioridades
GESTÃO DE TASKS
O scheduler garante sempre que entra em Running a task de maior prioridade que pode correr. Tasks de igual prioridade entram e saem de Running à vez.
Prioridade inicial em uxPriority; muda-se depois com vTaskPrioritySet(). Qualquer número de tasks pode partilhar a mesma prioridade.
Manter configMAX_PRIORITIES o mais baixo possível: mais prioridades gastam mais RAM.
configMAX_PRIORITIES − 1
A mais alta
⋮
0
A mais baixa (a da idle task)
Scheduler genérico
Em C, todos os ports. Sem limite de prioridades; pior caso cresce com o número.
Otimizado
Em assembly. Máx. 32 (32 bits) ou 64 (64 bits); pior caso constante.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
33
Notes: O scheduler garante sempre que a task de maior prioridade que pode correr é a escolhida para Running; tasks de igual prioridade alternam. Prioridades de 0 (mais baixa) a configMAX_PRIORITIES − 1. Há duas implementações do algoritmo de seleção. Genérica: escrita em C, funciona em todos os ports, não impõe limite a configMAX_PRIORITIES, mas mais prioridades implicam mais RAM e pior caso de execução mais longo. Otimizada para a arquitetura: escrita em assembly, mais rápida, pior caso igual para qualquer valor, mas limitada a 32 prioridades em arquiteturas de 32 bits e 64 em 64 bits. Ativa-se com configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION = 1 (o livro escreve 'optimized', mas a macro no código-fonte usa a grafia britânica OPTIMISED); os ports que a têm ativam-na por omissão.

## Slide 34: O tick interrupt e a medição do tempo
GESTÃO DE TASKS
configTICK_RATE_HZ = 100
10 ms
por tick period = um time slice
Um interrupt periódico, o tick, corre o scheduler no fim de cada time slice para escolher a próxima task.
O fim do time slice não é o único ponto de decisão
O scheduler também decide logo que:
• a task em Running bloqueia (delay, queue vazia, semáforo…)
• uma ISR põe em Ready uma task de maior prioridade
• outra task a acorda, ou lhe sobe a prioridade
A API mede o tempo em ticks. pdMS_TO_TICKS() converte milissegundos: o código não muda se a frequência do tick mudar.
TickType_t xTimeInTicks = pdMS_TO_TICKS( 200 );
O tick count conta os ticks desde o arranque do scheduler; o FreeRTOS trata do overflow.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
34
Notes: Nos exemplos anteriores, as duas tasks tinham a mesma prioridade e podiam correr sempre, por isso cada uma executava durante um time slice. O scheduler corre no fim de cada time slice, através de um interrupt periódico: o tick interrupt. configTICK_RATE_HZ define a frequência e portanto a duração do time slice: 100 Hz dá 10 ms. O tempo entre dois ticks chama-se tick period. 100 é um valor típico; o ótimo depende da aplicação. O fim do time slice não é o único ponto de decisão: o scheduler também escolhe imediatamente quando a task em execução bloqueia, ou quando um interrupt põe em Ready uma task de maior prioridade. A caixa do slide junta um terceiro caso, que é o mesmo do slide 8: uma chamada à API noutra task (dar um semáforo, enviar para uma queue, vTaskResume(), vTaskPrioritySet()) que ponha em Ready uma task de maior prioridade provoca a troca de imediato, sem esperar pelo tick. pdMS_TO_TICKS() converte ms em ticks e não pode ser usada se configTICK_RATE_HZ for maior que 1000. O tick count é o número de ticks desde o arranque do scheduler; a aplicação não precisa de se preocupar com o overflow ao especificar delays.

## Slide 35: Starvation e tasks event-driven
GESTÃO DE TASKS
EXEMPLO A · NULL LOOP
Task 1 prioridade 1, Task 2 prioridade 2
Task 2 is running
Task 2 is running
Task 2 is running
Task 2 is running
Task 2 is running
A Task 2 pode correr sempre. A Task 1 nunca entra em Running: sofre starvation.
Exemplo B · vTaskDelay()
Mesmas prioridades, agora a bloquear
Task 2 is running
Task 1 is running
Task 2 is running
Task 1 is running
Task 2 is running
Enquanto está Blocked, a task não gasta CPU. As duas correm; no resto do tempo corre a idle task.
Tasks de processamento contínuo só servem na prioridade mais baixa. Uma task event-driven só entra em Running depois de um evento a acordar.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
35
Notes: Exemplo 4.3: duas tasks com prioridades 1 e 2, ambas com um null loop como atraso. A Task 2 nunca espera por nada, está sempre pronta, por isso o scheduler escolhe-a sempre e a Task 1 nunca corre: starvation. Tasks de processamento contínuo têm utilidade limitada porque só podem existir na prioridade mais baixa. A solução é escrevê-las event-driven: só têm trabalho depois de um evento e não podem entrar em Running antes disso. Exemplo 4.4: substituir o null loop por vTaskDelay(). A task fica Blocked durante o atraso, sem gastar CPU, e as duas tasks correm apesar das prioridades diferentes. O polling é também ineficiente: consome todo o tempo de processador sem ter trabalho a fazer. O tempo da idle task mede a capacidade de processamento livre.

## Slide 36: Os estados de uma task
GESTÃO DE TASKS
Not Running
Suspended
Ready
Blocked
Running
switch in
switch out
Chamada a uma API bloqueante
Evento
↑ vTaskSuspend()
↓ vTaskResume()
vTaskSuspend()
Running
O processador está a executar esta task. Num single core, só uma de cada vez.
Ready
Pode correr, mas não está a correr: nem Blocked nem Suspended.
Blocked
À espera de um evento temporal ou de sincronização.
Suspended
Invisível para o scheduler. Só entra com vTaskSuspend() (de qualquer estado) e só sai com vTaskResume() ou xTaskResumeFromISR(). A maioria das aplicações não o usa.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
36
Notes: Modelo de topo: Running e Not Running. Em Not Running a task está pausada e o seu estado guardado; ao retomar continua na instrução onde ia. Passar para Running é switch in (swap in), sair é switch out; só o scheduler faz isto. Not Running tem três sub-estados. Blocked: à espera de um evento. Suspended: indisponível para o scheduler, só se entra com vTaskSuspend() e só se sai com vTaskResume() ou xTaskResumeFromISR(). Ready: em Not Running mas nem Blocked nem Suspended, ou seja, pronta a correr. Diagrama redesenhado a partir da Figura 4.7 do livro; a linha à esquerda é o vTaskSuspend() chamado a partir de Blocked.

## Slide 37: O estado Blocked
GESTÃO DE TASKS
Uma task em Blocked está à espera de um de dois tipos de evento:
Eventos temporais
Expira um período de atraso ou chega-se a um tempo absoluto. Ex.: esperar 10 ms.
Usados para comportamento periódico ou timeouts.
Eventos de sincronização
Vêm de outra task ou de um interrupt. Ex.: esperar que cheguem dados a uma queue.
Queues, semáforos, mutexes, event groups, stream e message buffers, task notifications.
Os dois ao mesmo tempo: bloquear numa queue com timeout de 10 ms. A task sai de Blocked quando chegam dados ou quando passam os 10 ms sem dados.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
37
Notes: Uma task à espera de um evento está em Blocked, sub-estado de Not Running. Eventos temporais: um atraso expira ou é atingido um tempo absoluto (ex.: esperar 10 ms). Eventos de sincronização: originados por outra task ou interrupt (ex.: dados a chegar a uma queue). Podem gerar eventos de sincronização: queues, semáforos binários e de contagem, mutexes, mutexes recursivos, event groups, stream buffers, message buffers e direct to task notifications; a maioria é tratada nos capítulos seguintes. Uma task pode bloquear num evento de sincronização com timeout, ficando efetivamente à espera dos dois tipos de evento. Quando o evento ocorre, a task passa automaticamente para Ready.

## Slide 38: vTaskDelay() e vTaskDelayUntil()
GESTÃO DE TASKS
Relativo · INCLUDE_vTaskDelay = 1
vTaskDelay( xTicksToDelay )
const TickType_t xDelay250ms =
pdMS_TO_TICKS( 250 );
for( ;; )
{
vPrintLine( pcTaskName );
vTaskDelay( xDelay250ms );
}
Blocked durante N ticks a partir da chamada. Chamada no tick 10 000 com 100: volta a Ready no tick 10 100.
ABSOLUTO
vTaskDelayUntil( &xLastWake, xInc )
TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
for( ;; )
{
vPrintLine( pcTaskName );
vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime,
pdMS_TO_TICKS( 250 ) );
}
Acorda num tick count exato, calculado a partir do último despertar. É a escolha para períodos fixos.
xLastWakeTime inicializa-se uma vez; depois é atualizado pela própria função.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
38
Notes: vTaskDelay() põe a task em Blocked durante um número fixo de ticks; o momento em que sai é relativo ao momento da chamada. Exemplo do livro: vTaskDelay(100) chamado no tick 10 000 mantém a task Blocked até ao tick 10 100. Só existe com INCLUDE_vTaskDelay = 1. vTaskDelayUntil() recebe o tick count exato em que a task deve passar de Blocked a Ready. pxPreviousWakeTime guarda o último despertar e serve de referência; inicializa-se com xTaskGetTickCount() antes do primeiro uso e depois é atualizado automaticamente. xTimeIncrement é o período em ticks. Com vTaskDelay(), a frequência de uma task periódica não fica garantida (Exemplo 4.5). Nota fora do livro: nas versões recentes do kernel existe também xTaskDelayUntil(), que devolve se a task foi de facto atrasada; confirmar na documentação da versão usada.

## Slide 39: A idle task e o idle hook
GESTÃO DE TASKS
IDLE TASK
Criada automaticamente por vTaskStartScheduler(): tem de haver sempre pelo menos uma task que possa correr.
Prioridade 0: é preemptada logo que outra task fica Ready. configIDLE_SHOULD_YIELD controla a partilha com tasks da aplicação na mesma prioridade.
É a idle task que liberta a memória das tasks que se apagaram a si próprias. Não a deixar sem CPU.
Idle hook · configUSE_IDLE_HOOK = 1
void vApplicationIdleHook( void );
Chamado uma vez por iteração do loop da idle task. Usos comuns:
Processamento de fundo, sem a RAM de uma task extra
Medir a capacidade de processamento livre
Pôr o processador em modo de baixo consumo
Regras: nunca bloquear nem suspender; retornar em tempo razoável.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
39
Notes: A idle task é criada quando se chama vTaskStartScheduler(), para garantir que há sempre pelo menos uma task que pode correr (mesmo com as funcionalidades de baixo consumo). Faz pouco mais do que correr num loop. Tem prioridade 0, para nunca impedir uma task da aplicação de correr, e é preemptada assim que outra fica Ready. Nada impede criar tasks da aplicação com prioridade 0; configIDLE_SHOULD_YIELD evita que a idle gaste tempo que seria mais útil a essas tasks. A idle task liberta os recursos do kernel das tasks que se apagaram a si próprias, por isso não pode ficar sem tempo de CPU. Idle hook: função chamada uma vez por iteração do loop da idle. Usos: processamento de fundo sem a RAM de uma task, medir capacidade livre, baixo consumo (a poupança é menor do que com tickless idle). Regras: o hook nunca pode bloquear nem suspender-se (poderia não haver nenhuma task em Running), e se houver tasks que se apagam a si próprias tem de retornar em tempo razoável. Exemplo 4.7: um hook que incrementa um contador executa cerca de 4 milhões de vezes entre iterações das tasks (depende do hardware).

## Slide 40: Mudar a prioridade e apagar tasks
GESTÃO DE TASKS
INCLUDE_vTaskPrioritySet / INCLUDE_uxTaskPriorityGet = 1
Prioridade em run time
void vTaskPrioritySet( TaskHandle_t xTask,
UBaseType_t uxNewPriority );
UBaseType_t uxTaskPriorityGet(
TaskHandle_t xTask );
NULL como handle = a própria task. O handle só é preciso para mexer noutra task (guarda-se no pxCreatedTask).
INCLUDE_vTaskDelete = 1
Apagar uma task
void vTaskDelete( TaskHandle_t xTaskToDelete );
NULL = apaga-se a si própria. A task deixa de existir e não volta a Running.
Só a memória alocada pelo kernel (TCB, stack) é libertada, pela idle task. O que a task alocou tem de ser libertado explicitamente.
Criar e apagar tasks continuamente não é boa prática: preferir reutilizar tasks.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
40
Notes: vTaskPrioritySet() muda a prioridade depois de o scheduler arrancar; o valor é limitado a configMAX_PRIORITIES − 1. uxTaskPriorityGet() devolve a prioridade atual. Ambas aceitam NULL para a própria task. Exemplo 4.8: a Task 1 (prioridade mais alta) sobe a Task 2 acima de si; a Task 2 corre imediatamente, imprime e baixa a sua própria prioridade; a Task 1 volta a correr. vTaskDelete(): a task apagada deixa de existir. Se foi criada dinamicamente e se apagou a si própria, é a idle task que liberta o TCB e a stack, por isso a idle não pode ficar sem CPU. Exemplo 4.9: a Task 1 (prioridade 1) cria a Task 2 (prioridade 2), que corre logo e se apaga; a Task 1 bloqueia com vTaskDelay(), a idle liberta a memória, e o ciclo repete.

## Slide 41: Escolher o algoritmo de scheduling
SCHEDULING ALGORITHMS
Algoritmo | Preempção | configUSE_PREEMPTION | configUSE_TIME_SLICING
Preemptivo com time slicing | Sim | 1 | 1
Preemptivo sem time slicing | Sim | 1 | 0
Cooperativo | Não | 0 | Qualquer
Fixed priority
O algoritmo não muda as prioridades, mas as tasks podem mudá-las.
Preemptive
Se fica Ready uma task de maior prioridade, a que está em Running sai de imediato, sem yield nem block.
Time slicing
Tasks de igual prioridade trocam no fim de cada time slice, isto é, a cada tick.
Em qualquer configuração single core, tasks da mesma prioridade são escolhidas à vez (round robin), o que não garante tempo igual.
SMP
Com vários cores (ex.: os 2 do RP2350), as mesmas regras escolhem uma task por core: correm ao mesmo tempo as tasks Ready de maior prioridade. Com configRUN_MULTIPLE_PRIORITIES = 1, podem ser de prioridades diferentes.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
41
Notes: O algoritmo de scheduling decide que task em Ready passa a Running. Configura-se com configUSE_PREEMPTION e configUSE_TIME_SLICING no FreeRTOSConfig.h. configUSE_TICKLESS_IDLE também afeta o algoritmo, porque pode desligar o tick durante longos períodos; é uma opção avançada para baixo consumo, e aqui assume-se a 0 (o valor por omissão). A configuração mais comum, usada em todos os exemplos até agora, é Fixed Priority Preemptive Scheduling with Time Slicing. Fixed priority: o algoritmo não altera as prioridades. Preemptive: a preempção pode ocorrer a qualquer momento, não só no tick. Time slicing: um time slice é o tempo entre dois ticks. Round robin: tasks de igual prioridade entram em Running à vez, sem garantia de tempo igual. AMP não é tratado aqui. SMP (caixa do slide, fora do livro): com configNUMBER_OF_CORES > 1 há um só kernel e uma só lista de Ready para todos os cores; em cada ponto de decisão, cada core fica com uma das tasks Ready de maior prioridade que ainda não esteja a correr noutro core, e uma task nunca corre em dois cores ao mesmo tempo. configRUN_MULTIPLE_PRIORITIES: a 0 (o valor por omissão do kernel), só correm em simultâneo tasks da mesma prioridade, o que preserva a garantia de single core de que uma task de menor prioridade não corre enquanto uma de maior prioridade está em Running; a 1 (o valor dos pico-examples), podem correr tasks de prioridades diferentes, e essa garantia deixa de existir. configUSE_CORE_AFFINITY permite fixar tasks a cores (xTaskCreateAffinitySet(), vTaskCoreAffinitySet()). Nas práticas usamos configNUMBER_OF_CORES = 1.

## Slide 42: Com ou sem time slicing
SCHEDULING ALGORITHMS
configUSE_TIME_SLICING = 1
Troca a cada tick
Com várias tasks Ready na prioridade mais alta, o scheduler escolhe outra em cada tick interrupt.
É o comportamento por omissão da maioria das aplicações.
configUSE_TIME_SLICING = 0
Só troca quando é obrigado
Quando fica Ready uma task de maior prioridade, ou quando a task em Running passa a Blocked ou Suspended.
Menos context switches e menos overhead, mas tasks de igual prioridade podem receber tempos muito diferentes.
Técnica avançada: só para utilizadores experientes.
configIDLE_SHOULD_YIELD
A 1, a idle task cede o resto do time slice se houver outras tasks de prioridade 0 em Ready. A 0, fica o time slice inteiro.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
42
Notes: Com time slicing, se houver mais do que uma task Ready na prioridade mais alta, o scheduler escolhe uma nova em cada tick. Sem time slicing, só escolhe quando uma task de maior prioridade entra em Ready, ou quando a task em Running entra em Blocked ou Suspended. Há menos trocas de contexto, logo menos overhead, mas tasks de igual prioridade podem receber tempos muito diferentes. Na Figura 4.21 do livro, a idle task fica em Running mais de quatro ticks completos, e a Task 2 menos de um tick antes de ser preemptada. Por isso é considerada uma técnica avançada. configIDLE_SHOULD_YIELD: a 0, a idle fica em Running todo o time slice, exceto se for preemptada; a 1, cede o que resta do time slice em cada iteração do loop se houver outras tasks de prioridade idle em Ready. A task seguinte corre só o que resta desse time slice.

## Slide 43: Scheduling cooperativo
SCHEDULING ALGORITHMS
Com configUSE_PREEMPTION = 0, só há troca de contexto quando a task em Running bloqueia ou chama taskYIELD(). Nunca há preempção, logo também não há time slicing.
COM PREEMPÇÃO: DUAS TASKS A ESCREVER NA MESMA UART
abcdefg123456789hijklmnop
Task 1 escreve “abcdefghijklmnop”, mas é trocada a meio; a Task 2 escreve “123456789” no meio da string.
Cooperativo: mais fácil de proteger
Somos nós que decidimos quando há troca: nunca a meio de um recurso inconsistente.
Preemptivo: mais responsivo
A task de maior prioridade corre logo que fica Ready. Muitas vezes essencial em real-time.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4
43
Notes: O livro foca-se no scheduling preemptivo, mas o FreeRTOS também permite cooperativo. Nesse caso (e assumindo que as ISRs não pedem trocas de contexto), só há troca quando a task em Running entra em Blocked ou chama taskYIELD(). Exemplo da UART: a Task 1 escreve 'abcdefg' e sai de Running; a Task 2 escreve '123456789'; a Task 1 volta e acaba a string. Resultado: 'abcdefg123456789hijklmnop', string corrompida. Com o scheduler cooperativo controlamos quando há troca, por isso é mais fácil garantir que não acontece com um recurso em estado inconsistente. Em contrapartida, o sistema é menos responsivo: uma task que passa a ser a mais prioritária em Ready só corre quando a atual bloqueia ou chama taskYIELD() (Figura 4.22). Nota: os recursos do próprio FreeRTOS, como queues e semáforos, são sempre seguros para partilhar; formas de partilhar recursos com segurança vêm no módulo de gestão de recursos.

## Slide 44: Tasks são funções que nunca retornam, passam a maior parte do tempo em Blocked, e corre sempre a de maior prioridade que está pronta.
MÓDULO 3 EM RESUMO
xTaskCreate
Prioridades e tick
Ready · Running · Blocked · Suspended
vTaskDelayUntil
Starvation
vTaskPrioritySet
Time slicing
Cooperativo
A seguir, no Módulo 4: filas (queues).
Notes: Recapitular: como se cria uma task e onde vai buscar a memória (módulo 2), prioridades e tick, os quatro estados, delays relativos e absolutos, a idle task, mudar prioridades e apagar tasks, e as três configurações de scheduling. Frase-chave a reter: uma task bem escrita é event-driven e passa a maior parte do tempo em Blocked, deixando o CPU livre.

## Slide 45: Filas (queues)
FORMAÇÃO · MÓDULO 4
Comunicação entre tasks
O QUE É UMA QUEUE
Os dados são copiados; comprimento e tamanho de item fixos
A API
Criar, enviar, receber, bloquear, prioridades, várias origens
PADRÕES
Ponteiros para dados grandes, mailbox
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 5
Notes: Módulo 4, capítulo 5 do livro. Com o módulo 5 (interrupções, capítulo 7), corresponde ao ponto 'Communicating Between Tasks' do currículo NobleProg. O capítulo 5 trata só da comunicação task-to-task; a comunicação entre interrupções e tasks fica para o módulo 5.

## Slide 46: O que é uma queue
GESTÃO DE QUEUES
Mecanismo de comunicação task → task, task → ISR e ISR → task.
Guarda um número finito de itens de tamanho fixo. O comprimento (length) e o tamanho de cada item definem-se ao criar a queue.
Normalmente é uma FIFO: escreve-se no fim (tail) e lê-se da frente (head). Também se pode escrever à frente, ou sobrescrever.
tail ← → head
1
Queue criada para 5 inteiros: vazia.
2
10
Task A envia x = 10 para o fim. É o único item: está no fim e na frente.
3
20
10
Task A muda x para 20 e envia outra vez. O 10 continua à frente.
4
20
Task B recebe para y: fica com 10, o da frente. Na queue sobra o 20.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
46
Notes: As queues servem para comunicação task-to-task, task-to-interrupt e interrupt-to-task; este capítulo trata só de task-to-task, e o capítulo 7 das interrupções. Uma queue guarda um número finito de itens de tamanho fixo; o número máximo é o seu length. Length e tamanho do item definem-se na criação. Uso normal: FIFO, escrita no tail e leitura do head. Também é possível escrever à frente e sobrescrever o item da frente. Figura 5.1 do livro, redesenhada: a Task A envia o valor de uma variável local duas vezes (10 e depois 20); a queue guarda cópias dos dois valores; a Task B recebe para outra variável o valor da frente (10), e na queue fica o 20.

## Slide 47: O FreeRTOS copia os dados para a queue
GESTÃO DE QUEUES
Queue by copy: os dados enviados são copiados byte a byte para a queue (e não apenas uma referência). É mais poderoso e mais simples:
Também serve para referências
Se o dado for grande, copia-se para a queue um ponteiro.
Variáveis da stack
Pode-se enviar uma variável local, mesmo que deixe de existir depois.
Nada para alocar antes
Não é preciso malloc() nem um array global só para poder enviar.
Pode alterar logo a variável
Logo após o xQueueSend() pode mudar: a queue tem a cópia.
Tasks desacopladas
Ninguém tem de saber quem é o dono do dado nem quem o liberta.
Memória a cargo do RTOS
O kernel aloca a memória onde os dados ficam.
Atravessa proteção de memória
Com MPU, a cópia passa fronteiras que um ponteiro não passa.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
47
Notes: Há duas formas de implementar uma queue: por cópia (os dados são copiados byte a byte para dentro da queue) ou por referência (a queue só guarda ponteiros). O FreeRTOS usa cópia porque é mais poderosa e mais simples: não impede usar a queue para referências (basta copiar um ponteiro), permite enviar variáveis da stack, não obriga a alocar um buffer primeiro (por referência, o buffer tinha de continuar a existir depois do envio, por isso não podia ser uma variável local), quem envia pode reutilizar logo a variável (por referência, não lhe podia mexer até o recetor acabar de ler), as tasks ficam desacopladas quanto à posse dos dados, o RTOS trata da memória, e em sistemas com proteção de memória a cópia atravessa as fronteiras de proteção, o que por referência só funciona se as duas tasks tiverem acesso aos dados.

## Slide 48: Várias tasks e bloqueio numa queue
GESTÃO DE QUEUES
Uma queue é um objeto próprio: qualquer task ou ISR que a conheça pode escrever ou ler. É muito comum ter vários escritores; vários leitores é bem menos comum.
LER DE UMA QUEUE VAZIA
Bloquear à espera de dados
A task indica um block time e fica em Blocked. Passa a Ready quando outra task ou ISR escreve na queue, ou quando o tempo expira.
ESCREVER NUMA QUEUE CHEIA
Bloquear à espera de espaço
Igual: fica em Blocked até haver espaço ou até o block time expirar.
Com várias tasks bloqueadas, só uma é desbloqueada: a de maior prioridade. Com prioridades iguais, a que espera há mais tempo.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
48
Notes: Qualquer task ou ISR que conheça a queue lhe pode aceder; muitos escritores é comum, muitos leitores menos. Leitura: a task pode indicar um block time; se a queue estiver vazia, fica em Blocked até haver dados (passa automaticamente a Ready) ou até expirar o tempo. Escrita: o block time é o tempo máximo à espera de espaço se a queue estiver cheia. Em ambos os casos, se houver várias tasks à espera, só uma é desbloqueada: a de maior prioridade; em empate, a que espera há mais tempo. Uma task só bloqueia numa queue de cada vez; para receber de várias origens, o padrão recomendado é uma só queue de estruturas, como se vê mais à frente.

## Slide 49: A API essencial
GESTÃO DE QUEUES
QueueHandle_t xQueueCreate( UBaseType_t uxQueueLength,
UBaseType_t uxItemSize );
BaseType_t xQueueSendToBack( QueueHandle_t xQueue,
const void * pvItemToQueue,
TickType_t xTicksToWait );
/* xQueueSendToFront(): iguais; xQueueSend() == ToBack */
BaseType_t xQueueReceive( QueueHandle_t xQueue,
void * const pvBuffer,
TickType_t xTicksToWait );
UBaseType_t uxQueueMessagesWaiting( QueueHandle_t xQueue );
xQueueCreate() devolve o handle, ou NULL se não houver heap.
XTICKSTOWAIT
0 | Retorna logo se cheia / vazia.
pdMS_TO_TICKS( ms ) | Espera no máximo esse tempo.
portMAX_DELAY | Espera sem limite (INCLUDE_vTaskSuspend = 1).
RETORNO
pdPASS, ou errQUEUE_FULL / errQUEUE_EMPTY (iguais a pdFAIL) se o tempo expirou.
Nunca chamar estas funções numa ISR: usar as versões …FromISR() (módulo 5).
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
49
Notes: xQueueCreate(): uxQueueLength é o número máximo de itens; uxItemSize o tamanho de cada item em bytes. Devolve o handle (QueueHandle_t), ou NULL se não houver heap para a estrutura e a área de armazenamento. Cada queue precisa de dois blocos de RAM; xQueueCreateStatic() recebe-os pré-alocados. xQueueReset() devolve uma queue ao estado vazio. xQueueSendToBack() escreve no tail, xQueueSendToFront() no head; xQueueSend() é exatamente xQueueSendToBack(). pvItemToQueue aponta para os dados a copiar: são copiados tantos bytes quanto o tamanho do item. xQueueReceive() lê e remove o item; pvBuffer tem de ter espaço para um item. uxQueueMessagesWaiting() devolve quantos itens estão na queue. Nenhuma destas pode ser chamada numa ISR: há versões FromISR (e uxQueueMessagesWaitingFromISR()).

## Slide 50: Exemplo: bloquear ao receber
GESTÃO DE QUEUES
2 EMISSORES (T1, T2), PRIORIDADE 1: ENVIAM 100 E 200
for( ;; ) /* vSenderTask */
{
/* sem block time: nunca enche */
xQueueSendToBack( xQueue,
&lValueToSend, 0 );
}
1 RECETOR, PRIORIDADE 2
for( ;; ) /* vReceiverTask */
{
/* bloqueia até 100 ms */
if( xQueueReceive( xQueue, &lValor,
pdMS_TO_TICKS( 100 ) ) == pdPASS )
/* imprime lValor */
}
EXEMPLO EM AÇÃO · QUEUE DE 5 ITENS · ENTRA À ESQUERDA, SAI À DIREITA
1
Recetor em Blocked: queue vazia
2
100
T1 envia 100 → o recetor acorda e preempta-o
3
Recetor retira o 100 e volta a bloquear
4
200
Mais tarde a T2 envia 200 → recetor acorda
5
Retira-o: nunca mais de 1 item
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
50
Notes: Exemplo 5.1: uma queue de 5 int32_t; duas instâncias de vSenderTask (prioridade 1) enviam continuamente 100 e 200, passados pelo parâmetro da task, sem block time; a vReceiverTask (prioridade 2) recebe com block time de 100 ms. Como o recetor tem maior prioridade, assim que um valor entra na queue o recetor desbloqueia, preempta o emissor e retira o valor: a queue nunca tem mais de um item. Por isso os emissores não precisam de block time, e o timeout de 100 ms do recetor nunca expira. No código original, o recetor também verifica com uxQueueMessagesWaiting() que a queue está vazia, e imprime erros se o envio ou a receção falharem. O código foi abreviado. A sequência de 5 passos do slide mostra o comportamento (esquema acrescentado, não é figura do livro): o recetor está quase sempre em Blocked com a queue vazia; cada valor que entra acorda-o, e como tem maior prioridade preempta logo o emissor e retira o valor. Os dois emissores, de igual prioridade, alternam entre si por time slicing (a T1 envia várias vezes durante o seu time slice, e só depois do tick entra a T2), por isso o output mostra blocos de 100 seguidos de blocos de 200. Comparar com o slide seguinte, onde as prioridades estão invertidas e a queue anda sempre cheia. No slide, T1 e T2 são as duas instâncias de vSenderTask (a que envia 100 e a que envia 200).

## Slide 51: As prioridades mudam o comportamento
GESTÃO DE QUEUES
EXEMPLO ANTERIOR
Recetor com prioridade mais alta
Retira cada item assim que entra: a queue nunca tem mais de um item. Quem envia não precisa de block time.
EXEMPLO INVERSÃO
Emissores com prioridade mais alta
Voltam a encher a queue mal há espaço: a queue está normalmente cheia. Quem envia bloqueia (100 ms); o recetor só corre com a queue cheia.
EXEMPLO INVERSÃO EM AÇÃO · QUEUE DE 3 ITENS · ENTRA À ESQUERDA, SAI À DIREITA
1
T1
T1
T1
T1 envia 3 e bloqueia: cheia
2
T1
T1
T1
T2 encontra-a cheia e bloqueia: corre o recetor
3
T1
T1
Recetor retira 1 → T1 acorda e preempta-o
4
T1
T1
T1
T1 volta a encher e bloqueia
5
T1
T1
Recetor retira 1 → agora acorda a T2
6
T2
T1
T1
T2 enche: sempre cheia, sai um de cada vez
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
51
Notes: O Exemplo 5.2 inverte as prioridades: os emissores (prioridade 2) ficam acima do recetor (prioridade 1), e a queue passa a transportar estruturas Data_t. A queue está normalmente cheia: logo que o recetor retira um item, é preemptado por um emissor, que volta a enchê-la e bloqueia outra vez à espera de espaço. O recetor só corre quando os dois emissores estão bloqueados, ou seja, quando a queue está cheia, por isso não precisa de block time. Sequência da Figura 5.6: o Sender 1 envia 3 itens e bloqueia; o Sender 2 encontra a queue cheia e bloqueia; o recetor retira um item e é preemptado; entre emissores de igual prioridade, corre o que espera há mais tempo (primeiro o Sender 1, depois o Sender 2). Por isso as primeiras quatro mensagens vêm todas do Sender 1. O esquema do slide (redesenho da Figura 5.6) mostra essa sequência: a queue enche logo, e a partir daí sai um item de cada vez, à cadência do recetor, e entra logo outro. Cada item é uma estrutura Data_t com o valor (ucValue) e a origem (eDataSource, eSender1 ou eSender2); a queue é criada com xQueueCreate( 3, sizeof( Data_t ) ). O recetor usa o campo de origem para saber de quem veio cada mensagem. No slide, T1 e T2 são o Sender 1 e o Sender 2 do livro (as duas tasks emissoras).

## Slide 52: Receber de várias origens numa só queue
GESTÃO DE QUEUES
CAN bus task
descodifica mensagens
HMI task
comandos do operador
Queue de Data_t
eSpeedSetPoint
valor
eMotorSpeed
valor
Controller task
função principal
eDataID diz ao Controller o que é o dado (velocidade do motor, novo set point…)
lDataValue leva o valor. Uma queue, uma task à espera, várias origens.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
52
Notes: Padrão de design comum: uma task recebe dados de várias origens e precisa de saber de onde vêm. Solução simples: uma única queue de estruturas com o valor e a origem/significado. Figura 5.4 do livro, redesenhada: a Controller task faz a função principal do sistema e reage a entradas que lhe chegam pela queue. A CAN bus task encapsula a interface CAN: depois de receber e descodificar uma mensagem, envia uma Data_t com eDataID (ex.: velocidade do motor) e lDataValue (o valor). A HMI task encapsula a interface com o operador e envia, por exemplo, um novo set point. Se uma task tiver mesmo de esperar em várias queues que não controla (por exemplo, código de terceiros com as suas próprias queues ou semáforos), existe xQueueCreateSet() (queue sets); o livro desaconselha-os quando é possível usar uma só queue, por serem mais complexos e menos eficientes. Nota: no diagrama as setas saem das tasks para a queue e da queue para o Controller.

## Slide 53: Dados grandes: enviar ponteiros
GESTÃO DE QUEUES
Copiar dados grandes byte a byte é caro. Enviar um ponteiro poupa tempo e RAM, mas exige cuidado:
Dono bem definido
Antes do envio só quem envia mexe na memória; depois, só quem recebe.
A memória continua válida
Exatamente uma task liberta o buffer, e ninguém lhe mexe depois disso.
Nunca dados da stack
Deixam de ser válidos quando o stack frame muda.
xPointerQueue = xQueueCreate( 5, sizeof( char * ) );
/* Quem envia */
pcStringToSend = ( char * ) prvGetBuffer( xMaxStringLength );
snprintf( pcStringToSend, xMaxStringLength,
"String number %d\r\n", xStringNumber );
xQueueSend( xPointerQueue, &pcStringToSend, portMAX_DELAY );
/* Quem recebe */
xQueueReceive( xPointerQueue, &pcReceivedString,
portMAX_DELAY );
vPrintString( pcReceivedString );
prvReleaseBuffer( pcReceivedString );
Nota: envia-se o endereço do ponteiro (&pcStringToSend): a queue copia o ponteiro, não a string.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
53
Notes: Para dados grandes, é preferível usar a queue para transferir ponteiros em vez de copiar os dados byte a byte: poupa tempo de processamento e RAM da queue. Cuidados: o dono da memória tem de estar bem definido (idealmente só o emissor acede antes do envio e só o recetor depois), a memória tem de continuar válida (se foi alocada dinamicamente ou vem de um pool, exatamente uma task a liberta e ninguém lhe acede depois), e nunca se deve apontar para dados na stack de uma task. Listings 5.13 a 5.15: queue de 5 ponteiros char *; o emissor obtém um buffer (prvGetBuffer não é mostrado; pode vir de um pool ou de alocação dinâmica), escreve uma string e envia o endereço; o recetor imprime e liberta o buffer com prvReleaseBuffer. Combinando estruturas e ponteiros, uma só queue recebe qualquer tipo de dados de qualquer origem: o FreeRTOS+TCP usa uma estrutura IPStackEvent_t com eEventType e um void *pvData, que pode conter um valor ou apontar para um buffer.

## Slide 54: Mailbox: uma queue de comprimento 1
GESTÃO DE QUEUES
QUEUE
Os dados passam pela queue: quem envia coloca, quem recebe retira.
MAILBOX
Os dados ficam na mailbox até serem sobrescritos. Qualquer task ou ISR os pode ler, sem os retirar.
Exemplo: a task do sensor escreve a temperatura a cada 100 ms; as outras leem o último valor quando precisam.
Escrever: xQueueOverwrite()
xMailbox = xQueueCreate( 1, sizeof( Example_t ) );
xData.ulValue = ulNewValue;
xData.xTimeStamp = xTaskGetTickCount();
xQueueOverwrite( xMailbox, &xData );
Só para queues de comprimento 1. Devolve sempre pdPASS.
Ler: xQueuePeek()
BaseType_t xQueuePeek( QueueHandle_t xQueue,
void * const pvBuffer,
TickType_t xTicksToWait );
xQueuePeek( xMailbox, pxData, portMAX_DELAY );
Lê da frente sem remover. Mesmos parâmetros de xQueueReceive().
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 5
54
Notes: Não há consenso sobre o termo mailbox; no livro é uma queue de comprimento 1, diferente pelo uso e não pela funcionalidade. Numa queue os dados passam do emissor para o recetor; numa mailbox os dados ficam até serem sobrescritos, e o recetor lê sem remover. xQueueOverwrite(): como xQueueSendToBack(), mas se a queue estiver cheia sobrescreve; só pode ser usada com queues de comprimento 1 (com configASSERT definido, há assert se o comprimento for maior); devolve sempre pdPASS. xQueuePeek(): recebe o item da frente sem o remover nem alterar a ordem. No exemplo do livro, a estrutura Example_t tem um timestamp (xTaskGetTickCount) para o leitor saber se o valor mudou desde a última leitura. Uso típico (exemplo do slide, fora do livro): o último valor medido; uma task de sensor faz xQueueOverwrite() da temperatura a cada 100 ms, e as tasks de display, log ou controlo fazem xQueuePeek() quando precisam, sempre com o valor mais recente e sem o retirar. Nas ISRs usam-se xQueueOverwriteFromISR() e xQueuePeekFromISR().

## Slide 55: As queues copiam os dados e bloqueiam quem lê de uma queue vazia ou escreve numa cheia; as prioridades decidem se andam vazias ou cheias.
MÓDULO 4 EM RESUMO
xQueueSend / xQueueReceive
Queue by copy
Block time
Estruturas para várias origens
Ponteiros para dados grandes
Mailbox
A seguir: sessões práticas 1 e 2, na placa. Depois, o Módulo 5.
Notes: Recapitular: as queues copiam os dados, têm comprimento e tamanho de item fixos, e as tasks bloqueiam a ler de queues vazias ou a escrever em queues cheias; as prioridades determinam se a queue anda vazia ou cheia; estruturas para várias origens, ponteiros para dados grandes (com cuidado com a posse da memória), mailbox com overwrite e peek.

## Slide 56: Ambiente e primeiro projeto
FORMAÇÃO · SESSÃO PRÁTICA 1
Raspberry Pi Pico 2 nos cores RISC-V, VS Code, pico-sdk, FreeRTOS e um J-Link
A DISTRIBUIÇÃO (LIVRO, CAP. 2)
Ports, ficheiros-fonte, include paths, FreeRTOSConfig.h, convenções
INTEGRAR NO PICO-SDK
Projeto Pico em RISC-V, kernel da Raspberry Pi, configuração
PRIMEIRO PROGRAMA
Duas tasks, uma queue, um LED; hooks e debug com o J-Link
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 2; pico-sdk, pico-examples e raspberrypi/FreeRTOS-Kernel
Notes: Sessão prática 1. A parte conceptual segue o capítulo 2 do livro (The FreeRTOS Kernel Distribution). A placa é uma Raspberry Pi Pico 2 (RP2350) a correr nos cores Hazard3 RISC-V, com o pico-sdk, a extensão Raspberry Pi Pico para VS Code e um SEGGER J-Link para programar e fazer debug. O kernel vem do fork da Raspberry Pi (github.com/raspberrypi/FreeRTOS-Kernel), que tem o port RP2350_RISC-V; o kernel oficial não tem este port. Os passos concretos, os nomes de menus, os pinos e os valores do FreeRTOSConfig.h não vêm do livro: vêm da documentação da Raspberry Pi, dos exemplos oficiais pico-examples/freertos e da SEGGER, e devem ser confirmados nas versões instaladas antes da sessão.

## Slide 57: No fim desta sessão, cada formando tem
SESSÃO PRÁTICA 1
01
Ferramentas instaladas
VS Code e extensão Pico a compilar; J-Link a programar a placa.
02
Kernel descarregado
O FreeRTOS-Kernel da Raspberry Pi, com o port RP2350_RISC-V.
03
Projeto base a correr
Um LED a piscar com o pico-sdk, nos cores RISC-V, ainda sem RTOS.
04
FreeRTOS integrado
CMake, FreeRTOSConfig.h e um só core.
05
Primeiro programa
Duas tasks e uma queue a controlar o LED.
06
Rede de segurança
configASSERT, hooks, RTT e debug com o RTOS a correr.
57
Notes: Objetivos da sessão. A ordem segue o procedimento do livro para criar um projeto de raiz (secção 2.4.2): primeiro um projeto que compila, programa a placa e corre sem RTOS; só depois se acrescenta o FreeRTOS. Convém que os formandos instalem antes da sessão o VS Code, a extensão Raspberry Pi Pico (que descarrega o pico-sdk e a toolchain RISC-V na primeira utilização) e o J-Link Software da SEGGER, porque os downloads demoram. Antes da sessão, confirmar que os passos batem com as versões instaladas do pico-sdk, da extensão, do FreeRTOS-Kernel e do J-Link Software.

## Slide 58: O que instalar e ligar antes
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
58
SESSÃO PRÁTICA 1
Ferramenta | Para quê
VS Code + extensão Raspberry Pi Pico | Instala o pico-sdk, a toolchain RISC-V, CMake, Ninja e picotool; cria e compila projetos. ID: raspberry-pi.raspberry-pi-pico
Raspberry Pi Pico 2 W | RP2350: dois Cortex-M33 e dois Hazard3 RISC-V. Usamos um core RISC-V. LED externo no GP1.
SEGGER J-Link + J-Link Software | Programa a flash e faz debug por SWD. Dispositivo: RP2350_RV32_0. segger.com/downloads/jlink
Cortex-Debug (e RTOS Views) | Extensões do VS Code que ligam o debugger ao J-Link GDB Server. IDs: marus25.cortex-debug · mcu-debug.rtos-views
Cabos e botão | USB para a Pico; SWD do J-Link ao conector de debug; um LED (com resistência) do GP1 ao GND; um botão entre o GP0 e o GND.
FreeRTOS-Kernel da Raspberry Pi + Git | github.com/raspberrypi/FreeRTOS-Kernel, com o port RP2350_RISC-V.
O J-Link precisa de VTref: ligar ao 3V3(OUT) da Pico, além de SWCLK, SWDIO e GND. Testar a ligação no J-Link Commander antes da sessão.
Notes: Lista de ferramentas; não vem do livro. A extensão Raspberry Pi Pico (marketplace do VS Code, ID raspberry-pi.raspberry-pi-pico; procurar pelo ID para evitar extensões de terceiros com nomes parecidos) cria projetos com o pico-sdk; no New Project escolhe-se a placa Pico 2 e a arquitetura RISC-V, e a extensão descarrega a toolchain RISC-V da Raspberry Pi (na versão 2.3.x do SDK chama-se RISCV_PICO_2_3_x). O RP2350 tem dois cores Arm Cortex-M33 e dois cores Hazard3 RISC-V; a arquitetura em que arranca depende do binário. A SEGGER suporta o RP2350 nos cores RISC-V com os nomes de dispositivo RP2350_RV32_0 e RP2350_RV32_1 (SEGGER Knowledge Base). O conector de debug da Pico 2 tem SWCLK, GND e SWDIO; o J-Link mede a tensão do alvo no pino VTref, que tem de ir ao 3V3. A Cortex-Debug liga o VS Code ao J-Link GDB Server; a extensão RTOS Views (mcu-debug) mostra as tasks do FreeRTOS. O suporte de thread awareness do plugin FreeRTOS do próprio J-Link está documentado para Cortex-M; em RISC-V, confirmar. Na Pico 2 W o LED da placa está ligado ao chip Wi-Fi (CYW43) e não a um GPIO, por isso usa-se um LED externo no GP1 com uma resistência de ~330 Ω para o GND. O botão externo no GP0 é para as sessões 3 e 4, porque o botão da Pico 2 é o BOOTSEL. Fixar a versão do SDK e o commit do kernel para todos terem o mesmo código. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 59: Ports e onde obter o código
A DISTRIBUIÇÃO DO FREERTOS
Port = uma combinação de compilador e processador. O FreeRTOS compila com cerca de 20 compiladores e corre em mais de 40 arquiteturas.
O FreeRTOS é uma biblioteca de ficheiros C: compilados com o projeto, tornam a API disponível numa aplicação bare-metal.
Distribuição principal
Kernel, bibliotecas e todas as demos. A melhor forma de começar.
Repositórios individuais
Ex.: só o kernel. Hoje: o fork da Raspberry Pi, que tem o port do RP2350 em RISC-V.
DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL, COM SUBMÓDULOS
git clone https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS.git \
--recurse-submodules
FreeRTOS
├─Source código-fonte do kernel
└─Demo demos pré-configuradas por port
FreeRTOS-Plus
├─Source outras bibliotecas FreeRTOS
└─Demo demos dessas bibliotecas
SÓ O KERNEL, VERSÃO DA RASPBERRY PI
git clone https://github.com/raspberrypi/FreeRTOS-Kernel
Atenção: o fork está parado desde julho de 2024 (V11.1.0+) e não recebe as correções do kernel oficial.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 2
59
Notes: Um port é cada combinação suportada de compilador e processador. O FreeRTOS é fornecido como ficheiros C, uns comuns a todos os ports e outros específicos de cada port; compilá-los com o projeto disponibiliza a API. Cada port oficial tem uma demo de referência que compila de início sem erros nem avisos. As bibliotecas individuais, incluindo o kernel, têm cada uma o seu repositório no GitHub; o livro recomenda a distribuição principal para começar, porque tem as bibliotecas e os exemplos. Nesta formação o kernel vem do fork da Raspberry Pi (github.com/raspberrypi/FreeRTOS-Kernel): é o que os exemplos oficiais do pico-sdk (pico-examples/freertos) usam, e tem os ports RP2040, RP2350_ARM_NTZ e RP2350_RISC-V em portable/ThirdParty/GCC. O kernel oficial não tem o port do RP2350 em RISC-V. O fork está parado: o último commit (31 de julho de 2024, 'Add two RP2350 ports') deixou-o na versão V11.1.0+, e desde então não acompanhou o kernel oficial, que continuou a receber correções e versões novas. Consequências: fixar o commit usado para todos os formandos terem o mesmo código; num produto, avaliar se as correções posteriores do kernel oficial são relevantes e, se necessário, aplicá-las ou acompanhar se a Raspberry Pi volta a sincronizar o fork (ou se o port entra no kernel oficial). Confirmar o estado do repositório antes da formação. A distribuição principal continua a ser a referência para as demos e para as standard demo tasks.

## Slide 60: Que ficheiros entram no projeto
A DISTRIBUIÇÃO DO FREERTOS
Ficheiro | Quando | Nota
tasks.c, list.c | Sempre | Núcleo do kernel
queue.c | Quase sempre | Queues e semáforos
timers.c | Se usar software timers | Módulo 7
event_groups.c | Se usar event groups | 
stream_buffer.c | Se usar stream ou message buffers | 
croutine.c | Não usar | Co-routines, já sem manutenção
portable/ThirdParty/GCC/RP2350_RISC-V/* | Sempre (o nosso port) | port.c, portASM.S, portmacro.h
portable/MemMang/heap_4.c | Um só heap_n.c | Módulo 2
No repo da Raspberry Pi (github.com/raspberrypi/FreeRTOS-Kernel), os ports de terceiros ficam em portable/ThirdParty/[compilador]/[port].
Pico 2 em RISC-V: RP2350_RISC-V, da Raspberry Pi.
Com o pico-sdk, o CMake do port escolhe estes ficheiros.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 2
60
Notes: Ficheiros comuns a todos os ports: tasks.c e list.c são sempre necessários; queue.c (queues e semáforos) quase sempre; timers.c só com software timers; event_groups.c só com event groups; stream_buffer.c só com stream ou message buffers; croutine.c implementa co-routines, que já não são mantidas nem recomendadas. Ficheiros específicos do port: o port RP2350_RISC-V da Raspberry Pi está em portable/ThirdParty/GCC/RP2350_RISC-V (port.c, portASM.S e os headers em include/). O heap faz parte da portable layer: com alocação dinâmica, um só heap_n.c de portable/MemMang (livro: nunca mais do que um). Com o pico-sdk não se escolhem os ficheiros à mão: o CMakeLists.txt do port cria bibliotecas INTERFACE (FreeRTOS-Kernel, FreeRTOS-Kernel-Heap1 a Heap5, FreeRTOS-Kernel-Static) e a aplicação liga-se a uma delas. Alternativa (nota minha, fora do livro): o port RP2350_RISC-V também foi enviado para o kernel oficial, no submódulo FreeRTOS-Kernel-Community-Supported-Ports (portable/ThirdParty/Community-Supported-Ports/GCC); exige clonar com submódulos e um FreeRTOS_Kernel_import.cmake recente. Usamos o fork da Raspberry Pi porque é o que o pico-examples usa. O port é SMP (pode usar os dois cores); nesta formação corremos num só core.

## Slide 61: Include paths e headers
A DISTRIBUIÇÃO DO FREERTOS
TRÊS INCLUDE PATHS
Os headers do kernel: include/
O port: …/RP2350_RISC-V/include
A pasta com o FreeRTOSConfig.h
Com o pico-sdk, os dois primeiros vêm do CMake do port.
EM CADA FICHEIRO QUE USA A API
#include "FreeRTOS.h" /* sempre primeiro */
#include "task.h"
#include "queue.h" /* ou semphr.h… */
Nunca incluir o FreeRTOSConfig.h diretamente: o FreeRTOS.h inclui-o no momento certo. Nenhum outro header do kernel.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 2
61
Notes: O FreeRTOS precisa de três diretórios no include path do compilador: os headers do kernel (include/ no FreeRTOS-Kernel), o diretório do port em uso, e o diretório com o FreeRTOSConfig.h certo. Com o pico-sdk, as bibliotecas INTERFACE do port acrescentam os dois primeiros; o terceiro é a aplicação que o acrescenta (passo 2). Um ficheiro que usa a API inclui FreeRTOS.h e depois o header com o protótipo da função: task.h, queue.h, semphr.h, timers.h, event_groups.h, stream_buffer.h, message_buffer.h ou croutine.h. Não incluir explicitamente outros headers do FreeRTOS; o FreeRTOS.h inclui o FreeRTOSConfig.h.

## Slide 62: FreeRTOSConfig.h
A DISTRIBUIÇÃO DO FREERTOS
Adapta o kernel à aplicação: pertence à aplicação, não à pasta do código-fonte do FreeRTOS.
Começar pelo da demo do mesmo port. Para o RP2350: pico-examples/freertos, FreeRTOSConfig_examples_common.h.
Valores de partida para esta sessão. O port é SMP: configNUMBER_OF_CORES = 1 põe-no a correr num core.
Não usados neste port
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
configCPU_CLOCK_HZ
Essenciais noutras arquitecturas: ver módulo 5.
#define configUSE_PREEMPTION 1
#define configTICK_RATE_HZ 1000
#define configMAX_PRIORITIES 8
#define configMINIMAL_STACK_SIZE 512 /* words */
#define configUSE_IDLE_HOOK 0
#define configUSE_TICK_HOOK 0
#define configTICK_TYPE_WIDTH_IN_BITS TICK_TYPE_WIDTH_32_BITS
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( 64 * 1024 )
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK 1
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 2
/* Software timers: usados a partir da sessão 3 */
#define configUSE_TIMERS 1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY ( configMAX_PRIORITIES - 1 )
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH 10
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH configMINIMAL_STACK_SIZE
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 1
/* Funções usadas nos exercícios */
#define INCLUDE_vTaskDelay 1
#define INCLUDE_xTaskDelayUntil 1
#define INCLUDE_vTaskSuspend 1
/* configASSERT() usado no main() */
#include <assert.h>
#define configASSERT( x ) assert( x )
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 2
62
Notes: Livro, secção 2.2.3: as constantes do FreeRTOSConfig.h configuram o kernel. Não incluir o FreeRTOSConfig.h diretamente, mas o FreeRTOS.h. Deve ficar num diretório da aplicação e recomenda-se partir do da demo do port em uso; para o RP2350, os exemplos oficiais pico-examples/freertos têm um FreeRTOSConfig_examples_common.h. Os valores do slide são uma proposta para esta sessão (fora do livro): um só core (o port RP2350_RISC-V é SMP; o exemplo oficial usa 2 por omissão); tick de 1 kHz; configMINIMAL_STACK_SIZE de 512 words como no exemplo oficial; heap de 64 KB (o RP2350 tem 520 KB de SRAM; o exemplo usa 128 KB); hooks de malloc e stack overflow ligados; software timers já ligados (o port não os exige, mas a sessão prática 3 usa-os); configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 2, o método mais completo (secção 13.3); configSUPPORT_PICO_SYNC_INTEROP e configSUPPORT_PICO_TIME_INTEROP (não estão no slide; o exemplo oficial liga-as) deixam as primitivas do pico-sdk (mutexes, sleep_ms) cooperar com o FreeRTOS. O configASSERT usa o assert() da biblioteca C, como no exemplo oficial: atenção, um build Release define NDEBUG e desliga-o. Não há configCPU_CLOCK_HZ nem prioridades de interrupção: este port calcula o tick com clock_get_hz() e não usa configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (passo 3). Sobre a caixa 'Não usados neste port': o configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY é a opção que mais erros dá nos Cortex-M (módulo 5: nesting, nota Cortex-M e tabela RISC-V; módulo 8: prioridades de interrupção). Curiosidade: o FreeRTOSConfig_examples_common.h define-o a 16 para PICO_RP2350, mas só o port ARM (RP2350_ARM_NTZ) o usa; o RISC-V ignora-o. Outras opções que o ficheiro dos pico-examples já traz, para ir apontando quando cada tema aparece. Módulo 3: configMAX_PRIORITIES (32 no exemplo, 8 aqui), configUSE_TIME_SLICING, configIDLE_SHOULD_YIELD, configUSE_IDLE_HOOK e configUSE_TICK_HOOK, INCLUDE_vTaskDelete, INCLUDE_vTaskSuspend (necessário para o portMAX_DELAY esperar sem limite), INCLUDE_xTaskDelayUntil. Módulos 5 e 6: configUSE_MUTEXES, configUSE_RECURSIVE_MUTEXES, configUSE_COUNTING_SEMAPHORES, INCLUDE_xTimerPendFunctionCall. Módulo 7: configUSE_TIMERS (1 no exemplo e aqui), configTIMER_TASK_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES − 1), configTIMER_QUEUE_LENGTH, configTIMER_TASK_STACK_DEPTH. Módulo 8: configQUEUE_REGISTRY_SIZE (nomes das queues no debugger), configUSE_TRACE_FACILITY, configGENERATE_RUN_TIME_STATS, configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS; atenção que o exemplo tem configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 0 e configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK = 0, e aqui ficam ligados de propósito. Próprias da Pico: configSUPPORT_PICO_SYNC_INTEROP e configSUPPORT_PICO_TIME_INTEROP, e as de SMP (configTICK_CORE, configRUN_MULTIPLE_PRIORITIES, configUSE_CORE_AFFINITY), que só contam com mais de um core.

## Slide 63: Tipos de dados e convenções de nomes
A DISTRIBUIÇÃO DO FREERTOS
TickType_t
Guarda o tick count e especifica tempos. 16, 32 ou 64 bits com configTICK_TYPE_WIDTH_IN_BITS; num RISC-V de 32 bits, 32.
BaseType_t
O tipo mais eficiente da arquitetura (32 bits no Hazard3). Para retornos simples e pdTRUE / pdFALSE.
Prefixos
Variáveis: c char, s int16_t, l int32_t, x BaseType_t e outros, u unsigned, p ponteiro (uc, pc…). Funções: tipo + ficheiro: vTaskPrioritySet(), xQueueReceive(), pvTimerGetTimerID(); prv = privada.
PREFIXOS DAS MACROS
Prefixo | Exemplo | Onde está
port | portMAX_DELAY | portable.h / portmacro.h
task | taskENTER_CRITICAL() | task.h
pd | pdTRUE, pdPASS | projdefs.h
config | configUSE_PREEMPTION | FreeRTOSConfig.h
err | errQUEUE_FULL | projdefs.h
pdTRUE = pdPASS = 1; pdFALSE = pdFAIL = 0.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 2
63
Notes: Secção 2.5 do livro. Cada port tem um portmacro.h com TickType_t e BaseType_t. TickType_t guarda o tick count e especifica tempos; pode ser de 16, 32 ou 64 bits conforme configTICK_TYPE_WIDTH_IN_BITS (que substitui o antigo configUSE_16_BIT_TICKS). BaseType_t é o tipo mais eficiente da arquitetura (32 bits num RV32 como o Hazard3). Nomes de variáveis com prefixo do tipo: c char, s int16_t, l int32_t, x BaseType_t e tipos não standard (estruturas, handles), u para unsigned, p para ponteiro. Funções com prefixo do tipo devolvido e do ficheiro onde estão definidas; prv para funções privadas ao ficheiro. Macros em maiúsculas com prefixo minúsculo do ficheiro. A API de semáforos é quase toda feita de macros, mas segue a convenção das funções. O código-fonte tem mais casts do que o normal porque compila com muitos compiladores diferentes.

## Slide 64: Dois caminhos; na Pico, um híbrido
CRIAR UM PROJETO FREERTOS
COMO COMEÇAR:
Adaptar uma demo (recomendado)
Compilar a demo do port, tirar as demo tasks, deixar no main() só o hardware e o vTaskStartScheduler().
Projeto de raiz
Projeto sem RTOS a funcionar; depois ficheiros do kernel, FreeRTOSConfig.h, include paths, opções de compilação e handlers de interrupção.
O QUE FAZEMOS NA PICO 2
De raiz, com as peças do exemplo oficial
Passo 1: a extensão Pico cria o projeto, que já compila e corre sem RTOS.
Passo 2: juntar o kernel (o CMake inclui o FreeRTOS_Kernel_import.cmake da pasta do port) e partir do FreeRTOSConfig.h do pico-examples/freertos.
Passo 3: include paths, opções de compilação e handlers de interrupção ficam a cargo do CMake e do port. Não há nada para fazer à mão.
Passo 4: escrever as tasks.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 2; documentação Raspberry Pi (pico-sdk)
64
Notes: Secção 2.4 do livro: há dois caminhos. Adaptar uma demo (recomendado pelo livro, porque garante os ficheiros certos, os handlers de interrupção instalados e as opções de compilação certas) ou criar um projeto de raiz: projeto sem FreeRTOS a funcionar, depois ficheiros do kernel, FreeRTOSConfig.h da demo do port, include paths, opções de compilação e handlers de interrupção. Na Pico 2 com o pico-sdk a distinção esbate-se, e fazemos um híbrido (a justificação é minha, não do livro): o projeto de raiz é criado pela extensão Pico e já compila e corre (passo 1); o FreeRTOS_Kernel_import.cmake é incluído diretamente da pasta do port e o FreeRTOSConfig.h parte do exemplo oficial pico-examples/freertos, como se se adaptasse a demo (passo 2); e os passos que no livro são delicados, as opções de compilação e a instalação dos handlers de interrupção, ficam resolvidos pelo CMake do port (bibliotecas INTERFACE) e pelo próprio port RP2350_RISC-V, que instala os handlers em run time com a API de IRQs do pico-sdk (passo 3). Não se começa diretamente do hello_freertos porque vive dentro da árvore do pico-examples, que compila todos os exemplos; usa-se como referência para comparar quando algo não compila ou não arranca.

## Slide 65: Um projeto Pico em RISC-V que já funciona
PASSO 1
Extensão Pico (barra lateral) → New C/C++ Project.
Nome e pasta do projeto; placa Pico 2 W; em Architecture, ativar RISC-V.
Escolher a versão do SDK e Create: a extensão gera o CMakeLists.txt e um .c com o main().
Substituir esse main() pelo main.c ao lado.
Compile Project (botão da extensão).
Programar: pelo J-Link ou, sem debugger, arrastar o .uf2 em modo BOOTSEL.
RISC-V = PICO_PLATFORM rp2350-riscv no CMake. O RP2350 arranca na arquitetura do binário.
Na Pico 2 W o LED da placa está no chip Wi-Fi. Usamos um LED externo no GP1, com resistência de ~330 Ω para o GND.
MAIN.C
#include "pico/stdlib.h"
#define LED_PIN 1 /* GP1: LED externo */
int main( void )
{
gpio_init( LED_PIN );
gpio_set_dir( LED_PIN, GPIO_OUT );
for( ;; )
{
gpio_xor_mask( 1u << LED_PIN );
sleep_ms( 500 );
}
}
Se o LED do GP1 pisca, o projeto compila, programa a placa e corre. Só agora entra o FreeRTOS.
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
65
Notes: Passo 1, que corresponde aos passos 1 e 2 do livro para um projeto de raiz: criar o projeto sem FreeRTOS e confirmar que compila, programa e corre. Os detalhes são da extensão Raspberry Pi Pico, não do livro, e os nomes podem variar entre versões. No painel New Project escolhe-se a placa Pico 2 W e, em Architecture (Pico 2), a opção RISC-V; a extensão escreve PICO_PLATFORM = rp2350-riscv e usa a toolchain RISC-V. Mais tarde, o comando Switch Board permite trocar de placa ou de arquitetura. Na Pico 2 W o LED da placa está ligado ao chip Wi-Fi (CYW43), não a um GPIO do RP2350: PICO_DEFAULT_LED_PIN não existe e acendê-lo exigiria a pico_cyw43_arch. Por isso usamos um LED externo no GP1, com uma resistência de ~330 Ω para o GND, e LED_PIN definido no main.c (mantém-se nos passos seguintes). O bootrom do RP2350 escolhe a arquitetura a partir do binário (metadados IMAGE_DEF); confirmar no datasheet do RP2350, secção do bootrom. O ficheiro gerado tem o nome do projeto (ex.: MeuProjeto.c) e um main() de exemplo; substitui-se pelo código do slide (ou renomeia-se para main.c e atualiza-se o add_executable do CMakeLists.txt). Programar sem debugger: carregar no BOOTSEL ao ligar o USB e arrastar o .uf2 para a unidade que aparece. Com o J-Link, o debugger do passo 5 grava a flash. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 66: Juntar o kernel ao projeto, com CMake
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
66
PASSO 2
Formacao/
├─FreeRTOS-Kernel/ ← git clone
└─MeuProjeto/
├─CMakeLists.txt ← editar aqui
├─pico_sdk_import.cmake ← da extensão
├─FreeRTOSConfig.h
└─main.c
O import usa o FREERTOS_KERNEL_PATH e carrega o port RP2350_RISC-V.
FreeRTOS-Kernel-Heap4 traz o kernel, o port e o heap_4; o include path da aplicação dá o FreeRTOSConfig.h.
ACRESCENTAR AO CMAKELISTS.TXT
# CMakeLists.txt, depois de pico_sdk_init()
set( FREERTOS_KERNEL_PATH
${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/../FreeRTOS-Kernel )
set( FREERTOS_PORT_PATH
${FREERTOS_KERNEL_PATH}/portable/ThirdParty/GCC/RP2350_RISC-V )
include( ${FREERTOS_PORT_PATH}/FreeRTOS_Kernel_import.cmake )
# target_*: só depois do add_executable()
target_include_directories( ${PROJECT_NAME}
PRIVATE ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR} )
target_link_libraries( ${PROJECT_NAME}
pico_stdlib
FreeRTOS-Kernel-Heap4 )
set KERNEL_PATH: onde está o kernel (um nível acima)
set PORT_PATH: a pasta do port RP2350_RISC-V
include: corre o import: cria as bibliotecas FreeRTOS-Kernel-*
target_include_directories: a pasta do FreeRTOSConfig.h
target_link_libraries: junta ao build o pico-sdk, o kernel, o port e o heap_4
Notes: Passo 2, correspondente aos passos 3 a 5 do livro: acrescentar os ficheiros do kernel, o FreeRTOSConfig.h e os include paths. Com o pico-sdk isto faz-se como nos exemplos oficiais (pico-examples/freertos): clonar github.com/raspberrypi/FreeRTOS-Kernel uma só vez, na pasta de trabalho, ao lado dos projetos (num commit fixo); assim o mesmo kernel serve os projetos das quatro sessões práticas. Cuidado com as maiúsculas: o nome da pasta tem de bater certo com o caminho no CMake (FreeRTOS-Kernel). O FreeRTOS_Kernel_import.cmake não se copia: o CMakeLists.txt inclui-o diretamente da pasta do port (${FREERTOS_KERNEL_PATH}/portable/ThirdParty/GCC/RP2350_RISC-V), por isso vem sempre do mesmo commit do kernel e não é preciso o pico-examples. A variável FREERTOS_PORT_PATH só serve para o caminho caber numa linha. Confirmar antes da sessão que o ficheiro existe nessa pasta no commit usado; se não existir, copiar o de pico-examples/freertos/FreeRTOS_Kernel_import.cmake (genérico: escolhe o port pela plataforma) para o projeto e fazer include( FreeRTOS_Kernel_import.cmake ). Definimos FREERTOS_KERNEL_PATH explicitamente (${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/../FreeRTOS-Kernel, um nível acima do projeto), antes do include, para o import não ter de adivinhar onde está o kernel (com o import incluído da sua pasta original nem seria obrigatório, mas deixa explícito onde está o kernel). Sem ela, o import procura o kernel em FREERTOS_KERNEL_PATH (variável CMake ou de ambiente), ao lado do pico-sdk, ou numa pasta FreeRTOS-Kernel dentro do projeto, e escolhe o port pela plataforma: rp2350-riscv leva a portable/ThirdParty/GCC/RP2350_RISC-V. Desde o SDK 1.3.1 pode ser incluído depois de pico_sdk_init(). O CMake do port cria as bibliotecas FreeRTOS-Kernel, FreeRTOS-Kernel-Heap1 a Heap5 e FreeRTOS-Kernel-Static; ligar a FreeRTOS-Kernel-Heap4 escolhe o heap_4 (módulo 2). O FreeRTOSConfig.h é encontrado pelo include path do próprio executável, como no exemplo oficial. ${PROJECT_NAME} é o nome do executável na estrutura gerada pela extensão; confirmar no CMakeLists.txt gerado. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 67: O que o port faz por nós: tick e interrupções
PASSO 3
/* port.c do RP2350_RISC-V (excerto) */
void vPortSetupTimerInterrupt( void )
{
riscv_timer_set_fullspeed( true );
uxTimerIncrementsForOneTick =
clock_get_hz( clk_sys ) / configTICK_RATE_HZ;
/* … programa o mtimecmp do SIO … */
irq_set_exclusive_handler( SIO_IRQ_MTIMECMP,
freertos_risc_v_mtimer_interrupt_handler );
irq_set_enabled( SIO_IRQ_MTIMECMP, true );
}
Quem chama isto?
main() → vTaskStartScheduler()
→ xPortStartScheduler() /* port */
→ vPortSetupTimerInterrupt()
Nós arrancamos; o port prepara o tick e os handlers.
O tick
Vem do machine timer (mtime / mtimecmp) do SIO, o bloco de I/O de ciclo único do RP2350, e não de um SysTick.
Os handlers (no Cortex-M, à mão)
Tick (≈ SysTick): mtimer handler
Troca de task (≈ PendSV/SVC): trap handler, via ecall
IRQs do pico-sdk: interrupt handler, para trocar de task à saída
As interrupções
Secções críticas desligam todas. Sem nesting e sem configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (módulo 5).
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
67
Notes: Passo 3, correspondente ao último passo do livro: instalar os handlers de interrupção do FreeRTOS. Quem arranca o scheduler somos nós, no main(), com vTaskStartScheduler(); essa função cria a idle task (e a timer task) e chama xPortStartScheduler(), que é do port. É aí que o port RP2350_RISC-V configura o tick e instala os handlers, antes de pôr a primeira task a correr (xPortStartFirstTask). vPortSetupTimerInterrupt() não é um handler: é a função de configuração do tick. Programa o machine timer do SIO (o bloco Single-cycle IO do RP2350, ligado diretamente aos cores; além do GPIO rápido, dos spinlocks e das FIFOs entre cores, tem no RP2350 o RISC-V platform timer mtime/mtimecmp) para interromper a cada tick; a frequência vem de clock_get_hz(clk_sys), por isso não há configCPU_CLOCK_HZ. Regista o handler freertos_risc_v_mtimer_interrupt_handler com irq_set_exclusive_handler(); a cada tick, esse handler reprograma o mtimecmp, chama xTaskIncrementTick() e, se alguma task acordou, vTaskSwitchContext(). Os handlers que num Cortex-M se ligam à mão ao vetor (SysTick, PendSV, SVC) são aqui três, todos instalados pelo port: o do tick (freertos_risc_v_mtimer_interrupt_handler, equivalente ao SysTick); o de exceções (freertos_risc_v_trap_handler, no vetor RISCV_VEC_MACHINE_EXCEPTION), que trata o ecall usado por portYIELD() e faz a troca de task, equivalente ao PendSV/SVC; e o de interrupções externas (freertos_risc_v_interrupt_handler, no vetor RISCV_VEC_MACHINE_EXTERNAL_IRQ), por onde passam todas as IRQs do pico-sdk: guarda o contexto, chama a ISR da aplicação e, se esta pedir portYIELD_FROM_ISR, troca de task à saída. Os dois últimos são instalados por vPortInstallVectorTableHandlers() com irq_set_riscv_vector_handler(). Em SMP há ainda uma doorbell IRQ para pedir trocas entre cores (não com 1 core). As secções críticas usam save_and_disable_interrupts(): desligam todas as interrupções; o README do port diz que a preempção de IRQs no Hazard3 não é suportada (sem nesting). Por isso não há bloco de prioridades no FreeRTOSConfig.h, e qualquer ISR pode usar as funções FromISR. Excerto simplificado; código completo em portable/ThirdParty/GCC/RP2350_RISC-V/port.c e portASM.S do fork da Raspberry Pi. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 68: O primeiro programa: duas tasks e uma queue
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
68
PASSO 4
PRIORIDADE 1: ENVIA A CADA 500 MS
static QueueHandle_t xLedQueue;
static void vSenderTask( void *pvParameters )
{
TickType_t xLastWake = xTaskGetTickCount();
uint32_t ulCount = 0;
for( ;; )
{
vTaskDelayUntil( &xLastWake,
pdMS_TO_TICKS( 500 ) );
ulCount++;
xQueueSend( xLedQueue, &ulCount, 0 );
}
}
PRIORIDADE 2: TROCA O LED
static void vLedTask( void *pvParameters )
{
uint32_t ulReceived;
for( ;; )
{
/* portMAX_DELAY: só retorna com dados */
xQueueReceive( xLedQueue, &ulReceived,
portMAX_DELAY );
gpio_xor_mask( 1u << LED_PIN );
}
}
O recetor tem mais prioridade, por isso a queue nunca tem mais de um item.
Notes: Primeiro programa no estilo 'blinky' que, segundo o livro, muitas demos podem gerar: duas tasks e uma queue. A vSenderTask acorda a cada 500 ms com vTaskDelayUntil (período fixo, módulo 3) e envia um contador para a queue, sem block time. A vLedTask, de prioridade mais alta, bloqueia na queue sem timeout e troca o LED sempre que chega um valor; como no Exemplo 5.1, a queue nunca tem mais de um item. Com portMAX_DELAY (e INCLUDE_vTaskSuspend = 1, o valor por omissão), xQueueReceive() só retorna com dados, por isso não se verifica o retorno; em produção, preferir um timeout (módulo 4). gpio_xor_mask() é a função do pico-sdk que troca o estado dos pinos da máscara; LED_PIN é o GP1 (LED externo), definido no main.c do passo 1. O código é deste curso, não do livro. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 69: O main(): criar e arrancar
PASSO 4
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
int main( void )
{
stdio_init_all();
gpio_init( LED_PIN );
gpio_set_dir( LED_PIN, GPIO_OUT );
xLedQueue = xQueueCreate( 4, sizeof( uint32_t ) );
configASSERT( xLedQueue != NULL );
xTaskCreate( vLedTask, "LED", 256, NULL, 2, NULL );
xTaskCreate( vSenderTask, "Sender", 256, NULL, 1,
NULL );
vTaskStartScheduler();
for( ;; ); /* só chega aqui se faltar heap */
}
A estrutura
Preparar o hardware, criar tasks e objetos, arrancar o scheduler. Aqui o hardware é preparado com o pico-sdk.
256 words = 1 KB por task
Generoso para começar. Afinar depois com o high water mark.
Sai o ciclo do passo 1
O for( ;; ) com sleep_ms() deixa de ser preciso: o scheduler nunca devolve o controlo.
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
69
Notes: O main() segue o Listing 2.1 do livro: preparar o hardware (aqui com o pico-sdk: stdio_init_all para o RTT do passo 5, e o GPIO do LED externo, LED_PIN = GP1, definido no passo 1), criar as tasks e os objetos, e arrancar o scheduler; se vTaskStartScheduler() retornar, faltou heap para criar a idle task (e a daemon task, se houver timers). As stacks de 256 words (1 KB) são generosas; o exercício 06 usa o high water mark para as reduzir. O exemplo oficial usa configMINIMAL_STACK_SIZE = 512 words; stacks maiores podem ser precisas se as tasks usarem printf. Dentro de tasks, usar vTaskDelay em vez de sleep_ms: com configSUPPORT_PICO_TIME_INTEROP o sleep_ms coopera com o FreeRTOS, mas o vTaskDelay é o que o livro ensina. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 70: Hooks e mensagens pelo J-Link (RTT)
PASSO 5
Obrigatórios com a configuração do passo 2
void vApplicationStackOverflowHook( TaskHandle_t xTask,
char *pcTaskName )
{
( void ) xTask;
( void ) pcTaskName; /* ver no debugger */
taskDISABLE_INTERRUPTS();
for( ;; );
}
void vApplicationMallocFailedHook( void )
{
taskDISABLE_INTERRUPTS();
for( ;; );
}
PRINTF PELO J-LINK: SEGGER RTT
# CMakeLists.txt, depois do add_executable()
pico_enable_stdio_rtt( ${PROJECT_NAME} 1 )
pico_enable_stdio_usb( ${PROJECT_NAME} 0 )
pico_enable_stdio_uart( ${PROJECT_NAME} 0 )
Ver as mensagens
J-Link RTT Viewer (ou a consola RTT do Cortex-Debug), com o dispositivo RP2350_RV32_0.
Porquê RTT
Não precisa de UART nem de USB: o texto passa por um buffer na RAM que o J-Link lê.
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
70
Notes: Com configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK = 1 e configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 2, a aplicação tem de definir vApplicationMallocFailedHook() e vApplicationStackOverflowHook(); sem elas, o link falha com 'undefined reference'. As implementações do slide são as mínimas para debug: param tudo num loop para ver no debugger qual task transbordou. O protótipo do stack overflow hook é o do task.h atual (módulo 8). Mensagens: o pico-sdk tem suporte para stdio por SEGGER RTT (pico_stdio_rtt), ativado no CMake com pico_enable_stdio_rtt. Onde pôr as três linhas: no CMakeLists.txt do projeto, depois do add_executable( ${PROJECT_NAME} … ), porque recebem o target e ele já tem de existir; o CMakeLists.txt gerado pela extensão Pico já traz as linhas pico_enable_stdio_uart e pico_enable_stdio_usb, por isso basta mudar os valores e acrescentar a do RTT ao pé delas. No main() continua a ser preciso stdio_init_all(). Com o RTT ligado, o printf passa a escrever num buffer em RAM que o J-Link lê sem parar o CPU. Ver com o J-Link RTT Viewer da SEGGER; a Cortex-Debug também tem consola RTT para J-Link (propriedade rttConfig; confirmar). A Pico 2 também pode usar stdio por USB, mas a ligação USB tende a cair quando o debugger pára o CPU num breakpoint; o RTT não tem esse problema. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 71: Programar e fazer debug com o J-Link
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
71
PASSO 5
.vscode/launch.json: uma configuração nova
{
"name": "Debug (J-Link)",
"cwd": "${workspaceRoot}",
"executable": "${command:raspberry-pi-pico.launchTargetPath}",
"request": "launch", "type": "cortex-debug",
"servertype": "jlink",
"serverpath": "C:/Program Files/SEGGER/JLink_V986a/JLinkGDBServerCL.exe",
"gdbPath": "${command:raspberry-pi-pico.getGDBPath}",
"device": "RP2350_RV32_0", "interface": "swd",
"rtos": "FreeRTOS", "serialNumber": "",
"svdFile": "${userHome}/.pico-sdk/sdk/2.3.1/src/${command:raspberry-pi-pico.getChip}/hardware_regs/${command:raspberry-pi-pico.getChipUppercase}.svd", "runToEntryPoint": "main",
"overrideLaunchCommands": [
"monitor reset",
"load \"${command:raspberry-pi-pico.launchTargetPath}\""
],
"rttConfig": {
"enabled": true, "address": "auto",
"decoders": [ { "port": 0, "type": "console", "label": "RTT" } ]
}
}
Compilar e programar
F5 com esta configuração: o J-Link grava a flash e pára no main(). O LED deve piscar a 1 Hz.
Breakpoints nas tasks
Parar em vLedTask, ver a stack de chamadas, mudar o período e confirmar.
Vista das tasks
Extensão RTOS Views: tasks, estados e stacks do FreeRTOS. Confirmar em RISC-V.
Notes: A extensão Pico gera um launch.json para OpenOCD e a Debug Probe da Raspberry Pi; para o J-Link acrescenta-se uma configuração da Cortex-Debug com servertype jlink e o dispositivo RP2350_RV32_0 (core 0 RISC-V, nome da SEGGER Knowledge Base). executable e gdbPath usam os comandos da extensão Pico, como no launch.json que ela gera (o gdbPath aponta para o GDB da toolchain RISC-V). O J-Link GDB Server tem de estar instalado (J-Link Software). A Cortex-Debug foi feita para Cortex-M: o debug básico (breakpoints, stepping, variáveis) funciona com qualquer GDB, mas as vistas de periféricos e o SWO são específicos de ARM; confirmar a configuração na versão instalada. A vista das tasks do FreeRTOS: a extensão RTOS Views (mcu-debug) lê as estruturas do kernel pela sessão de debug; o plugin de thread awareness do próprio J-Link está documentado pela SEGGER só para Cortex-M. Toggle a cada 500 ms = LED a piscar a 1 Hz. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 72: Erros típicos no primeiro build
SESSÃO PRÁTICA 1
Sintoma | Causa provável
FreeRTOS location was not specified | Falta a pasta FreeRTOS-Kernel no projeto, ou FREERTOS_KERNEL_PATH.
FreeRTOSConfig.h: No such file | Falta target_include_directories com a pasta do FreeRTOSConfig.h.
O build usa o port RP2350_ARM_NTZ | PICO_PLATFORM não é rp2350-riscv: escolher RISC-V na extensão.
undefined reference to vApplication…Hook | Falta um hook ativado no FreeRTOSConfig.h (passo 5).
vTaskStartScheduler() retorna | Heap insuficiente para a idle task: subir configTOTAL_HEAP_SIZE.
J-Link: Could not connect to target | VTref sem 3V3, SWD mal ligado, ou dispositivo errado (RP2350_RV32_0).
O assert não pára nada | Build Release: o NDEBUG desliga o assert() do configASSERT.
O RTT Viewer não mostra nada | Falta pico_enable_stdio_rtt, ou o viewer não encontrou o bloco RTT.
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
72
Notes: Tabela de erros frequentes nesta integração; é baseada nos ficheiros oficiais (FreeRTOS_Kernel_import.cmake, CMake do port), na documentação da SEGGER e no capítulo 13 do livro, não numa lista do livro. 'FreeRTOS location was not specified' é a mensagem do FreeRTOS_Kernel_import.cmake quando não encontra o kernel. O import escolhe o port pela plataforma: se PICO_PLATFORM for rp2350 (Arm), usa RP2350_ARM_NTZ. Hooks em falta: cada hook ativado no config tem de existir. vTaskStartScheduler() a retornar: o sintoma 13.5.1 do livro. J-Link sem ligação: o J-Link precisa de medir a tensão do alvo em VTref; confirmar também a versão do J-Link Software e o nome do dispositivo. assert() e NDEBUG: comportamento normal da biblioteca C; o configASSERT do exemplo oficial usa assert(). RTT: o viewer procura o bloco de controlo na RAM; se não o encontrar, indicar o endereço do símbolo _SEGGER_RTT. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 73: Exercícios sobre o projeto base
SESSÃO PRÁTICA 1
AGORA · MÓDULOS 1 A 4
01
Botão
hardware extra: botão
Uma terceira task lê o botão no GP0 e envia um novo período ao sender por outra queue.
02
Heap
Ver xPortGetFreeHeapSize() e xPortGetMinimumEverFreeHeapSize() antes e depois de criar as tasks.
03
Prioridades
Pôr as duas tasks na mesma prioridade e depois inverter. O que muda na queue?
TRABALHO FUTURO
04
ISR
hardware extra: botão
módulo 5
Interrupção no GP0 com gpio_set_irq_enabled_with_callback() e xQueueSendFromISR().
05
Software timer
módulo 7
Com configUSE_TIMERS = 1, trocar a sender task por um timer auto-reload.
06
Stack
módulo 8
Ver uxTaskGetStackHighWaterMark() de cada task (RTT ou debugger) e reduzir as stacks.
Fonte: documentação Raspberry Pi (pico-sdk, FreeRTOS-Kernel) e SEGGER (J-Link)
73
Notes: Exercícios propostos, para ligar o projeto base aos módulos teóricos. Esta sessão acontece depois do módulo 4, por isso estão em dois grupos. Agora (matéria já dada): 01 botão e segunda queue (módulo 4; precisa de hardware extra, um botão entre o GP0 e o GND, com o pull-up interno ativo); 02 funções de heap (módulo 2); 03 efeito das prioridades numa queue (Exemplos 5.1 e 5.2, módulo 4). Trabalho futuro (matéria dos módulos seguintes; voltar a este projeto depois de cada módulo): 04 interrupções com a API FromISR (módulo 5; usa o mesmo botão; o callback de GPIO do pico-sdk corre no contexto da interrupção e neste port não há prioridades a acertar); 05 software timers (módulo 7); 06 stack high water mark (módulo 8). O botão da Pico 2 (BOOTSEL) não serve: está ligado à flash e não a um GPIO. São propostas deste curso, não do livro. Antes da sessão, confirmar os passos com as versões instaladas.

## Slide 74: Primeiro um projeto que corre sem RTOS; depois o kernel, um passo de cada vez.
SESSÃO PRÁTICA 1 EM RESUMO
Port = compilador + CPU
RP2350_RISC-V
FreeRTOS_Kernel_import.cmake
FreeRTOS-Kernel-Heap4
FreeRTOSConfig.h na aplicação
configNUMBER_OF_CORES = 1
Tick = mtime
J-Link + RTT
Hooks
Este projeto é a base das outras sessões práticas.
Notes: Recapitular: o que é um port, que ficheiros entram, os include paths, o FreeRTOSConfig.h na aplicação, o port RP2350_RISC-V (tick pelo machine timer, handlers instalados pelo port, sem nesting de interrupções), o J-Link com RTT, e os hooks. A frase-título resume o procedimento do livro para projetos de raiz: só acrescentar o FreeRTOS depois de ter um projeto que compila, programa e corre.

## Slide 75: Preempção e prioridades
FORMAÇÃO · SESSÃO PRÁTICA 2
EXTRA
Os exemplos do capítulo 4, numa placa real
VER O SCHEDULER
Contadores no debugger e um pino por task, com trace hooks
OS EXEMPLOS OFICIAIS
Time slicing, starvation, bloqueio, preempção, mudar prioridades
MEXER NA CONFIGURAÇÃO
Sem time slicing e em modo cooperativo
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 4, e exemplos do repositório FreeRTOS-Kernel-Book
Notes: Segunda sessão prática, EXTRA: faz-se se houver tempo no dia 1. É sobre multitasking, preempção e prioridades. Os exercícios adaptam os exemplos oficiais do livro (projeto Win32-simulator-MSVC do repositório FreeRTOS-Kernel-Book, Examples 001 a 009, que correspondem aos Exemplos 4.1 a 4.9 do capítulo 4) a uma Raspberry Pi Pico 2 nos cores RISC-V. No simulador Windows o output vem por printf; na placa vê-se o comportamento com contadores no debugger e com um pino de GPIO por task. Pressupõe o projeto base da sessão prática 1.

## Slide 76: Os exemplos oficiais que vamos usar
SESSÃO PRÁTICA 2
Livro: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0) · github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Book
Exemplo do livro | O que faz | O que mostra | Exercício
4.1 | Criar duas tasks, mesma prioridade | Time slicing | 1
4.2 | Parâmetro da task | Uma função, duas instâncias | Código base
4.3 | Prioridades diferentes, null loop | Starvation | 2
4.4 | vTaskDelay() | Blocked; a idle task aparece | 3
4.5 | vTaskDelayUntil() | Período fixo | 3
4.6 | Contínuas + periódica | Preempção | 4
4.7 | Idle hook | Medir o CPU livre | 3
4.8 | vTaskPrioritySet() | Prioridades em run time | 5
4.9 | vTaskDelete() | A idle task liberta a memória | Leitura
Secção 4.12 | Sem time slicing; cooperativo | Figuras 4.21 e 4.22 | 6
Os exemplos do livro
Example001 a 026 (001 = 4.1 … 009 = 4.9). Correm no simulador Windows e escrevem com printf.
github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Book/
tree/main/examples/Win32-simulator-MSVC
O essencial
O mínimo para criar tasks, escolher prioridades e perceber quando cada uma corre.
Hoje: exemplos 4.1 a 4.8 e secção 4.12, na Pico 2. O 4.9 (vTaskDelete) fica como leitura.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 4 (exemplos 4.1–4.9 e secção 4.12)
76
Notes: Resposta à pergunta 'há algo assim nos exemplos oficiais?': sim. O repositório do livro (github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Book) tem em examples/Win32-simulator-MSVC um projeto Visual Studio com os exemplos 001 a 026; os 001 a 009 são exatamente os exemplos 4.1 a 4.9 do capítulo 4, sobre criação de tasks, prioridades, estados, delays, idle hook, mudança de prioridade e apagar tasks. Correm no port Windows do FreeRTOS e mostram o comportamento por printf. Leitura avançada (fora da sessão): na distribuição principal, as 'common demo tasks' de FreeRTOS/Demo/Common/Minimal servem para testar ports: dynamic.c muda prioridades dinamicamente e suspende tasks para garantir exclusão mútua; GenQTest.c inclui testes de herança de prioridade com mutexes. A tabela usa a numeração do livro; a coluna Exercício diz em que exercício desta sessão cada exemplo aparece (o 4.2 é o código base; o 4.5 aparece como variante no exercício 3). O exercício 6 não vem de um exemplo numerado: usa a secção 4.12 (configUSE_TIME_SLICING e configUSE_PREEMPTION) e compara com as Figuras 4.21 e 4.22. Na sessão prática só se portam os exemplos 4.1 a 4.8; o 4.9 (vTaskDelete) não tem exercício próprio e fica como leitura, porque apagar tasks é pouco usado num sistema embebido simples. O link no topo do slide é o repositório oficial do livro: tem o texto (Markdown), o PDF nas releases e os exemplos. São boas leituras avançadas, mas mais difíceis de observar do que os exemplos do livro.

## Slide 77: Como ver o scheduler a trabalhar
SESSÃO PRÁTICA 2
SEM HARDWARE EXTRA
Contadores no debugger
Cada task incrementa o seu contador. Com as live expressions / watch do debugger vê-se quem corre e quanto. Uma task em starvation fica em 0.
O MELHOR PARA VER PREEMPÇÃO
Um pino por task
Os trace hooks põem o pino da task a 1 quando entra em Running e a 0 quando sai. Com um analisador lógico barato vê-se a timeline real, ao microssegundo.
RESUMO EM NÚMEROS
Run-time stats
vTaskGetRunTimeStatistics() dá a percentagem de CPU de cada task (módulo 8). Bom para confirmar starvation e CPU livre.
Evitar printf() para isto: é lento, muda o próprio timing que queremos ver e pode nem ser thread-safe (módulo 8).
77
Notes: Três formas de observar, da mais simples à mais completa. Contadores: variáveis globais volatile, uma por task, vistas no debugger (no VS Code com a Cortex-Debug: a vista Watch com o CPU parado, ou o Live Watch, que lê as variáveis sem parar o CPU; confirmar que o Live Watch funciona com o J-Link na versão instalada). Pinos: com os trace hooks do módulo 8 (traceTASK_SWITCHED_IN/OUT) e a task tag de cada task, cada task liga o seu pino quando entra em Running e desliga quando sai; um analisador lógico USB de 8 canais basta, e a imagem é diretamente comparável às figuras do livro. Run-time stats: configuração do módulo 8; útil para confirmar percentagens. O printf() é desaconselhado aqui porque altera o timing, e o capítulo 13 aponta-o como uma fonte comum de erros (secção 13.4). No simulador Windows do livro, o próprio printf faz com que cada task escreva uma vez por vez, o que o livro diz ser um cenário artificial.

## Slide 78: Um pino por task, com trace hooks
Fonte: Livro, cap. 4 e cap. 12 (trace hook macros), adaptados à Pico 2
78
SESSÃO PRÁTICA 2
/* FreeRTOSConfig.h */
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG 1
#define INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle 1
void vTraceIn( void *pvTag );
void vTraceOut( void *pvTag );
/* pxCurrentTCB só existe dentro de tasks.c, onde os macros são expandidos */
#define traceTASK_SWITCHED_IN() vTraceIn( ( void * ) pxCurrentTCB->pxTaskTag )
#define traceTASK_SWITCHED_OUT() vTraceOut( ( void * ) pxCurrentTCB->pxTaskTag )
/* main.c: a tag de cada task é a máscara do seu pino (registos SIO) */
void vTraceIn( void *pvTag ) { if( pvTag != NULL ) sio_hw->gpio_set = ( uint32_t ) pvTag; }
void vTraceOut( void *pvTag ) { if( pvTag != NULL ) sio_hw->gpio_clr = ( uint32_t ) pvTag; }
/* no início de cada task */
vTaskSetApplicationTaskTag( NULL, ( TaskHookFunction_t ) ( 1u << 2 ) ); /* GP2 */
/* idle: a partir de outra task, já com o scheduler a correr */
vTaskSetApplicationTaskTag( xTaskGetIdleTaskHandle(), ( TaskHookFunction_t ) ( 1u << 6 ) ); /* GP6 */
Pinos livres como saídas: ex. GP2 a GP5, e GP6 para a idle.
Evitar o GP1 (LED) e o GP0 (botão das sessões 3 e 4).
A idle não corre código nosso: a tag dela é posta por outra task.
Notes: Técnica baseada nos trace hook macros (capítulo 12, módulo 8) e na task tag (configUSE_APPLICATION_TASK_TAG, vTaskSetApplicationTaskTag). Dentro de tasks.c, onde os macros são expandidos, pxCurrentTCB aponta para a task em Running e o campo pxTaskTag guarda a tag; aqui a tag é usada como máscara do pino. Os registos gpio_set e gpio_clr do SIO mudam só os bits da máscara, de forma atómica, sem read-modify-write, e são rápidos porque o SIO está ligado diretamente ao core. As funções vTraceIn/vTraceOut correm dentro da troca de contexto: têm de ser muito curtas e não podem chamar a API. A idle task não pode definir a sua própria tag, por isso outra task fá-lo com xTaskGetIdleTaskHandle(), depois de vTaskStartScheduler() (é aí que a idle é criada; antes disso o handle ainda não existe) (requer INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle = 1). Os pinos sugeridos (GP2 a GP6) são GPIO livres da Pico 2; configurá-los como saídas com gpio_init e gpio_set_dir antes de arrancar o scheduler. Com configNUMBER_OF_CORES = 1, o port RP2350_RISC-V usa o pxCurrentTCB normal do tasks.c; com dois cores isto não funciona assim. Código deste curso; confirmar que compila na versão do kernel usada.

## Slide 79: A task de trabalho contínuo
CÓDIGO BASE · EXEMPLOS 4.1 E 4.2
typedef struct
{
volatile uint32_t ulCount; /* ver no debugger */
uint32_t ulPin; /* máscara do pino */
} TaskInfo_t;
static TaskInfo_t xT1 = { 0, 1u << 2 }; /* GP2 */
static TaskInfo_t xT2 = { 0, 1u << 3 }; /* GP3 */
static void vContinuousTask( void *pvParameters )
{
TaskInfo_t *pxInfo = ( TaskInfo_t * ) pvParameters;
vTaskSetApplicationTaskTag( NULL,
( TaskHookFunction_t ) pxInfo->ulPin );
for( ;; )
{
pxInfo->ulCount++; /* trabalho contínuo */
}
}
Uma task que nunca bloqueia: em vez de imprimir e esperar num null loop, só conta.
Uma função, várias instâncias: o parâmetro diz a cada uma o seu contador e o seu pino.
No main()
xTaskCreate( vContinuousTask, "T1",
256, &xT1, 1, NULL );
xTaskCreate( vContinuousTask, "T2",
256, &xT2, 1, NULL );
vTaskStartScheduler();
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
79
Notes: Código base para os exercícios, adaptado dos exemplos 4.1 e 4.2 do livro (faz o papel do vTask1 / vTask2): uma única função de task, várias instâncias, e o parâmetro a indicar a cada uma o seu contador e o seu pino. O contador é volatile para o compilador não o otimizar. As estruturas são static globais, não variáveis na stack do main(), pela razão do Exemplo 4.2. Nos exercícios, basta mudar as prioridades, trocar o corpo do loop, ou acrescentar tasks. Código deste curso.

## Slide 80: Duas tasks, a mesma prioridade
EXERCÍCIO 1 · EXEMPLO 4.1
FAZER
T1 e T2 com prioridade 1, como no main() do slide anterior.
Correr alguns segundos e parar.
Ver os contadores e os pinos.
PREVER ANTES DE CORRER
Quem corre? As duas partilham o CPU de forma igual?
OBSERVAR
Os pinos alternam a cada tick (1 ms com configTICK_RATE_HZ = 1000): é o time slicing. Os contadores ficam parecidos, mas não iguais: round robin não garante tempo igual. O pino da idle nunca sobe.
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
80
Notes: Exemplo 4.1 do livro na placa. Com prioridades iguais e as duas sempre prontas, o scheduler alterna entre elas a cada tick (time slicing, secção 4.6); na Figura 4.3 cada intervalo entre t1 e t2 é um time slice. A idle task (prioridade 0) nunca corre porque há sempre tasks de prioridade 1 prontas. No livro, a nota de rodapé explica que no simulador Windows cada task imprime uma vez por vez por causa do printf, e que num alvo real cada task pode fazer muito trabalho antes de ser trocada; aqui vê-se isso diretamente.

## Slide 81: Prioridades diferentes: starvation
EXERCÍCIO 2 · EXEMPLO 4.3
FAZER
Mudar T2 para prioridade 2.
Correr e comparar os contadores.
Olhar para o pino de T1.
PREVER ANTES DE CORRER
T1 alguma vez corre?
OBSERVAR
O contador de T1 fica em 0 e o seu pino nunca sobe. T2 está sempre pronta e é a mais prioritária: T1 sofre starvation. Nem a idle task corre.
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
81
Notes: Exemplo 4.3: o scheduler escolhe sempre a task de maior prioridade que pode correr; como T2 nunca bloqueia, T1 nunca entra em Running (Figuras 4.5 e 4.6). Conclusão do livro: tasks de processamento contínuo só são úteis na prioridade mais baixa. Pergunta para a sala: o que acontece à idle task, e que consequência teria se houvesse tasks apagadas à espera de limpeza?

## Slide 82: Bloquear em vez de ocupar o CPU
EXERCÍCIO 3 · EXEMPLOS 4.4 E 4.7
FAZER
Manter T1 = 1 e T2 = 2, mas com vTaskDelay() no loop.
Ativar o idle hook (configUSE_IDLE_HOOK = 1) com um contador.
Comparar os três contadores.
PREVER ANTES DE CORRER
T1 volta a correr? Quanto tempo sobra para a idle task?
OBSERVAR
As duas correm, cada uma durante microssegundos a cada 10 ms. O pino da idle está alto quase sempre: o contador da idle mede o CPU livre.
for( ;; )
{
pxInfo->ulCount++;
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 10 ) );
}
void vApplicationIdleHook( void )
{
ulIdleCycleCount++;
}
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
82
Notes: Exemplos 4.4 e 4.7. Com vTaskDelay(), cada task passa quase todo o tempo em Blocked, sem gastar CPU; as duas correm apesar das prioridades diferentes (Figuras 4.8 e 4.9). No resto do tempo corre a idle task, e o idle hook conta as iterações: o livro chega a cerca de 4 milhões de iterações entre execuções das tasks no simulador. Aqui o contador de cada task conta ciclos (um por 10 ms), não trabalho. Alternativa: trocar vTaskDelay() por vTaskDelayUntil() (Exemplo 4.5) e medir a regularidade do período nos pinos.

## Slide 83: Contínuas e periódica: preempção
EXERCÍCIO 4 · EXEMPLO 4.6
FAZER
T1 e T2 contínuas, prioridade 1 (como no exercício 1).
T3 periódica, prioridade 2, a cada 3 ms.
Medir no analisador lógico.
PREVER ANTES DE CORRER
O que acontece a T1 e T2 de 3 em 3 ms?
OBSERVAR
T1 e T2 alternam a cada tick; de 3 em 3 ms T3 preempta a que estiver a correr, faz o seu trabalho curto e bloqueia. Medir o atraso entre o tick e o início de T3.
static void vPeriodicTask( void *pvParameters )
{
TickType_t xLastWake = xTaskGetTickCount();
for( ;; )
{
ulPeriodicCount++;
vTaskDelayUntil( &xLastWake,
pdMS_TO_TICKS( 3 ) );
}
}
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
83
Notes: Exemplo 4.6: duas tasks contínuas de prioridade 1 e uma periódica de prioridade 2 com vTaskDelayUntil() de 3 ms (Figuras 4.11 e 4.12). A periódica preempta as contínuas sempre que acorda, independentemente do time slice em curso. No analisador vê-se o pino de T3 como um pulso curto a cada 3 ms, e a latência entre o tick e o início de T3 (o tempo do tick interrupt e da troca de contexto). Variante: pôr T3 também a prioridade 1 e ver que deixa de ser servida a tempo.

## Slide 84: Mudar prioridades em run time
EXERCÍCIO 5 · EXEMPLO 4.8
FAZER
T1 começa com prioridade 2 e T2 com 1 (guardar o handle de T2).
T1 sobe T2 acima de si; T2 baixa-se abaixo de T1.
Ver a sequência nos pinos.
PREVER ANTES DE CORRER
Alguma delas bloqueia? Como é que alternam?
OBSERVAR
Nenhuma bloqueia, mas alternam a cada 200 ms: cada vTaskPrioritySet() provoca uma troca imediata, sem esperar pelo tick.
/* FreeRTOSConfig.h */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
for( ;; ) /* T1, prioridade 2 */
{
ulT1Count++;
busy_wait_ms( 200 ); /* ocupada, sem bloquear */
vTaskPrioritySet( xT2Handle,
uxTaskPriorityGet( NULL ) + 1 );
}
for( ;; ) /* T2, prioridade 1 */
{
ulT2Count++;
busy_wait_ms( 200 ); /* ocupada, sem bloquear */
vTaskPrioritySet( NULL,
uxTaskPriorityGet( NULL ) - 2 );
}
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
84
Notes: Exemplo 4.8: as tasks nunca bloqueiam e alternam só por mudanças de prioridade (Figura 4.14). T1 sobe T2 acima de si e T2 corre logo; T2 baixa-se para abaixo de T1 e T1 volta a correr. Mostra que a preempção não acontece só no tick: acontece dentro da própria chamada à API. Requer INCLUDE_vTaskPrioritySet e INCLUDE_uxTaskPriorityGet = 1. No livro, o código imprime mensagens antes de cada mudança; aqui os contadores substituem as mensagens. O busy_wait_ms( 200 ) (pico-sdk) só abranda a alternância para se ver no LED ou no analisador: a task continua em Running, ao contrário de vTaskDelay(), que a poria em Blocked e deixaria correr a outra ou a idle, estragando o exemplo. Sem ele, os pinos alternam em microssegundos, muito mais depressa do que o tick.

## Slide 85: Mudar o algoritmo de scheduling
EXERCÍCIO 6 · SECÇÃO 4.12
Repetir os exercícios 1 e 4 com outra configuração. Escrever a previsão antes de correr.
configUSE_… | Sobre | O que se deve ver
TIME_SLICING = 0 | Ex. 1 | Quem entra em Running fica até bloquear ou ser preemptada: uma das duas pode nunca largar o CPU.
TIME_SLICING = 0 | Ex. 4 | T3 continua a preemptar; entre pulsos, T1 e T2 já não alternam a cada tick.
PREEMPTION = 0 | Ex. 4 | T3 fica Ready de 3 em 3 ms, mas só corre quando a task em Running bloqueia ou cede. Com contínuas, nunca.
PREEMPTION = 0 + taskYIELD() | Ex. 4 | Com taskYIELD() no loop de T1 e T2, T3 volta a correr, mas com atraso. Medir o atraso.
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
85
Notes: Exercício sobre a secção 4.12 do livro (módulo 3). Sem time slicing, o scheduler só troca quando uma task de maior prioridade fica Ready ou quando a task em Running bloqueia ou é suspensa; com tasks contínuas da mesma prioridade, uma pode ficar com o CPU indefinidamente (Figura 4.21 mostra tempos muito desiguais). Com o scheduler cooperativo, uma task de maior prioridade que fica Ready só corre quando a task em Running bloqueia ou chama taskYIELD() (Figura 4.22); tasks contínuas sem taskYIELD() nunca cedem. As previsões da tabela resultam do texto do livro; confirmar na placa. Nota: o idle hook e configIDLE_SHOULD_YIELD também afetam o que se vê quando há tasks de prioridade 0.

## Slide 86: Perguntas para fechar
SESSÃO PRÁTICA 2
Porque é que uma task contínua só faz sentido na prioridade mais baixa?
Ex. 2
Porque é que T1 e T2 não recebem exatamente o mesmo tempo com time slicing?
Ex. 1
O que mede o contador do idle hook, e porque interessa num produto?
Ex. 3
A preempção só acontece no tick?
Ex. 4, 5
Que custo tem desligar o time slicing? E a preempção?
Ex. 6
Fonte: Livro, cap. 4 e exemplos Win32 001–009, adaptados à Pico 2
86
Notes: Respostas de referência, do capítulo 4. 1: uma task contínua de prioridade maior impede todas as de prioridade menor de correr; tem de ser event-driven. 2: round robin garante só que tasks de igual prioridade entram em Running à vez, não tempo igual; o tick, a idle e as interrupções também contam. 3: o tempo que sobra para a idle é a capacidade de processamento livre do sistema; é margem para crescer e pode ser usado para baixo consumo. 4: não; também quando uma chamada à API ou uma interrupção põe em Ready uma task de maior prioridade (exercícios 4 e 5). 5: sem time slicing há menos trocas e menos overhead, mas tempos muito desiguais entre tasks iguais; sem preempção, as respostas ficam mais lentas e dependem de as tasks cederem.

## Slide 87: Corre sempre a task pronta de maior prioridade. Tudo o resto decorre disto e de quando as tasks bloqueiam.
SESSÃO PRÁTICA 2 EM RESUMO
Time slicing
Starvation
Blocked liberta o CPU
Idle = CPU livre
Preempção fora do tick
configUSE_PREEMPTION
configUSE_TIME_SLICING
Guardar o projeto com os exemplos: é a base da sessão prática 3.
Notes: Recapitular comparando o que os formandos observaram (contadores no debugger, pinos no analisador lógico, se houver, ou run-time stats) com as figuras do capítulo 4. A frase-título resume a política de scheduling do FreeRTOS (secção 4.5 e 4.12).

## Slide 88: Módulos e sessões práticas, pela ordem da formação
PLANO DA FORMAÇÃO · DIA 2
01
Módulo 1 · Fundamentos de sistemas operativos de tempo real
manhã
dia 1
02
Módulo 2 · Gestão de memória
manhã
dia 1
03
Módulo 3 · Gestão de tasks
manhã
dia 1
04
Módulo 4 · Filas (queues)
manhã
dia 1
P1
Prática 1 · Ambiente e primeiro projeto
tarde
dia 1
P2
Prática 2 · Preempção e prioridades
EXTRA
tarde
dia 1
05
Módulo 5 · Gestão de interrupções
manhã
dia 2
06
Módulo 6 · Gestão de recursos
manhã
dia 2
07
Módulo 7 · Software timers
manhã
dia 2
08
Módulo 8 · Troubleshooting e debug
manhã
dia 2
P3
Prática 3 · Interrupções, recursos, timers e debug
tarde
dia 2
P4
Prática 4 · Aprofundar: ISRs, recursos, timers e debug
EXTRA
tarde
dia 2
Notes: Retomar o plano no início do dia 2. Ontem: módulos 1 a 4 e as práticas 1 e 2 (a 2 é extra). Hoje de manhã: interrupções (módulo 5), recursos partilhados com mutexes e semáforos (módulo 6), software timers (módulo 7) e troubleshooting e debug (módulo 8). À tarde: prática 3, que aplica estes quatro temas com os exemplos oficiais do livro, e a prática 4, extra, para quem quiser aprofundar. O dia 1 aparece esbatido para o foco ficar no dia 2.

## Slide 89: Gestão de interrupções
FORMAÇÃO · MÓDULO 5
Sincronizar interrupções com tasks
A API NAS ISRs
Funções FromISR, xHigherPriorityTaskWoken, portYIELD_FROM_ISR
DEFERRED PROCESSING
Semáforos binários e de contagem, daemon task, queues
PRIORIDADES
Nesting, configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, notas Cortex-M e RISC-V
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 7
Notes: Módulo 5, capítulo 7 do livro: a comunicação entre interrupções e tasks. Usa as queues do módulo 4. O capítulo 6 (software timers) fica para o módulo 7, mas a daemon task aparece aqui no processamento adiado.

## Slide 90: Eventos, ISRs e tasks
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
Um sistema embebido reage a eventos do ambiente: um pacote chega à Ethernet (evento) e tem de ir para a stack TCP/IP (ação). Para cada evento há três decisões:
01
Como detetar?
Normalmente com interrupções; também se pode fazer polling.
02
Quanto fazer na ISR?
Em geral, a ISR deve ser o mais curta possível.
03
Como passar à task?
E como estruturar o código para eventos assíncronos.
Prioridade de task ≠ prioridade de interrupção. As tasks são software; a ISR é decidida pelo hardware. A interrupção de prioridade mais baixa interrompe a task de prioridade mais alta, e nenhuma task preempta uma ISR.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
90
Notes: Os sistemas embebidos de tempo real reagem a eventos com origens diferentes, custos de processamento diferentes e requisitos de tempo de resposta diferentes. Decisões para cada evento: como detetar (interrupções, ou polling), quanto processar dentro da ISR e quanto fora (normalmente a ISR deve ser curta), e como comunicar o evento ao código principal. O FreeRTOS não impõe uma estratégia, mas fornece mecanismos para a implementar de forma simples. Distinção essencial: a prioridade de uma task é atribuída em software e é o scheduler que decide; uma ISR, embora escrita em software, é uma funcionalidade de hardware, porque é o hardware que decide quando corre. As tasks só correm quando não há ISRs a correr.

## Slide 91: A API …FromISR()
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
Muitas funções da API fazem coisas inválidas numa ISR. A mais óbvia: pôr a task que chamou em Blocked. Numa ISR não há task que chamou.
Por isso algumas funções existem em duas versões: uma para tasks e outra, terminada em FromISR, para ISRs.
Nunca chamar numa ISR uma função da API sem “FromISR” no nome.
VANTAGEM
Código de task e de ISR mais eficiente, e entrada nas interrupções mais simples. Sem ela, cada função teria de descobrir o contexto em que corre.
DESVANTAGEM
O código tem de saber em que contexto corre. Um driver de terceiros chamado da ISR e de uma task não sabe qual das versões usar. Soluções:
Adiar o processamento para uma task
Com nesting, usar sempre a FromISR (não na Pico 2)
Camada de abstração que testa o contexto
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
91
Notes: Muitas funções da API não são válidas numa ISR; a mais notável é pôr em Blocked a task que chamou, o que não faz sentido numa ISR. O FreeRTOS resolve isto com duas versões de algumas funções; as de ISR terminam em FromISR. Uma API única obrigaria cada função a ter lógica extra para detetar o contexto (mais caminhos, mais difícil de testar), teria parâmetros inúteis num dos contextos, e cada port teria de detetar o contexto, o que em algumas arquiteturas exige código de entrada nas interrupções mais complexo e não standard. Desvantagem: código de terceiros que usa a API tanto de tasks como de ISRs. Soluções: adiar o processamento da interrupção para uma task (a API passa a ser chamada só de tasks); em ports com interrupt nesting, usar a versão FromISR, que pode ser chamada de tasks e ISRs (o contrário não); ou implementar a camada de abstração do RTOS do código de terceiros de forma a testar o contexto e chamar a função adequada. Exemplo para dar: uma função interna de um driver (stack USB, lwIP) que faz xSemaphoreGive() para acordar quem espera, chamada da ISR no fim de uma transferência e de uma task ao cancelar; nenhuma das duas versões serve nos dois casos. Na Pico 2 (port RP2350_RISC-V) não há interrupt nesting, por isso a segunda solução não se aplica diretamente (nota minha, não do livro); a primeira é a mais comum. As camadas de abstração chamam-se normalmente osal ou sys_arch.

## Slide 92: xHigherPriorityTaskWoken e portYIELD_FROM_ISR()
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
void vExampleISR( void )
{
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
uint32_t ulValor = LER_REGISTO_DO_PERIFERICO();
/* Pode pôr em Ready uma task mais prioritária */
xQueueSendToBackFromISR( xQueue, &ulValor,
&xHigherPriorityTaskWoken );
/* Se sim, pedir a troca de contexto à saída */
portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
}
Protótipo da ISR e macro de yield dependem do port: ver a documentação do port usado.
Chamada numa task
Com preempção, a troca para a task mais prioritária acontece dentro da função da API.
Chamada numa ISR
A troca não é automática. A função põe *pxHigherPriorityTaskWoken a pdTRUE; a ISR decide pedir a troca. Se não pedir, no pior caso espera pelo próximo tick.
Inicializar a pdFALSE; a mesma variável serve para várias chamadas. Pode ser NULL se não for usada.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7; exemplo adaptado
92
Notes: Algumas funções da API passam tasks de Blocked a Ready (ex.: xQueueSendToBack). Se a task desbloqueada tiver prioridade maior do que a que está em Running, deve haver troca. Chamada numa task com configUSE_PREEMPTION = 1: a troca acontece automaticamente dentro da função. Chamada numa ISR: não é automática; as funções FromISR têm o parâmetro pxHigherPriorityTaskWoken e põem *pxHigherPriorityTaskWoken a pdTRUE se deve haver troca. A variável tem de ser inicializada a pdFALSE; as funções só a põem a pdTRUE, por isso a mesma variável pode ser passada a várias chamadas. Porque não é automático: evita trocas desnecessárias (ex.: UART que recebe caractere a caractere, quando a task só tem trabalho com a string completa), dá controlo sobre a sequência de execução, é o mecanismo mais portável, é mais eficiente (alguns ports só permitem pedir a troca no fim da ISR, e evita vários pedidos na mesma ISR), e no tick interrupt uma troca teria resultados dependentes do port. portYIELD_FROM_ISR() e portEND_SWITCHING_ISR() são versões de taskYIELD() para ISRs e fazem o mesmo; os ports mais recentes têm as duas. Com pdFALSE não fazem nada. O exemplo usa uma queue (módulo 4) em vez do semáforo binário do livro, porque os semáforos só aparecem mais à frente; o mecanismo de xHigherPriorityTaskWoken é igual em todas as funções FromISR. LER_REGISTO_DO_PERIFERICO() é um marcador para a leitura do periférico. A maioria dos ports permite chamá-las em qualquer ponto da ISR; alguns só no fim. Como funciona na Pico 2 (port RP2350_RISC-V, confirmado no código do port; não é do livro): (1) à entrada da interrupção, o wrapper do port (freertos_risc_v_interrupt_handler) guarda os registos da task interrompida na stack dessa task, muda para a stack das ISRs e chama a ISR; (2) xQueueSendToBackFromISR() move a task desbloqueada para Ready e, se tiver prioridade maior, põe *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE, sem trocar nada; (3) portYIELD_FROM_ISR(x) é if( x != pdFALSE ) vTaskSwitchContext(); vTaskSwitchContext() só muda o ponteiro pxCurrentTCB para a task Ready de maior prioridade; (4) à saída, o wrapper restaura os registos a partir da stack de pxCurrentTCB e faz mret: se o ponteiro mudou, o CPU continua na task nova. A ISR decide apenas se chama vTaskSwitchContext(); a troca física acontece sempre à saída da interrupção. Sem o pedido, a task fica Ready, o kernel marca um yield pendente e a troca acontece no próximo tick (até 1 ms com tick de 1 kHz). Num Cortex-M, a macro põe o PendSV pendente e é o PendSV, logo a seguir à ISR, que faz a troca.

## Slide 93: Deferred interrupt processing
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
A ISR regista a causa e limpa a interrupção; o resto é adiado para uma task. Se essa task tiver a prioridade mais alta, o processamento acontece logo a seguir, como se fosse na ISR.
ISR
Task 2 (handler)
Task 1
t2
t3
t4
Porquê ISRs curtas: tasks só correm sem ISRs ativas; ISRs criam jitter; podem bloquear outras interrupções; nesting fica mais provável.
Quando adiar: processamento não trivial (ex.: filtrar uma leitura ADC), ações proibidas numa ISR (consola, alocar memória), duração imprevisível.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
93
Notes: Boas razões para ISRs curtas: mesmo tasks de prioridade muito alta só correm quando nenhuma interrupção está a ser servida; as ISRs acrescentam jitter ao início e à duração das tasks; conforme a arquitetura, durante uma ISR podem não ser aceites novas interrupções; é preciso proteger recursos partilhados entre tasks e ISRs; e o nesting aumenta a complexidade. A ISR deve registar a causa da interrupção e limpá-la; o resto pode ser feito numa task: deferred interrupt processing. Isto permite também dar prioridade a esse processamento face às outras tasks e usar toda a API. Figura 7.1 do livro, redesenhada: a interrupção começa em t2 e o processamento termina efetivamente em t4, mas só t2–t3 é passado na ISR; sem adiar, todo o intervalo t2–t4 seria dentro da ISR. Não há regra absoluta: uma ISR que só guarda o resultado de uma conversão ADC deve fazer tudo; se o resultado tiver de passar por um filtro, talvez seja melhor numa task.

## Slide 94: Sincronizar uma task com uma interrupção
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
Um semáforo binário é, conceptualmente, uma queue de comprimento 1: está sempre vazio ou cheio. A task bloqueia a tentar tirá-lo; a ISR dá-o e desbloqueia a task.
ISR
xSemaphoreGiveFromISR()
give
semáforo
take
Handler task
xSemaphoreTake()
Aqui a ISR dá sem ter tirado, e a task tira sem devolver: não é o uso do semáforo para proteger recursos (módulo seguinte).
As task notifications fazem o mesmo de forma mais eficiente.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
94
Notes: A versão FromISR da API de semáforos binários permite desbloquear uma task sempre que uma interrupção ocorre, sincronizando a task com a interrupção; a maior parte do processamento fica na task, e só uma parte curta na ISR. Se o processamento for crítico no tempo, dá-se à task uma prioridade alta e a ISR chama portYIELD_FROM_ISR(), para que a ISR regresse diretamente à task: todo o processamento corre seguido, como se estivesse na ISR. A task usa um take bloqueante para esperar pelo evento; a ISR faz give. Analogia do livro: queue de comprimento 1; take = ler com block time; give = pôr um token. Isto confunde muitas vezes porque não segue a regra dos outros usos (quem tira devolve), vista no capítulo de gestão de recursos. Nota do livro: desbloquear uma task a partir de uma interrupção é mais eficiente com uma direct to task notification (capítulo 10).

## Slide 95: Exemplo: a task e a ISR
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
xSemaphoreCreateBinary() | Devolve SemaphoreHandle_t, ou NULL sem heap. Há versão Static.
xSemaphoreTake( xSem, xTicksToWait ) | Nunca numa ISR. pdPASS se obteve; pdFALSE se o tempo expirou.
xSemaphoreGiveFromISR( xSem, &woken ) | pdFAIL se o semáforo já estava disponível.
HANDLER TASK, PRIORIDADE 3
static void vHandlerTask( void *pvParameters )
{
for( ;; )
{
xSemaphoreTake( xBinarySemaphore,
portMAX_DELAY );
/* processar o evento */
}
}
ISR: DÁ O SEMÁFORO
void vExampleISR( void )
{
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
/* Desbloqueia a handler task */
xSemaphoreGiveFromISR( xBinarySemaphore,
&xHigherPriorityTaskWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
}
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
95
Notes: Exemplo 7.1: uma task periódica (prioridade 1) gera uma interrupção por software a cada 500 ms (por conveniência, no simulador Windows) e imprime antes e depois. A handler task (prioridade 3) bloqueia no semáforo com portMAX_DELAY e processa o evento; a ISR (Listing 7.8, à direita) dá o semáforo e chama portYIELD_FROM_ISR(); é o mesmo padrão do slide anterior, mas com o semáforo em vez da queue. No main(), antes do scheduler: xBinarySemaphore = xSemaphoreCreateBinary(); se não for NULL, criar a handler task (prioridade 3) e a task periódica (prioridade 1) e chamar vTaskStartScheduler(). O semáforo tem de ser criado antes de a interrupção poder disparar. No livro a ISR chama-se ulExampleInterruptHandler e devolve uint32_t (protótipo do port Windows); no slide usa-se void, como numa ISR da Pico. O output da handler aparece entre as duas mensagens da task periódica, porque a handler corre logo que a interrupção termina. O código para instalar o handler (vPortSetInterruptHandler) é específico do port Windows. Nota: xSemaphoreTake() funciona para todos os tipos de semáforo exceto mutexes recursivos. Algumas funções de semáforos são na verdade macros.

## Slide 96: Uma handler task robusta
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
static void vUARTReceiveHandlerTask( void *pvParameters )
{
const TickType_t xMaxExpectedBlockTime =
pdMS_TO_TICKS( 500 );
for( ;; )
{
if( xSemaphoreTake( xBinarySemaphore,
xMaxExpectedBlockTime ) == pdPASS )
{
/* Processar TODOS os eventos pendentes */
while( UART_RxCount() > 0 )
UART_ProcessNextRxEvent();
}
else /* nada no tempo esperado */
UART_ClearErrors();
}
}
Processar tudo o que está pendente
Um semáforo binário só guarda um evento. Se chegarem mais interrupções antes de a task acabar, perdem-se: à terceira, o semáforo já está dado.
Usar timeout, não portMAX_DELAY
Se um erro de hardware impedir a interrupção, a task deteta-o e trata-o em vez de esperar para sempre.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
96
Notes: A handler do Exemplo 7.1 só serve para interrupções pouco frequentes. Se uma segunda interrupção ocorrer antes de a task acabar a primeira, o semáforo está vazio, a ISR dá-o e a task processa o segundo evento logo a seguir (Figura 7.6). Se ocorrer uma terceira, o semáforo já está disponível, a ISR não o pode dar outra vez, e a task nunca sabe que o terceiro evento aconteceu (Figura 7.7). Em aplicações reais as interrupções vêm do hardware em momentos imprevisíveis, por isso a task deve processar todos os eventos já disponíveis entre cada xSemaphoreTake(). Listing 7.10: exemplo de uma UART que põe caracteres numa FIFO de hardware. Qualquer interrupção entre o fim do while e o próximo take fica guardada no semáforo. Alternativas: counting semaphore ou task notification (preferida, por ser a mais eficiente). Timeouts infinitos simplificam os exemplos, mas em aplicações reais dificultam a recuperação de erros.

## Slide 97: Semáforos de contagem
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
Uma queue de comprimento maior que 1, em que só interessa quantos itens tem: a contagem. Requer configUSE_COUNTING_SEMAPHORES = 1.
USO 1
Contar eventos
O handler dá a cada evento (+1); a task tira a cada evento processado (−1). A contagem é a diferença entre ocorridos e processados.
Contagem inicial: 0.
USO 2
Gerir recursos
A contagem é o número de recursos livres. Tirar para usar, dar para devolver; em 0 não há recursos.
Contagem inicial: igual ao máximo.
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(
UBaseType_t uxMaxCount, UBaseType_t uxInitialCount );
xCountingSemaphore = xSemaphoreCreateCounting( 10, 0 );
Exemplo anterior: máximo 10, começa em 0. A ISR dá o semáforo 3 vezes; a task processa os 3 eventos, sem perder nenhum.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
97
Notes: Se os semáforos binários são queues de comprimento 1, os de contagem são queues de comprimento maior que 1; às tasks só interessa o número de itens. Cada give usa mais um espaço; o número de itens é a contagem. Dois usos típicos. Contar eventos: o handler dá a cada evento, a task tira a cada evento processado; criados com contagem inicial 0 (o livro nota que uma task notification é mais eficiente para isto). Gestão de recursos: a contagem indica recursos disponíveis; criados com contagem inicial igual ao número de recursos. uxMaxCount é efetivamente o comprimento da queue: o número máximo de eventos que ficam guardados, ou o total de recursos. Existe também xSemaphoreCreateCountingStatic(). Exemplo 7.2: igual ao 7.1 mas com xSemaphoreCreateCounting(10, 0); para simular interrupções frequentes, a ISR dá o semáforo três vezes por interrupção, e a task processa os três eventos.

## Slide 98: Adiar para a daemon task
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
Em vez de uma task por interrupção, a ISR manda a daemon task do RTOS executar uma função: centralized deferred interrupt processing.
/* Função adiada: protótipo PendedFunction_t */
static void vDeferredHandlingFunction(
void *pvParameter1, uint32_t ulParameter2 );
/* Na ISR */
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
xTimerPendFunctionCallFromISR( vDeferredHandlingFunction,
NULL,
ulParameterValue,
&xHigherPriorityTaskWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
Usa a timer command queue. Devolve pdFAIL se essa queue estiver cheia.
VANTAGENS
Menos recursos: sem task por interrupção
A função adiada é uma função C normal
DESVANTAGENS
Tudo corre à prioridade da daemon task (configTIMER_TASK_PRIORITY)
Menos determinismo: comandos já na queue são tratados primeiro
É comum usar os dois métodos na mesma aplicação.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
98
Notes: Com xTimerPendFunctionCallFromISR() o processamento adiado vai para a daemon task do RTOS, em vez de uma task criada para cada interrupção. A daemon task chamava-se originalmente timer service task, porque só executava callbacks de software timers; por isso a função está em timers.c e tem o prefixo Timer. As funções de software timers (capítulo 6) enviam comandos à daemon task pela timer command queue; xTimerPendFunctionCall() e xTimerPendFunctionCallFromISR() enviam por essa queue um comando 'executar função'. Parâmetros: a função a executar (tem de ter o protótipo PendedFunction_t, que o livro mostra como vPendableFunction; vPendableFunction é só o nome genérico do protótipo, a função real do Exemplo 7.3 chama-se vDeferredHandlingFunction), pvParameter1 e ulParameter2 que lhe são passados, e pxHigherPriorityTaskWoken. Quando a função corre depende da prioridade da daemon task. Exemplo 7.3: a ISR incrementa ulParameterValue e passa-o como ulParameter2; a task periódica tem prioridade configTIMER_TASK_PRIORITY − 1, para ser preemptada pela daemon task. Interrupções diferentes têm restrições diferentes, por isso é comum usar os dois métodos.

## Slide 99: Queues dentro de uma ISR
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
Semáforos comunicam eventos. Queues comunicam eventos e dados.
BaseType_t xQueueSendToBackFromISR(
QueueHandle_t xQueue,
const void *pvItemToQueue,
BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken );
/* também: xQueueSendToFrontFromISR(),
xQueueSendFromISR(), xQueueReceiveFromISR() */
Retorno: pdPASS, ou errQUEUE_FULL se a queue estiver cheia. Sem block time: numa ISR não se bloqueia.
Uma queue é ineficiente se os dados chegarem a alta frequência. Os drivers de UART das demos usam-na para demonstrar e carregar o sistema, não como exemplo de produção.
ALTERNATIVAS PARA PRODUÇÃO
DMA recebe os dados; a ISR de fim de transferência dá um semáforo à task
Copiar para um buffer em RAM e dar um semáforo no fim da mensagem
Processar na ISR e enviar só o resultado pela queue
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
99
Notes: Os semáforos binários e de contagem comunicam eventos; as queues comunicam eventos e transferem dados. xQueueSendToFrontFromISR(), xQueueSendToBackFromISR() e xQueueReceiveFromISR() são as versões para ISR; xQueueSendFromISR() é equivalente a xQueueSendToBackFromISR(). pxHigherPriorityTaskWoken funciona como antes. Considerações: as queues são convenientes, mas não são eficientes para dados a alta frequência. As demos do FreeRTOS com drivers de UART que usam uma queue por caractere existem para demonstrar queues em ISRs e para carregar o sistema ao testar o port; não devem ser copiadas para produção, a não ser que os dados cheguem devagar. Alternativas: DMA, com a ISR de fim de transferência a acordar a task; copiar cada caractere para um buffer RAM thread-safe e acordar a task no fim da mensagem; ou processar os caracteres na ISR e enviar só o resultado pela queue, como no padrão da Figura 5.4. O livro sugere acordar a task com uma direct-to-task notification e usar um Stream Buffer como buffer; como nenhum dos dois faz parte deste curso, o slide usa o semáforo binário, que faz o mesmo papel (um pouco menos eficiente). Exemplo 7.4: uma task periódica envia 5 números para uma queue e gera uma interrupção; a ISR lê-os todos com xQueueReceiveFromISR() e envia strings para outra queue com xQueueSendToBackFromISR() (Listing 7.22); uma task imprime-as.

## Slide 100: Interrupt nesting
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
Na Pico 2: desligado no port RP2350_RISC-V
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
(ou configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY, nos ports mais recentes) Prioridade mais alta a partir da qual se pode chamar a API FromISR.
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
Prioridade do tick interrupt. Tem de ser sempre a mais baixa possível.
Prioridade numérica (o número) ≠ prioridade lógica (quem tem precedência). A relação depende da arquitetura.
Exemplo: 7 prioridades, 7 = logicamente mais alta, KERNEL = 1, MAX_SYSCALL = 3.
Prioridade 7
Prioridade 6
Prioridade 5
Prioridade 4
Prioridade 3
Prioridade 2
Prioridade 1
4 a 7: nunca atrasadas pelo kernel, podem fazer nesting, mas não podem usar a API. Ex.: controlo de motores.
1 a 3: podem usar a API FromISR e fazer nesting, mas são mascaradas pelas critical sections.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 7
100
Notes: Na Pico 2 (port RP2350_RISC-V; nota minha, confirmada no código do port, não do livro): à entrada de uma interrupção, o hardware RISC-V desliga as interrupções globalmente (mstatus.MIE passa a 0); isto é standard RISC-V. O nesting só acontece se o software as voltar a ligar dentro do handler. O Hazard3 tem suporte de hardware para isso, por prioridades (registos meicontext/meinext), e o handler do pico-sdk sem FreeRTOS usa-o. O port do FreeRTOS tem o mesmo código, mas protegido por portcontextALLOW_NESTED_IRQs, que vale 0 por omissão (portContext.h), com um comentário a dizer que ativar parte testes de interrupções do RP2. Resultado: por omissão, cada ISR corre até ao fim e as outras ficam pendentes; a prioridade só decide qual das pendentes é atendida primeiro. configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY não é usado (slide 62) e as ISRs devem ser curtas. Não recomendo ativar a opção: está marcada como não suportada. O slide mostra o conceito geral (ex.: Pico 2 nos cores ARM). Confusão frequente: prioridades de tasks e de interrupções não têm relação nenhuma. O hardware decide quando corre uma ISR; o software decide quando corre uma task; uma ISR interrompe uma task, mas uma task não pode preemptar uma ISR. Ports com interrupt nesting precisam de configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (ou configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY, o mesmo conceito com o nome novo) e/ou configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY. Se o port não usar configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, qualquer interrupção que use a API FromISR tem de correr à prioridade configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY. Prioridade numérica é o número atribuído; lógica é a precedência. Uma interrupção só faz nesting sobre outra de prioridade lógica mais baixa. Figura 7.14, redesenhada: com KERNEL = 1 e MAX_SYSCALL = 3, as prioridades 1 a 3 são bloqueadas durante critical sections (capítulo 8) e podem usar a API FromISR; 4 ou mais nunca são atrasadas pelo que o kernel faz, mas não podem usar nenhuma função da API. Interrupções que não chamam a API podem usar qualquer prioridade. Funcionalidade com timing muito estrito, como controlo de motores, usa prioridades acima de MAX_SYSCALL para evitar jitter do scheduler.

## Slide 101: Nota para RISC-V: o Hazard3 no RP2350
GESTÃO DE INTERRUPÇÕES
 | Cortex-M (ex.: ARM_CM4F) | Port RP2350_RISC-V (Pico 2)
Tick | SysTick | Machine timer do SIO (mtime / mtimecmp)
Handlers do kernel | #define para os nomes do vetor | Instalados pelo port em run time (API de IRQs do pico-sdk)
Secção crítica | BASEPRI: só mascara até configMAX_SYSCALL | Desliga todas as interrupções
Nesting de ISRs | Sim, com prioridades | Não: o port desliga a preempção de IRQs
Que ISRs podem usar FromISR | Só as de prioridade lógica ≤ configMAX_SYSCALL | Todas
Verificação com configASSERT | vPortValidateInterruptPriority | Não há
Mais simples: não há prioridades de interrupção a acertar com o kernel.
Mais exigente: sem nesting, uma ISR longa atrasa todas as outras. ISRs curtas e deferred processing.
Fonte: port RP2350_RISC-V (raspberrypi/FreeRTOS-Kernel)
101
Notes: Nota fora do livro, para a placa das sessões práticas (Raspberry Pi Pico 2 nos cores Hazard3 RISC-V). A fonte é o código do port RP2350_RISC-V no fork da Raspberry Pi (github.com/raspberrypi/FreeRTOS-Kernel, portable/ThirdParty/GCC/RP2350_RISC-V): vPortSetupTimerInterrupt() usa o machine timer do SIO; vPortInstallVectorTableHandlers() instala os handlers com a API do pico-sdk; portDISABLE_INTERRUPTS é save_and_disable_interrupts(), que desliga todas as interrupções; e o README do port lista como limitação conhecida que a preempção de IRQs no Hazard3 não é suportada. Consequências: qualquer ISR pode usar as funções FromISR, porque a secção crítica do kernel bloqueia todas; em contrapartida, não há verificação automática como no Cortex-M, e usar numa ISR uma função sem FromISR não dá assert. O Hazard3 tem prioridades de interrupção em hardware (extensão Xh3irq), mas este port não as usa para nesting. O port é SMP; nas sessões práticas corre num só core (configNUMBER_OF_CORES = 1). Confirmar na versão do fork usada, porque o port pode evoluir.

## Slide 102: A ISR regista o evento e sai depressa; uma task, acordada por um semáforo ou por uma queue, faz o resto.
MÓDULO 5 EM RESUMO
…FromISR()
portYIELD_FROM_ISR
Deferred processing
Semáforo binário e de contagem
xTimerPendFunctionCallFromISR
Queues em ISRs
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
A seguir, no Módulo 6: gestão de recursos, com mutexes e semáforos.
Notes: Recapitular: só a API FromISR dentro de interrupções, xHigherPriorityTaskWoken com portYIELD_FROM_ISR, ISRs curtas com processamento adiado para tasks (semáforo binário ou de contagem) ou para a daemon task, queues em ISRs só para dados lentos, e as prioridades de interrupção máximas para usar a API, com atenção à inversão numérica nos Cortex-M.

## Slide 103: Gestão de recursos
FORMAÇÃO · MÓDULO 6
Critical sections, mutexes e gatekeeper tasks
O PROBLEMA
Acesso concorrente, operações não atómicas, reentrância
AS FERRAMENTAS
Critical sections, suspender o scheduler, mutexes, gatekeeper tasks
OS RISCOS
Priority inversion e deadlock
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 8
Notes: Módulo 6, ponto 'Managing Resources' do currículo NobleProg (mutexes, semáforos binários e de contagem), baseado no capítulo 8 do livro. Os semáforos binários e de contagem para sincronização com interrupções já foram vistos no módulo 5; aqui o foco é a exclusão mútua no acesso a recursos partilhados.

## Slide 104: O problema: acessos interrompidos a meio
GESTÃO DE RECURSOS
Se uma task sai de Running a meio de usar um recurso, este pode ficar inconsistente, e outra task ou ISR que lhe aceda corrompe os dados.
PERIFÉRICOS
Duas tasks a escrever no LCD
Hello wAbort, Retry, Fail?orld
Task A escreve “Hello world”, é preemptada; Task B escreve a sua mensagem; A acaba “orld”.
READ, MODIFY, WRITE
Uma linha de C, quatro instruções
C:
PORTA |= 0x01;
O compilador gera (pseudo-assembly):
LOAD R1,[#PORTA] ; ler PORTA para R1
MOVE R2,#0x01 ; constante 1 para R2
OR R1,R2 ; R1 = R1 | R2
STORE R1,[#PORTA] ; escrever em PORTA
Se B alterar PORTA entre o LOAD e o STORE de A, A escreve um valor desatualizado e apaga a alteração de B.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
104
Notes: Num sistema multitasking há risco de erro se uma task começa a aceder a um recurso e sai de Running antes de terminar, deixando-o inconsistente. Exemplos do livro. Periféricos: a Task A escreve 'Hello world' no LCD, é preemptada depois de 'Hello w'; a Task B escreve 'Abort, Retry, Fail?' e bloqueia; a Task A termina com 'orld'. Resultado: 'Hello wAbort, Retry, Fail?orld'. Read, modify, write: PORTA |= 0x01 compila para ler, modificar num registo e escrever; é não atómico. Se a Task A lê PORTA, é preemptada, a Task B atualiza PORTA, e A escreve o seu valor modificado, a alteração de B perde-se. O mesmo vale para variáveis. As quatro instruções são o pseudo-assembly genérico da Listing 8.1, não o de um CPU real; em RISC-V (Pico 2) seriam três: lw, ori, sw. Acesso não atómico: atualizar vários membros de uma estrutura, ou uma variável maior que a palavra natural da arquitetura, pode resultar em perda ou corrupção se for interrompido.

## Slide 105: Funções reentrantes
GESTÃO DE RECURSOS
Uma função é reentrante (thread-safe) se pode ser chamada por várias tasks, ou por tasks e ISRs, sem risco. Cada task tem a sua stack e os seus registos: se a função só usa dados da stack ou dos registos, é reentrante.
REENTRANTE
long lAddOneHundred( long lVar1 )
{
long lVar2; /* stack ou registo */
lVar2 = lVar1 + 100;
return lVar2;
}
NÃO REENTRANTE
long lVar1; /* global */
long lNonsenseFunction( void )
{
static long lState = 0; /* partilhada */
...
}
A libc também tem estado global (ex.: errno, strtok()). Duas tasks a usá-las têm o mesmo problema.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
105
Notes: Uma função é reentrante se é seguro chamá-la de mais do que uma task, ou de tasks e interrupções; diz-se thread-safe. Cada task mantém a sua stack e os seus registos, por isso uma função que só acede a dados na stack ou em registos é reentrante. Listing 8.2: lAddOneHundred só usa o parâmetro e uma variável local. Listing 8.3: lNonsenseFunction usa uma variável global e uma static, partilhadas por todas as tasks que a chamam; o código original tem um switch que alterna lState entre 0 e 1. Com newlib é preciso configUSE_NEWLIB_REENTRANT = 1 para que o thread local storage da newlib seja alocado corretamente; com picolibc, configUSE_PICOLIBC_TLS = 1; com outras bibliotecas que precisem de TLS, configUSE_C_RUNTIME_TLS_SUPPORT = 1 e as macros configTLS_BLOCK_TYPE, configINIT_TLS_BLOCK, configSET_TLS_BLOCK e configDEINIT_TLS_BLOCK. Exemplo concreto para dar: o errno. strtol() põe errno = ERANGE em caso de erro; se o scheduler trocar de task entre a chamada e o teste do errno, e a outra task mexer no errno, a primeira lê o valor errado. Na configuração dos pico-examples (base das práticas) configUSE_NEWLIB_REENTRANT = 0, por isso o errno é partilhado entre tasks. strtok() guarda a posição numa static e rand() a semente: duas tasks a usá-las baralham-se. As flags acima fazem o kernel dar a cada task a sua cópia do estado da libc (thread local storage), trocada a cada troca de contexto; qual usar depende do toolchain (newlib ou picolibc). O slide dedicado ao thread local storage foi retirado do módulo 3 por ser avançado; fica só esta nota.

## Slide 106: Exclusão mútua
GESTÃO DE RECURSOS
Objetivo: quando uma task começa a usar um recurso partilhado não reentrante, tem acesso exclusivo até o deixar de novo num estado consistente.
O melhor método: desenhar a aplicação para que os recursos não sejam partilhados, e cada um seja usado por uma só task. Nem sempre é prático.
AS FERRAMENTAS DO FREERTOS, DESTE MÓDULO
01
Critical sections
Desligar interrupções durante um troço muito curto.
02
Suspender o scheduler
Impedir trocas de task, com interrupções ligadas.
03
Mutexes
Um token associado ao recurso: tirar, usar, devolver.
04
Gatekeeper tasks
Uma só task é dona do recurso; as outras pedem-lhe.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
106
Notes: Para manter os dados consistentes, o acesso a um recurso partilhado entre tasks, ou entre tasks e interrupções, tem de ser gerido com uma técnica de exclusão mútua: uma vez que uma task começa a aceder a um recurso não reentrante e não thread-safe, tem acesso exclusivo até o recurso voltar a um estado consistente. O FreeRTOS oferece várias funcionalidades para isso, mas o melhor método, sempre que possível, é desenhar a aplicação de forma a que os recursos não sejam partilhados e cada um seja acedido por uma só task. O capítulo cobre: quando e porquê gerir recursos, critical sections, exclusão mútua, suspender o scheduler, mutexes, gatekeeper tasks, priority inversion e como a priority inheritance reduz (sem eliminar) o seu impacto.

## Slide 107: Critical sections
GESTÃO DE RECURSOS
NUMA TASK
taskENTER_CRITICAL();
/* Nenhuma troca de task aqui. Só correm ISRs
acima de configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY,
que não podem usar a API. */
PORTA |= 0x01;
taskEXIT_CRITICAL();
Numa ISR (ports com nesting)
UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;
uxSavedInterruptStatus = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();
/* ... */
taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );
Como funcionam
Desligam as interrupções, todas ou até configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. Sem interrupções não há preempção.
Muito curtas
Senão atrasam a resposta às interrupções. Rápidas a entrar e a sair, e determinísticas. Não servem para stdout.
Podem ser aninhadas
O kernel conta a profundidade. É a única forma legítima de uma task mudar o estado das interrupções.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
107
Notes: Critical sections básicas: código entre taskENTER_CRITICAL() e taskEXIT_CRITICAL(), sem parâmetros nem retorno. Funcionam desligando as interrupções, completamente ou até à prioridade configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, conforme o port. As trocas de contexto preemptivas só acontecem dentro de interrupções, por isso a task que entrou fica em Running até sair. São um método de exclusão mútua muito grosseiro: têm de ser muito curtas, senão prejudicam os tempos de resposta às interrupções, e cada entrada tem de ter a sua saída logo a seguir. Por isso não se deve proteger o stdout assim (Listing 8.5), porque escrever no terminal pode demorar. O aninhamento é seguro: o kernel conta a profundidade e só sai quando volta a zero. Chamar estas macros é a única forma legítima de uma task alterar o estado de ativação das interrupções; mudar de outra forma invalida o contador. Não se podem usar em ISRs; as versões _FROM_ISR só existem em ports com nesting, e o valor devolvido pela entrada é passado à saída. Não faz sentido gastar mais tempo a entrar e sair do que no código protegido.

## Slide 108: Suspender o scheduler
GESTÃO DE RECURSOS
Também cria uma critical section, mas sem desligar interrupções: impede as trocas de contexto. Um pedido de troca feito por uma ISR fica pendente até ao fim.
void vPrintString( const char *pcString )
{
vTaskSuspendAll();
{
printf( "%s", pcString );
fflush( stdout );
}
xTaskResumeAll();
}
xTaskResumeAll() devolve pdTRUE se fez uma troca pendente. Também pode ser aninhado.
 | Critical section | Scheduler suspenso
Protege de | Tasks e interrupções | Só de outras tasks
Interrupções | Desligadas | Continuam ligadas
Duração | Muito curta | Pode ser mais longa
Custo | Rápida e determinística | Retomar pode demorar se houve interrupções
API lá dentro | Não (task) | Não
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
108
Notes: Uma critical section também pode ser criada suspendendo (ou 'locking') o scheduler. As critical sections básicas protegem de tasks e de interrupções; suspender o scheduler só protege de outras tasks, porque as interrupções continuam ativas. Uma secção demasiado longa para desligar interrupções pode ser feita assim, mas se houver atividade de interrupções enquanto o scheduler está suspenso, retomá-lo pode demorar; é preciso escolher caso a caso. vTaskSuspendAll() suspende; se uma interrupção pedir uma troca de contexto, o pedido fica pendente e é feito ao retomar. Não se podem chamar funções da API do FreeRTOS com o scheduler suspenso. xTaskResumeAll() retoma e devolve pdTRUE se uma troca pendente foi feita antes de retornar. As chamadas podem ser aninhadas: o kernel conta a profundidade. Listing 8.9: é assim que o vPrintString() dos exemplos do livro protege o terminal.

## Slide 109: Mutexes
GESTÃO DE RECURSOS
Um tipo especial de semáforo binário para controlar o acesso a um recurso partilhado. Requer configUSE_MUTEXES = 1.
Pensar num token associado ao recurso: para usar o recurso, a task tem de tirar o token; no fim, tem de o devolver. Funciona por disciplina: todas as tasks aceitam só usar o recurso quando têm o token.
Exclusão mútua: o semáforo é sempre devolvido.
Sincronização (módulo 5): normalmente não é devolvido.
Exemplo 8.1: vPrintString() com um mutex
xMutex = xSemaphoreCreateMutex(); /* no main() */
static void prvNewPrintString( const char *pcString )
{
xSemaphoreTake( xMutex, portMAX_DELAY );
{
printf( "%s", pcString );
fflush( stdout );
}
xSemaphoreGive( xMutex );
}
xSemaphoreCreateMutex() devolve NULL sem heap; há versão Static.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
109
Notes: MUTEX vem de MUTual EXclusion. É um tipo especial de semáforo binário usado para controlar o acesso a um recurso partilhado por duas ou mais tasks. Na exclusão mútua, o mutex é como um token associado ao recurso: a task só acede legitimamente depois de tirar o token, e devolve-o quando acaba; só então outra task o pode tirar. Mutexes e semáforos binários partilham muitas características, mas o cenário é diferente da sincronização do módulo 5: na exclusão mútua o semáforo é sempre devolvido; na sincronização é normalmente descartado. O mecanismo depende da disciplina de quem escreve a aplicação: nada impede uma task de aceder ao recurso, mas cada uma 'aceita' não o fazer sem ser a detentora. Exemplo 8.1: prvNewPrintString() protege o stdout com um mutex; duas instâncias de prvPrintTask a prioridades 1 e 2 chamam-na com atrasos aleatórios; mesmo com preempção, as strings não aparecem corrompidas. O livro usa portMAX_DELAY por simplicidade, mas lembra que timeouts infinitos não são recomendados em produção; com outro valor, é preciso verificar que xSemaphoreTake() devolveu pdTRUE antes de usar o recurso. Nota (secção 8.3.6, sem slide próprio por ser avançado): com tasks da mesma prioridade, devolver o mutex não cede o CPU. Se uma task devolve o mutex e o volta a tirar logo a seguir, num loop apertado, a outra task da mesma prioridade, que estava à espera, pode quase nunca o conseguir. Solução do livro: se passou um tick enquanto tinha o mutex, chamar taskYIELD() depois de o devolver.

## Slide 110: Priority inversion
GESTÃO DE RECURSOS
Uma task de alta prioridade fica à espera de uma de baixa prioridade que tem o recurso. Com um lock sem priority inheritance (ex.: um semáforo binário), uma task de prioridade média pode impedir a de baixa de correr, sem limite de tempo.
Alta prioridade (HP)
Média (MP)
Baixa (LP)
1
2
3
4
tempo →
1 LP tira o semáforo e é preemptada por HP.
2 HP tenta tirar o semáforo, que está com LP: bloqueia (tracejado).
3 LP continua, mas é preemptada por MP antes de devolver o semáforo.
4 MP corre. HP continua à espera de LP, e LP nem sequer executa.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
110
Notes: A Figura 8.3 do livro (Exemplo 8.1) já mostra a task de maior prioridade à espera que a de menor prioridade devolva o mutex. Uma task de alta prioridade atrasada por uma de baixa prioridade é priority inversion. Fica pior se uma task de prioridade média começar a correr enquanto a de alta espera: a de alta fica à espera da de baixa, que nem sequer consegue executar. Chama-se unbounded priority inversion, porque a de prioridade média pode bloquear indefinidamente as outras duas. Figura 8.4 do livro, redesenhada. O cenário só acontece sem priority inheritance: aqui o recurso está protegido por um semáforo binário usado como lock. Com um mutex do FreeRTOS, LP herdaria a prioridade de HP no passo 2 e MP não a preemptaria (próximo slide). O livro descreve a figura de forma genérica; a troca para semáforo binário é para ficar coerente com o slide seguinte. Em sistemas embebidos pequenos, o problema pode muitas vezes ser evitado em fase de design, pensando em como os recursos são acedidos.

## Slide 111: Priority inheritance
GESTÃO DE RECURSOS
Os mutexes (e não os semáforos binários) sobem temporariamente a prioridade de quem tem o mutex até à da task mais prioritária que o espera. Limita a inversão no tempo; não a elimina.
Alta prioridade (HP)
Média (MP)
Baixa (LP)
1
2
3
4
tempo →
1 LP tira o mutex e é preemptada por HP.
2 HP tenta tirar o mutex e bloqueia.
3 LP herda a prioridade de HP (contorno verde): MP já não a preempta.
4 LP devolve o mutex e volta à sua prioridade; HP corre. MP só corre quando HP bloqueia.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
111
Notes: Os mutexes e os semáforos binários do FreeRTOS são muito parecidos; a diferença é que os mutexes incluem um mecanismo básico de priority inheritance. Não resolve a priority inversion, só limita o seu impacto, garantindo que a inversão é limitada no tempo. Complica a análise temporal do sistema e não é boa prática depender dele para o funcionamento correto. Funciona subindo temporariamente a prioridade do detentor do mutex para a da task de maior prioridade que o tenta obter; a prioridade volta ao valor original quando o mutex é devolvido. Como afeta prioridades de tasks, os mutexes não podem ser usados em ISRs. A implementação é básica, otimizada para espaço e ciclos. Comportamentos a ter em conta: uma task pode ver a prioridade herdada subir mais se tirar outro mutex sem libertar os que tem; fica na prioridade herdada mais alta até libertar todos os mutexes, independentemente da ordem; e mantém essa prioridade mesmo que as tasks à espera desistam por timeout. Figura 8.5 do livro, redesenhada.

## Slide 112: Deadlock
GESTÃO DE RECURSOS
Task A
Mutex X
Mutex Y
Task B
tem
tem
espera
espera
Duas tasks que precisam dos mutexes X e Y:
1
A tira o mutex X.
2
A é preemptada por B.
3
B tira Y, tenta X: está com A, bloqueia.
4
A tenta Y: está com B, bloqueia. Nenhuma avança.
Evitar em design. Usar um timeout um pouco maior que a espera máxima prevista: falhar passa a ser sintoma de erro de design.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
112
Notes: Deadlock, ou 'deadly embrace', acontece quando duas tasks não conseguem avançar porque cada uma espera por um recurso que a outra tem. Cenário do livro: as tasks A e B precisam de X e de Y. A tira X; é preemptada por B; B tira Y e tenta X, que está com A, e bloqueia; A continua, tenta Y, que está com B, e bloqueia. Nenhuma avança. Tal como na priority inversion, o melhor é considerar o risco em fase de design. Em particular, é normalmente má prática esperar indefinidamente por um mutex: usar um timeout um pouco maior que o tempo máximo esperado, para que a falha seja um sintoma de erro de design, que pode ser um deadlock. Na prática, em sistemas embebidos pequenos o deadlock não é um grande problema, porque quem desenha o sistema conhece bem toda a aplicação e consegue identificar e remover os pontos onde pode ocorrer. Caso particular (secção 8.3.5, sem slide próprio por ser avançado): uma task que tira duas vezes o mesmo mutex normal, sem o devolver, bloqueia-se a si própria (deadlock consigo mesma). Acontece quando uma função que tem o mutex chama outra que também o tira. O FreeRTOS tem uma variante para esse caso, o mutex recursivo (xSemaphoreCreateRecursiveMutex, configUSE_RECURSIVE_MUTEXES = 1), que pode ser tirado várias vezes pela mesma task e só fica livre depois de devolvido o mesmo número de vezes.

## Slide 113: Gatekeeper tasks
GESTÃO DE RECURSOS
Uma task é a única dona do recurso; as outras usam-no indiretamente, pedindo-lhe por uma queue. Exclusão mútua sem risco de priority inversion nem de deadlock.
Print task 1
Print task 2
Tick hook (ISR)
xPrintQueue
Gatekeeper
stdout
…SendToFrontFromISR()
xQueueSendToBack()
Passa quase todo o tempo em Blocked. As ISRs também podem enviar para a queue: aqui, um tick hook a cada 200 ticks.
Prioridade baixa: não atrasa ninguém, mas as mensagens esperam. Alta: o contrário.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
113
Notes: As gatekeeper tasks dão uma forma limpa de exclusão mútua sem risco de priority inversion nem deadlock. A gatekeeper é a única dona do recurso; só ela acede diretamente, e as outras tasks usam os seus serviços. Exemplo 8.2: o acesso ao stdout é serializado por uma queue; a gatekeeper não precisa de pensar em exclusão mútua porque é a única que acede ao stdout. As ISRs podem enviar para queues, por isso também podem usar a gatekeeper: no exemplo, um tick hook escreve uma mensagem a cada 200 ticks, para a frente da queue (só para demonstração), enquanto as tasks escrevem para o fim. No exemplo, a gatekeeper tem prioridade mais baixa que as print tasks, por isso as mensagens ficam na queue até as duas print tasks estarem bloqueadas. Às vezes faz sentido dar-lhe prioridade mais alta para processar logo, à custa de atrasar tasks de prioridade mais baixa enquanto usa o recurso.

## Slide 114: Exemplo: gatekeeper e tick hook
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
114
GESTÃO DE RECURSOS
A GATEKEEPER TASK
static void prvStdioGatekeeperTask(
void *pvParameters )
{
char *pcMessageToPrint;
for( ;; )
{
xQueueReceive( xPrintQueue, &pcMessageToPrint,
portMAX_DELAY );
printf( "%s", pcMessageToPrint );
fflush( stdout );
}
}
O tick hook · configUSE_TICK_HOOK = 1
void vApplicationTickHook( void )
{
static int iCount = 0;
if( ++iCount >= 200 )
{
xQueueSendToFrontFromISR( xPrintQueue,
&( pcStringsToPrint[ 2 ] ), NULL );
iCount = 0;
}
}
O tick hook corre dentro do tick interrupt: muito curto, pouca stack, só API …FromISR(). Como o scheduler corre logo a seguir, pode passar NULL em pxHigherPriorityTaskWoken.
Notes: Listing 8.18: a gatekeeper bloqueia indefinitemente na queue, e quando chega uma mensagem (um ponteiro para uma string) escreve-a no stdout. Listing 8.19: as print tasks enviam para o fim da queue o ponteiro para uma das strings de um array, sem block time, porque deve haver sempre espaço, e depois esperam um tempo aleatório. Um tick hook é uma função chamada pelo kernel em cada tick interrupt: ativa-se com configUSE_TICK_HOOK = 1 e tem o nome e protótipo vApplicationTickHook(void). Corre no contexto do tick interrupt, por isso tem de ser muito curto, usar pouca stack e só chamar funções da API terminadas em FromISR. Como o scheduler corre sempre logo a seguir ao tick hook, não é preciso usar pxHigherPriorityTaskWoken, que pode ser NULL. No código original o incremento e a comparação estão em linhas separadas; o slide condensa.

## Slide 115: Qual usar?
GESTÃO DE RECURSOS
Técnica | Protege de | Indicada para | Custo / risco
Critical section | Tasks e ISRs | Troços muito curtos | Atrasa as interrupções
Scheduler suspenso | Só tasks | Troços mais longos | Retomar pode demorar; sem API
Mutex | Tasks (nunca em ISRs) | Recurso de várias tasks | Priority inversion, deadlock
Gatekeeper task | Tasks e ISRs (via queue) | Recurso com um só dono | Mais uma task e uma queue
Antes de escolher uma: dá para desenhar o sistema de forma a que o recurso não seja partilhado?
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 8
115
Notes: Tabela de síntese construída a partir do capítulo 8; não é uma tabela do livro. Critical sections: desligam interrupções (todas ou até configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY), muito rápidas e determinísticas, só para código muito curto. Suspender o scheduler: interrupções continuam ativas, bom para secções mais longas, mas retomar pode demorar se houver atividade de interrupções, e não se pode usar a API. Mutexes: entre tasks, com priority inheritance básica, riscos de priority inversion e deadlock, e não podem ser usados em ISRs. Gatekeeper: uma task dona do recurso, sem priority inversion nem deadlock, ISRs podem usá-la via queue; o custo é a task, a queue e a latência que depende da prioridade da gatekeeper. E, sempre que possível, o melhor é não partilhar o recurso.

## Slide 116: Proteger um recurso partilhado custa sempre alguma coisa. O mais barato é não o partilhar.
MÓDULO 6 EM RESUMO
Read-modify-write
Reentrância
taskENTER_CRITICAL
vTaskSuspendAll
xSemaphoreCreateMutex
Priority inversion
Priority inheritance
Deadlock
Gatekeeper
A seguir, no Módulo 7: software timers.
Notes: Recapitular: porque é preciso proteger recursos (periféricos, read-modify-write, acessos não atómicos, funções não reentrantes); as quatro ferramentas e quando usar cada uma; os riscos dos mutexes (priority inversion e a herança de prioridade que a limita, deadlock); e a gatekeeper como alternativa sem esses riscos. O título do slide é uma síntese, não uma frase do livro; o livro diz que o melhor método de exclusão mútua é, sempre que possível, desenhar a aplicação sem recursos partilhados.

## Slide 117: Software timers
FORMAÇÃO · MÓDULO 7
Gestão do tempo: executar funções no futuro ou periodicamente
O QUE SÃO
Callbacks, one-shot e auto-reload, estados Dormant e Running
COMO FUNCIONAM
Daemon task e timer command queue
A API
Criar, iniciar, timer ID, mudar o período, reset
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulo 6
Notes: Módulo 7, correspondente à parte de tempo do ponto 'Managing Memory and Time' do currículo NobleProg. A parte de memória (heap) e a base do tempo (tick, pdMS_TO_TICKS, vTaskDelay e vTaskDelayUntil) já foram dadas nos Módulos 2 e 3. Este módulo cobre o capítulo 6 do livro, software timers, e explica a daemon task que já apareceu no Módulo 5.

## Slide 118: O que é um software timer
SOFTWARE TIMERS
Agenda a execução de uma função, a callback, para um momento no futuro ou periodicamente.
É implementado e controlado pelo kernel: não usa hardware timers nem contadores.
Não gasta tempo de processamento, exceto enquanto uma callback está a executar.
PARA ATIVAR: COMPILAR TIMERS.C E DEFINIR
configUSE_TIMERS | 1 para incluir os software timers.
configTIMER_TASK_PRIORITY | Prioridade da daemon task (0 a configMAX_PRIORITIES − 1).
configTIMER_QUEUE_LENGTH | Máximo de comandos por processar na timer command queue.
configTIMER_TASK_STACK_DEPTH | Stack da daemon task, em words.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
118
Notes: Os software timers servem para agendar a execução de uma função num momento futuro, ou periodicamente com frequência fixa. A função executada é a callback do timer. São implementados e controlados pelo kernel, não precisam de suporte de hardware e não estão relacionados com timers ou contadores de hardware. Não usam tempo de processamento a não ser quando uma callback está efetivamente a executar. São opcionais: é preciso compilar FreeRTOS/Source/timers.c e definir no FreeRTOSConfig.h configUSE_TIMERS = 1, configTIMER_TASK_PRIORITY, configTIMER_QUEUE_LENGTH e configTIMER_TASK_STACK_DEPTH (em words, não bytes).

## Slide 119: A callback
SOFTWARE TIMERS
void ATimerCallback( TimerHandle_t xTimer );
Uma função C normal: devolve void e recebe o handle do timer que expirou. Executa do início ao fim e sai.
Deve ser curta e nunca pode entrar em Blocked.
Todas as callbacks correm no contexto da daemon task. Se uma bloquear, bloqueia a daemon task e todos os timers.
Pode
xQueueReceive() com xTicksToWait = 0.
Não pode
vTaskDelay(), ou qualquer chamada que ponha a task em Blocked.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
119
Notes: As callbacks são funções C normais; a única particularidade é o protótipo: devolvem void e recebem o handle do timer como único parâmetro. Executam do início ao fim e saem normalmente. Devem ser curtas e nunca podem entrar em Blocked. Como correm no contexto de uma task criada automaticamente quando o scheduler arranca (a daemon task), nunca podem chamar funções que ponham a task em Blocked. Pode-se chamar, por exemplo, xQueueReceive(), mas só com block time 0; vTaskDelay() nunca, porque põe sempre a task em Blocked.

## Slide 120: One-shot e auto-reload
SOFTWARE TIMERS
ONE-SHOT
Depois de iniciado, executa a callback uma só vez. Pode ser reiniciado à mão, mas não se reinicia sozinho.
AUTO-RELOAD
Reinicia-se sozinho sempre que expira: a callback executa periodicamente.
Timer 1: one-shot, 6
Timer 2: auto-reload, 5
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
Triângulo = timer iniciado; quadrado = callback executa. Período = tempo entre o início do timer e a execução da callback.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
120
Notes: O período de um software timer é o tempo entre o início do timer e a execução da callback. Tipos: one-shot, que executa a callback uma vez e pode ser reiniciado manualmente, mas não sozinho; e auto-reload, que se reinicia sempre que expira, executando a callback periodicamente. Figura 6.1 do livro, redesenhada; as linhas verticais marcam os ticks. Timer 1: one-shot de 6 ticks, iniciado em t1, executa em t7 e não volta a executar. Timer 2: auto-reload de 5 ticks, iniciado em t1, executa em t6, t11 e t16.

## Slide 121: Estados: Dormant e Running
SOFTWARE TIMERS
AUTO-RELOAD
Dormant
Running
xTimerStart()
xTimerReset()
xTimerChangePeriod()
xTimerStop()
expira: callback
ONE-SHOT
Dormant
Running
xTimerStart()
xTimerReset()
xTimerChangePeriod()
xTimerStop()
expira: callback
Dormant: existe e tem handle, mas não corre; a callback não executa.
Running: executa a callback quando passa o período desde que entrou em Running ou desde o último reset.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
121
Notes: Um software timer está em Dormant (existe e pode ser referido pelo handle, mas não corre, e a callback não executa) ou em Running (executa a callback quando passa um tempo igual ao período desde que entrou em Running ou desde o último reset). Figuras 6.2 e 6.3 do livro, redesenhadas. A diferença entre os dois tipos é o estado depois de expirar: o auto-reload executa a callback e volta a Running; o one-shot executa a callback e passa a Dormant. xTimerDelete(xTimer, xTicksToWait) apaga um timer em qualquer momento; como envia um comando pela timer command queue, xTicksToWait é o tempo máximo de espera se a queue estiver cheia (ignorado antes do scheduler arrancar); devolve pdPASS ou pdFAIL.

## Slide 122: A daemon task e a timer command queue
SOFTWARE TIMERS
Task da aplicação
chama xTimerStart(), xTimerStop()…
comando
Timer command queue
configTIMER_QUEUE_LENGTH
Daemon task
processa comandos e executa as callbacks
Uma task normal
Criada automaticamente com o scheduler. Prioridade e stack: configTIMER_TASK_PRIORITY e configTIMER_TASK_STACK_DEPTH.
Uma queue normal
Também criada com o scheduler. Comandos como start, stop e reset seguem por ela.
Chamava-se timer service task
Hoje também faz outras coisas, como o processamento adiado do módulo 5.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
122
Notes: Todas as callbacks correm no contexto da mesma daemon task (antigamente chamada timer service task, porque só executava callbacks; hoje é usada para mais coisas, como o xTimerPendFunctionCall do módulo 5). É uma task normal, criada automaticamente quando o scheduler arranca, com prioridade configTIMER_TASK_PRIORITY e stack configTIMER_TASK_STACK_DEPTH. As funções da API de timers enviam comandos da task que chama para a daemon task por uma queue, a timer command queue: 'start a timer', 'stop a timer', 'reset a timer'. É uma queue normal, também criada com o scheduler, de comprimento configTIMER_QUEUE_LENGTH. Figura 6.4 do livro, redesenhada.

## Slide 123: A prioridade da daemon task
SOFTWARE TIMERS
A daemon task é escalonada como qualquer outra: só processa comandos ou executa callbacks quando é a task de maior prioridade pronta a correr.
DAEMON COM PRIORIDADE MAIS BAIXA
A task que chama xTimerStart() continua a correr até ao fim da função. O comando fica na queue até essa task bloquear e a daemon ser a mais prioritária.
DAEMON COM PRIORIDADE MAIS ALTA
xTimerStart() acorda a daemon task, que preempta logo a task que chamou. O comando é processado antes de xTimerStart() retornar.
Os comandos levam um timestamp: um timer de 10 ticks expira 10 ticks depois de o comando ser enviado, não depois de ser processado.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
123
Notes: Figuras 6.5 e 6.6 do livro. Daemon com prioridade abaixo da Task 1: em t2 a Task 1 chama xTimerStart(), o comando acorda a daemon, que passa a Ready mas não preempta; a Task 1 termina xTimerStart() (t3) e só quando bloqueia (t4) a daemon corre e processa o comando; depois a daemon volta a bloquear e corre a idle (t5). Daemon com prioridade acima da Task 1: em t2 a daemon preempta a Task 1 a meio de xTimerStart(), processa o comando e bloqueia (t3); a Task 1 volta a correr e só então sai de xTimerStart() (t4). No primeiro caso passa tempo entre o envio e o processamento; no segundo, o comando é processado antes de a função retornar. Os comandos levam um timestamp, para que o tempo de expiração conte a partir do envio.

## Slide 124: xTimerCreate() e xTimerStart()
SOFTWARE TIMERS
TimerHandle_t xTimerCreate(
const char * const pcTimerName,
const TickType_t xTimerPeriodInTicks,
const BaseType_t xAutoReload,
void * const pvTimerID,
TimerCallbackFunction_t pxCallbackFunction );
BaseType_t xTimerStart( TimerHandle_t xTimer,
TickType_t xTicksToWait );
xTicksToWait: espera por espaço na timer command queue. pdPASS se o comando foi enviado; pdFAIL se a queue estava cheia.
pcTimerName | Nome, só para debug.
xTimerPeriodInTicks | Período em ticks (pdMS_TO_TICKS). Não pode ser 0.
xAutoReload | pdTRUE: auto-reload. pdFALSE: one-shot.
pvTimerID | Valor inicial do timer ID (void *).
pxCallbackFunction | A callback.
Retorno | Handle (TimerHandle_t), ou NULL sem heap.
O timer nasce em Dormant. Pode ser criado e iniciado antes do scheduler: só começa a contar quando o scheduler arranca. Numa ISR: xTimerStartFromISR().
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
124
Notes: xTimerCreate() cria o timer e devolve um TimerHandle_t; existe também xTimerCreateStatic(). Os timers são criados em Dormant e podem ser criados antes do scheduler ou por uma task depois. Parâmetros: nome (só debug), período em ticks (não pode ser 0), xAutoReload (pdTRUE auto-reload, pdFALSE one-shot), pvTimerID (valor inicial do ID, útil quando a mesma callback serve vários timers) e a callback. Devolve NULL se não houver heap. xTimerStart() inicia um timer em Dormant, ou reinicia (reset) um em Running; xTimerStop() passa-o a Dormant. Pode ser chamado antes do scheduler, mas o timer só começa quando o scheduler arranca, e nesse caso xTicksToWait é ignorado. xTicksToWait é o tempo máximo à espera de espaço na timer command queue; com portMAX_DELAY e INCLUDE_vTaskSuspend = 1 espera sem limite. pdPASS só se o comando foi escrito na queue; se a daemon tiver prioridade maior, o comando é processado antes de retornar. Nunca chamar numa ISR: usar xTimerStartFromISR().

## Slide 125: Exemplo: uma callback, dois timers, timer ID
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
125
SOFTWARE TIMERS
main(): criar e iniciar
xOneShotTimer = xTimerCreate( "OneShot",
pdMS_TO_TICKS( 3333 ), pdFALSE,
NULL, prvTimerCallback );
xAutoReloadTimer = xTimerCreate( "AutoReload",
pdMS_TO_TICKS( 500 ), pdTRUE,
NULL, prvTimerCallback );
xTimerStart( xOneShotTimer, 0 );
xTimerStart( xAutoReloadTimer, 0 );
vTaskStartScheduler();
A CALLBACK: O ID GUARDA UM CONTADOR
static void prvTimerCallback( TimerHandle_t xTimer )
{
uint32_t ulExecutionCount;
ulExecutionCount =
( uint32_t ) pvTimerGetTimerID( xTimer );
ulExecutionCount++;
vTimerSetTimerID( xTimer,
( void * ) ulExecutionCount );
if( ( xTimer == xAutoReloadTimer ) &&
( ulExecutionCount == 5 ) )
{
/* Na daemon task: nunca bloquear */
xTimerStop( xTimer, 0 );
}
}
vTimerSetTimerID() e pvTimerGetTimerID() acedem ao timer diretamente, sem passar pela command queue.
Notes: Exemplo 6.1: um timer one-shot de 3333 ms e um auto-reload de 500 ms, cada um com a sua callback que imprime o tick count; o auto-reload executa a cada 500 ticks e o one-shot uma vez, no tick 3333. No main() os timers são iniciados antes do scheduler, por isso o block time é ignorado; os comandos ficam na queue até o scheduler arrancar, e xTimerStart() falha se a queue encher. Exemplo 6.2: a mesma callback para os dois timers; o parâmetro xTimer diz qual expirou. O timer ID é um void * que o programador usa como quiser: aqui guarda o número de vezes que cada timer expirou, e o auto-reload para-se a si próprio à quinta vez. Como a callback corre na daemon task, xTimerStop() é chamado com block time 0. Diferente das outras funções da API de timers, vTimerSetTimerID() e pvTimerGetTimerID() acedem ao timer diretamente, sem comando pela queue. O código foi condensado: no original, a callback compara xTimer com xOneShotTimer e imprime mensagens diferentes.

## Slide 126: xTimerChangePeriod()
SOFTWARE TIMERS
BaseType_t xTimerChangePeriod(
TimerHandle_t xTimer,
TickType_t xNewPeriod,
TickType_t xTicksToWait );
Timer em Running
Recalcula a expiração com o novo período, a contar do momento da chamada.
Timer em Dormant
Calcula a expiração e passa a Running: o timer arranca.
DEMOS DO FREERTOS: O CHECK TIMER PISCA UM LED
/* LED a cada 3 s se tudo bem; 200 ms se houver erro */
const TickType_t xErrorTimerPeriod = pdMS_TO_TICKS( 200 );
static void prvCheckTimerCallbackFunction(
TimerHandle_t xTimer )
{
static BaseType_t xErrorDetected = pdFALSE;
if( xErrorDetected == pdFALSE &&
CheckTasksAreRunningWithoutError() == pdFAIL )
{
xTimerChangePeriod( xTimer,
xErrorTimerPeriod, 0 );
xErrorDetected = pdTRUE;
}
ToggleLED();
}
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
126
Notes: xTimerChangePeriod() muda o período. Num timer em Running, recalcula a expiração com o novo valor, relativa ao momento da chamada e não ao início original. Num timer em Dormant, calcula a expiração e passa a Running. Os parâmetros xTicksToWait e retorno funcionam como em xTimerStart(). Numa ISR usa-se xTimerChangePeriodFromISR(). Exemplo do livro: as demos oficiais fazem auto-verificação e dão feedback por um LED; se as verificações passam sempre, o LED pisca devagar (3 s); se alguma falhar, muda-se o período do check timer para 200 ms e o LED pisca depressa. O código foi condensado (dois if aninhados passaram a um só). Ponte para as sessões práticas na Pico 2: um LED controlado por um software timer.

## Slide 127: xTimerReset()
SOFTWARE TIMERS
Reiniciar um timer: a expiração passa a contar a partir do reset, e não do início original. Também inicia um timer em Dormant.
BaseType_t xTimerReset( TimerHandle_t xTimer, TickType_t xTicksToWait );
Timer 1: período 6
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
Iniciado em t1 (expiraria em t7), reset em t5 (t11) e em t9: expira em t15. Tracejado = expiração que não chegou a acontecer.
Exemplo: luz do ecrã de um telemóvel. Cada tecla liga a luz e faz reset a um one-shot; se nada for premido no período, a callback apaga a luz.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 6
127
Notes: Fazer reset a um timer é reiniciá-lo: a expiração é recalculada a partir do reset. Figura 6.9, redesenhada: timer de período 6 iniciado em t1 (expiraria em t7), reset em t5 (passa a t11), reset em t9 (passa a t15); sem mais resets, expira em t15. xTimerReset() também inicia um timer em Dormant; numa ISR usa-se xTimerResetFromISR(). Exemplo 6.3: simula a luz de fundo de um telemóvel; liga-se quando se prime uma tecla, mantém-se enquanto houver teclas dentro do período, e apaga-se na callback do one-shot se não houver. No output do livro, o timer tinha 5000 ticks: a luz apagou-se exatamente 5000 ticks depois da última tecla (tick 10016, última tecla em 5016). O exemplo faz polling do teclado porque no port Windows não é prático usar interrupções de teclado; numa ISR seria xTimerResetFromISR().

## Slide 128: Um software timer é um comando para a daemon task: executa uma callback curta, que nunca bloqueia, no momento certo.
MÓDULO 7 EM RESUMO
Callback
One-shot
Auto-reload
Dormant · Running
Daemon task
Timer command queue
xTimerCreate / xTimerStart
Timer ID
xTimerChangePeriod
xTimerReset
A seguir: troubleshooting e ferramentas de debug.
Notes: Recapitular: callbacks curtas e sem bloqueio, one-shot vs auto-reload, estados Dormant e Running, a daemon task e a timer command queue, o efeito da prioridade da daemon, e as funções para criar, iniciar, parar, mudar o período e fazer reset. O título do slide é uma síntese.

## Slide 129: Troubleshooting e debug
FORMAÇÃO · MÓDULO 8
Os erros mais comuns e as ferramentas para os encontrar
OS 3 ERROS MAIS COMUNS
Prioridades de interrupção, stack overflow, printf()
OUTROS SINTOMAS
Crashes no arranque, em ISRs, interrupções desligadas
AS FERRAMENTAS
configASSERT, hooks, run-time stats, trace
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), capítulos 12 e 13
Notes: Módulo de troubleshooting, baseado nos capítulos 13 (Troubleshooting) e 12 (Developer Support) do livro. Corresponde ao bloco 'Troubleshooting' do currículo e completa a parte de memória do 'Managing Memory and Time' com o stack overflow.

## Slide 130: Os três erros mais comuns com o FreeRTOS
TROUBLESHOOTING
01
Prioridades de interrupção
A causa número um. Com configASSERT() definido, a maioria dos ports apanha-a logo.
Na Pico 2 (RISC-V): não se aplica
02
Stack overflow
A segunda causa. Há API e verificações em run time para a apanhar.
03
printf() e sprintf()
Usar printf() para depurar pode piorar o problema que se procura.
Recomendação: ter configASSERT() sempre definido durante o desenvolvimento e o debug.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 13
130
Notes: O capítulo 13 começa pelos três problemas que, ao longo dos anos, geraram mais pedidos de suporte (perguntas de utilizadores à equipa do FreeRTOS, por exemplo no fórum): prioridades de interrupção mal atribuídas, stack overflow e uso inadequado de printf(). Depois trata, em estilo FAQ, outros erros comuns. O livro recomenda fortemente ter configASSERT() definido durante o desenvolvimento, porque apanha e identifica de imediato muitas das causas mais comuns de erro. Na Pico 2 (port RP2350_RISC-V; nota minha): o erro 1 não existe da mesma forma, porque a critical section desliga todas as interrupções e qualquer ISR pode usar as funções FromISR; também não há vPortValidateInterruptPriority (slide 101). O erro parecido que continua possível é chamar numa ISR uma função sem FromISR, e esse não dá assert neste port.

## Slide 131: configASSERT()
FERRAMENTAS DE DEBUG
Funciona como o assert() do C. O código do FreeRTOS chama-o em muitos pontos; a aplicação define-o no FreeRTOSConfig.h.
Uma assertion falhada é um erro fatal: não continuar depois dessa linha.
Custo: mais código e execução mais lenta. Sem definição, as chamadas desaparecem no pré-processador.
COM DEBUGGER: PARAR NA LINHA QUE FALHOU
#define configASSERT( x ) \
if( ( x ) == 0 ) { \
taskDISABLE_INTERRUPTS(); for( ;; ); }
SEM DEBUGGER: REGISTAR FICHEIRO E LINHA
/* FreeRTOSConfig.h */
extern void vAssertCalled( const char *pcFile,
unsigned long ulLine );
#define configASSERT( x ) \
if( ( x ) == 0 ) vAssertCalled( __FILE__, __LINE__ )
/* Num ficheiro .c */
void vAssertCalled( const char *pcFile, uint32_t ulLine )
{
RecordErrorInformationHere( pcFile, ulLine );
taskDISABLE_INTERRUPTS();
for( ;; );
}
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 12
131
Notes: Em C, assert() verifica uma suposição do programa. O FreeRTOS não usa assert() porque não existe em todos os compiladores suportados; usa configASSERT(), que o programador define no FreeRTOSConfig.h e que se comporta como assert(). Uma assertion falhada deve ser tratada como erro fatal. configASSERT() ajuda muito no debug, mas aumenta o código e torna-o mais lento; sem definição, usa-se a definição vazia e as chamadas são removidas pelo pré-processador. Listing 12.2: útil com debugger; desliga as interrupções (para o tick parar) e fica num loop, para o debugger mostrar a linha que falhou; se o hardware tiver instrução de breakpoint, pode ser usada em vez do loop. Listing 12.3: sem debugger; regista __FILE__ e __LINE__ antes de parar. vAssertCalled tem de ser definida num ficheiro C, não no FreeRTOSConfig.h. Nota: no livro, a declaração no FreeRTOSConfig.h usa unsigned long e a definição usa uint32_t; convém pôr os dois iguais.

## Slide 132: 01 · Prioridades de interrupção
TROUBLESHOOTING
Com nesting, uma ISR que usa a API tem de ter prioridade igual ou inferior (logicamente) a configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. Senão interrompe o kernel a meio de uma critical section: falhas intermitentes.
CORTEX-M: O ERRO DO LIVRO
Prioridade por omissão = a mais alta (0): uma ISR que usa a API não pode ficar por configurar
Número alto = prioridade lógica baixa: com MAX_SYSCALL = 5, a ISR pode ter 5 ou 6, nunca 3
Bits deslocados ou não, 3 ou 4 bits por fabricante: todos para preempção
configASSERT() apanha-o em quase todos os ports
PICO 2 (RISC-V): NESTING É OPCIONAL
Por omissão, sem nesting: a prioridade só escolhe qual ISR pendente corre primeiro
Com portcontextALLOW_NESTED_IRQs = 1 e irq_set_priority(), uma ISR mais prioritária interrompe outra
Mesmo assim, as critical sections desligam todas as interrupções: qualquer ISR pode usar FromISR, e este erro não existe
Novos cuidados: stack das ISRs maior, dados partilhados entre ISRs; opção desligada por omissão no port
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 13; port RP2350_RISC-V
132
Notes: Nota do livro: é a causa número um de pedidos de suporte, e na maioria dos ports definir configASSERT() apanha-a logo. Em ports com nesting, se a ISR usa a API, a sua prioridade tem de estar ao nível ou abaixo de configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (secção 7.8, visto no módulo 5); caso contrário as critical sections ficam ineficazes e há falhas intermitentes. Cuidados: processadores em que as interrupções começam na prioridade mais alta (alguns ARM Cortex); números altos a representar prioridades lógicas baixas (ex.: com MAX_SYSCALL = 5, uma interrupção a 5 pode ser interrompida por uma a 4; as ISRs que usam a API só podem ter 5 ou mais: 5 ou 6 válidas, 3 inválida); bibliotecas que esperam o valor deslocado ou por deslocar; fabricantes com números de bits diferentes; bits divididos entre preempção e sub-prioridade: atribuir todos à preempção. Nalguns ports a macro chama-se configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY. Nota fora do livro: num STM32 com HAL isto corresponde a configurar o grupo de prioridades NVIC com todos os bits para preempção (NVIC_PRIORITYGROUP_4). Na Pico 2 em RISC-V (port RP2350_RISC-V; nota minha, confirmada no código do port, não do livro): por omissão não há nesting (portcontextALLOW_NESTED_IRQs = 0 em include/portContext.h), por isso a prioridade de uma interrupção só decide qual das pendentes é atendida primeiro. O Hazard3 suporta nesting por prioridades e o wrapper do port tem o código para isso; ligá-lo implica definir portcontextALLOW_NESTED_IRQs = 1 para o build do kernel (ex.: target_compile_definitions no CMake) e dar prioridades diferentes às IRQs com irq_set_priority() do pico-sdk. Mesmo com nesting, portDISABLE_INTERRUPTS() desliga todas as interrupções (não há equivalente ao BASEPRI nem configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY), por isso qualquer ISR pode chamar funções FromISR e o erro do Cortex-M não existe; em contrapartida, as critical sections atrasam todas as interrupções, incluindo as mais prioritárias. Cuidados com nesting: as ISRs aninhadas acumulam-se na mesma stack de interrupções (dimensionar para o pior caso), dados partilhados entre ISRs de prioridades diferentes passam a precisar de proteção, e a opção está desligada no port com um comentário a dizer que parte testes de interrupções do RP2: tratar como experimental e testar bem. Também não há verificação automática de uso da API sem FromISR numa ISR.

## Slide 133: 02 · Stack overflow
TROUBLESHOOTING
QUANTO SOBROU, NO PIOR MOMENTO
UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark(
TaskHandle_t xTask );
Devolve o mínimo de stack livre desde que a task começou. Quanto mais perto de 0, mais perto do overflow. NULL = a própria task.
HOOK CHAMADO QUANDO É DETETADO
void vApplicationStackOverflowHook(
TaskHandle_t xTask, char *pcTaskName );
Serve para apanhar e depurar; não há forma real de recuperar. Alguns MCUs dão fault antes de o hook ser chamado.
configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW
 | Método | Custo
1 | Depois de guardar o contexto numa troca de task, verifica se o stack pointer está dentro da stack. | Rápido; pode falhar overflows entre trocas.
2 | Também verifica se os últimos 20 bytes da stack mantêm o padrão com que foi preenchida. | Um pouco mais lento; apanha quase todos.
3 | Verifica a stack das ISRs (só alguns ports). Dispara um assert, não o hook. | Específico do port.
Os métodos aumentam o tempo de cada troca de contexto.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 13
133
Notes: O stack overflow é a segunda causa mais comum de pedidos de suporte. Estas funcionalidades não existem no port Windows. uxTaskGetStackHighWaterMark() devolve o mínimo de stack que ficou livre desde que a task começou a executar (o 'high water mark'); há também uxTaskGetStackHighWaterMark2(), que só muda o tipo de retorno (configSTACK_DEPTH_TYPE). É assim que se escolhe o usStackDepth de xTaskCreate() (módulo 3). Verificação em run time com configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW: 1 verifica o stack pointer depois de guardar o contexto numa troca de task (momento provável de pico), rápido mas pode falhar overflows entre trocas; 2 verifica também se os últimos 20 bytes da stack, preenchida com um padrão na criação, foram alterados, quase sempre apanha; 3 só em alguns ports, verifica a stack das ISRs e dispara um assert em vez do hook. O hook é chamado no contexto de uma interrupção e recebe o handle e o nome da task. Nota: o livro mostra o protótipo como (TaskHandle_t *pxTask, signed char *pcTaskName); o slide usa a forma declarada no task.h das versões atuais do kernel (TaskHandle_t xTask, char *pcTaskName); confirmar na versão usada.

## Slide 134: 03 · printf() e sprintf()
TROUBLESHOOTING
Um erro frequente: o printf() causa o problema, e para o depurar acrescentam-se mais printf().
Pode não ser thread-safe
Nem adequado a ISRs, e pode demorar muito, conforme o destino do output.
Executável muito maior
Uma implementação genérica pode aumentar muito o tamanho do código.
Pode chamar malloc()
Inválido se o esquema de heap não for o heap_3.
Stack muitas vezes maior
Muito mais do que a task precisaria de outra forma.
printf-stdarg.c, usado em muitas demos: um sprintf() mínimo e económico em stack. Atenção: nem todas as cópias implementam snprintf(), e tem licença própria.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 13
134
Notes: É comum o printf() ser a fonte do erro, e os programadores acrescentarem mais printf() para depurar, agravando o problema. Mesmo quando o compilador traz um printf() para sistemas pequenos, pode não ser thread-safe, provavelmente não serve para ISRs, e pode demorar bastante conforme o destino. Com uma implementação genérica: só a chamada a printf() ou sprintf() pode aumentar muito o executável; podem chamar malloc(), o que pode ser inválido se o esquema de heap não for o heap_3; e podem precisar de uma stack muitas vezes maior. printf-stdarg.c, usado em muitas demos, dá um sprintf() mínimo e económico em stack, e pode enviar o output de printf() caractere a caractere para uma porta (lento, mas ainda menos stack). Nem todas as cópias implementam snprintf(): as que não o fazem ignoram o tamanho do buffer. É open source mas de terceiros, com licença própria no topo do ficheiro.

## Slide 135: Outros sintomas comuns
TROUBLESHOOTING
Sintoma | Causa provável / o que fazer
Juntar uma task e a demo crasha | Heap à justa: vTaskStartScheduler() só retorna se faltar heap.
Crash ao usar a API numa ISR | Só …FromISR(); nenhuma API em ISRs acima de MAX_SYSCALL.
Crash ocasional dentro de uma ISR | Stack overflow na ISR; sintaxe do port; prioridades de interrupção.
Crash ao iniciar a primeira task | Handlers do FreeRTOS não instalados; CPU sem modo privilegiado.
Interrupções ficam desligadas | API antes do scheduler desliga-as de propósito; só mexer com as macros.
Crash antes de o scheduler arrancar | ISRs a usar objetos do kernel ou a pedir trocas antes do arranque.
Crash ao usar a API em zona protegida | Nada de API com o scheduler suspenso ou numa critical section.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 13
135
Notes: Resumo da secção 13.5. Adicionar uma task a uma demo e ela crasha: criar uma task usa heap, e muitas demos dimensionam o heap à justa; vTaskStartScheduler() só retorna se não houver heap para a idle task (e a daemon task), por isso um for(;;) depois ajuda a apanhar o erro; aumentar o heap ou remover tasks. API numa ISR: só funções FromISR; em ports com nesting, nenhuma API em interrupções acima de configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. Crash às vezes numa ISR: primeiro verificar stack overflow (alguns ports só verificam tasks), depois a sintaxe e convenções da ISR do port, e as prioridades (números invertidos, valores por omissão). O scheduler crasha ao iniciar a primeira task: handlers de interrupção do FreeRTOS não instalados; alguns processadores precisam de modo privilegiado antes de arrancar o scheduler. Interrupções desligadas: chamar a API antes do scheduler deixa-as desligadas de propósito até a primeira task correr; não alterar os bits de interrupção por outro meio que não taskENTER_CRITICAL()/taskEXIT_CRITICAL(); atenção a bibliotecas que o fazem. Crash antes do scheduler: nenhuma ISR que possa causar troca de contexto ou usar objetos do kernel pode correr antes; limitar o uso da API à criação de objetos até ao vTaskStartScheduler(). Não chamar a API com o scheduler suspenso nem dentro de critical sections.

## Slide 136: Estado das tasks e run-time stats
FERRAMENTAS DE DEBUG
uxTaskGetSystemState()
Array de TaskStatus_t, uma por task: nome, estado, prioridade atual e base, run time, high water mark da stack…
vTaskListTasks()
A mesma informação numa tabela de texto. Estado: X Running, R Ready, B Blocked, S Suspended, D Deleted.
vTaskGetRunTimeStatistics()
Tempo em Running por task, em valor absoluto e em percentagem.
As funções de texto são pesadas e suspendem o scheduler: só para debug.
NO FREERTOSCONFIG.H
#define configUSE_TRACE_FACILITY 1
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 1
#define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() \
vSetupTimerForRunTimeStats()
#define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() \
ulReadRunTimeCounter()
Relógio 10 a 100× mais rápido que o tick.
EXEMPLO DE OUTPUT (ILUSTRATIVO)
Sensor 41230 4%
Leds 8215 <1%
Uart 152870 15%
Tmr Svc 3120 <1%
IDLE 795400 79%
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 12
136
Notes: Run-time stats: o tempo total que cada task passou em Running desde o arranque. São para profiling e debug em desenvolvimento, só válidas até o contador dar a volta, e aumentam o tempo de troca de contexto. Precisam de medir frações de tick, por isso o relógio vem da aplicação e não do tick: recomenda-se 10 a 100 vezes a frequência do tick. Ideal: um timer/contador de hardware de 32 bits livre, lido sem overhead; alternativas: contar interrupções periódicas, ou combinar um timer de 16 bits com a contagem de overflows (secção 12.5.7). Macros: configGENERATE_RUN_TIME_STATS = 1, portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() para configurar o periférico, e portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() ou portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE(Time) para ler o valor. No slide, vSetupTimerForRunTimeStats e ulReadRunTimeCounter são funções da aplicação (nomes ilustrativos; o livro usa a variante ALT com um timer de 16 bits). uxTaskGetSystemState() dá, por task, TaskStatus_t com handle, nome, xTaskNumber, estado, prioridade atual (maior que a base se houver herança de prioridade) e base, run time e usStackHighWaterMark (em bytes). vTaskListTasks() e vTaskGetRunTimeStatistics() são as versões atuais de vTaskList() e vTaskGetRunTimeStats(), agora com o tamanho do buffer (cerca de 40 bytes por task). As percentagens somam normalmente menos de 100% por arredondamento. As duas primeiras linhas do bloco de config são precisas para vTaskListTasks() e vTaskGetRunTimeStatistics() (configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0); as outras três ligam as run-time stats. O relógio ideal é um timer de hardware livre de 32 bits. O output do slide é ilustrativo (nomes de tasks e valores inventados, não é uma captura real): uma linha por task, sem cabeçalho, com o nome, o tempo absoluto em unidades do relógio de run-time stats e a percentagem do total; valores abaixo de 1% aparecem como <1%. Tmr Svc é a daemon task e IDLE a idle task; uma IDLE alta quer dizer CPU livre. Na Pico 2, o relógio pode ser o timer de 64 bits do pico-sdk (time_us_32(), 1 MHz), 1000 vezes o tick de 1 kHz: portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() = time_us_32() e a macro de configuração vazia (sugestão minha, confirmar).

## Slide 137: Trace hooks, Tracealyzer e debuggers
FERRAMENTAS DE DEBUG
TRACE HOOK MACROS
Macros vazias no kernel, redefinidas no FreeRTOSConfig.h para inserir código.
TRACEALYZER FOR FREERTOS
Da Percepio: captura o run time e mostra-o em mais de 20 vistas gráficas ligadas.
PLUG-INS DE DEBUGGER
Na Pico 2: RTOS Views do Cortex-Debug no VS Code (a testar em RISC-V).
Imagem: freertos.org / Percepio Tracealyzer.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 12
137
Notes: Trace macros: colocadas em pontos-chave do código do FreeRTOS, vazias por omissão (sem custo). Redefinindo-as no FreeRTOSConfig.h (ou num header incluído por ele), pode-se inserir código no FreeRTOS sem mexer nos ficheiros-fonte e produzir um trace completo da atividade do scheduler. Exemplos (antes no slide): traceTASK_SWITCHED_IN(), traceTASK_SWITCHED_OUT(), traceBLOCKING_ON_QUEUE_RECEIVE( pxQueue ), traceQUEUE_SEND_FAILED( pxQueue ), traceTASK_DELAY(). Algumas das mais úteis: traceTASK_INCREMENT_TICK, traceTASK_SWITCHED_OUT/IN (com pxCurrentTCB), traceBLOCKING_ON_QUEUE_RECEIVE/SEND, traceQUEUE_SEND(_FAILED), traceQUEUE_RECEIVE(_FAILED), as versões FROM_ISR, traceTASK_DELAY_UNTIL e traceTASK_DELAY. Dentro de tasks.c e queue.c, os handles são ponteiros para as estruturas internas; fora, são void *. É preciso muito cuidado ao aceder a estruturas privadas, que podem mudar entre versões. Tracealyzer for FreeRTOS, da Percepio (parceira do FreeRTOS), captura e mostra o comportamento dinâmico em mais de 20 vistas gráficas sincronizadas, complementando o debugger. A imagem no slide é uma captura do Tracealyzer publicada em freertos.org (direitos da AWS/Percepio). Vistas: à esquerda, a linha temporal com os eventos de cada task (xQueueSend, xQueueReceive a bloquear ou a dar timeout); ao centro, a lista de eventos com timestamps e trocas de contexto, incluindo uma ISR (Pos_ADC_ISR) a usar xQueueSendFromISR; à direita, a carga de CPU por task ao longo do tempo; em baixo, o grafo de comunicação entre tasks, ISRs e queues. Plug-ins com consciência do FreeRTOS existem para Eclipse (StateViewer, ThreadSpy), IAR, ARM DS-5, Atollic TrueStudio, Microchip MPLAB, iSYSTEM WinIDEA e STM32CubeIDE (lista possivelmente incompleta). Na Pico 2 (nota minha, fora do livro): a extensão da Pico no VS Code usa o Cortex-Debug, cuja extensão RTOS Views (mcu-debug.rtos-views) mostra as tasks do FreeRTOS lendo as estruturas do kernel da memória (a testar no Hazard3); o J-Link suporta os cores RISC-V do RP2350, mas a página do plug-in de RTOS do GDB Server só refere Cortex-M, por isso o thread-aware debugging em RISC-V fica por confirmar. Alternativas que funcionam de certeza: vTaskListTasks() por RTT/UART e trace hooks num pino GPIO.

## Slide 138: Checklist quando algo corre mal
TROUBLESHOOTING
Definir configASSERT()
Apanha os erros mais comuns no ponto onde acontecem.
Ativar o malloc failed hook
configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK = 1: saber logo quando a criação de um objeto falha.
Ativar a verificação de stack
configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 1 ou 2, com o stack overflow hook.
Verificar os valores de retorno
xTaskCreate(), xQueueCreate(), xSemaphoreTake()…
Rever a configuração do scheduler
configUSE_PREEMPTION e configUSE_TIME_SLICING de acordo com a aplicação.
Exceções na Pico 2 (RISC-V)
Numa exceção, o CPU fica parado num ciclo infinito. Pausar no debugger: mcause diz o tipo, mepc onde falhou.
Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), cap. 13
138
Notes: Secção 13.6, passos adicionais de debug: definir configASSERT(), ativar a verificação de malloc failed e de stack overflow no FreeRTOSConfig.h; verificar os valores de retorno das funções da API; verificar se a configuração do scheduler (configUSE_TIME_SLICING, configUSE_PREEMPTION) está de acordo com os requisitos da aplicação; e, em Cortex-M, consultar a página do freertos.org sobre debugging de hard faults (Debugging-Hard-Faults-On-Cortex-M-Microcontrollers). Na Pico 2 (nota minha, confirmada no portASM.S do port RP2350_RISC-V, fora do livro): não há "hard fault"; uma exceção (instrução ilegal, acesso a memória inválido, desalinhamento) vai para freertos_risc_v_application_exception_handler, que por omissão lê mcause, mepc e mstatus para registos e fica num ciclo infinito (j .). No debugger: pausar, ver mcause (o tipo de exceção: 2 = instrução ilegal, 5 = falha de load, 7 = falha de store…), mepc (o endereço da instrução que falhou; abrir no disassembly ou com addr2line) e mtval (o endereço ou valor que causou a falha). A função é weak, por isso a aplicação pode redefini-la, por exemplo para registar o erro ou acender um LED. O malloc failed hook foi visto no módulo 2 (vApplicationMallocFailedHook).

## Slide 139: Ativar as verificações do kernel desde o primeiro dia: é mais barato do que procurar o erro depois.
MÓDULO 8 EM RESUMO
configASSERT
mcause · mepc
High water mark
configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW
vTaskListTasks
Run-time stats
Trace hooks
Tracealyzer
Obrigado. Perguntas?
Notes: Recapitular os três erros mais comuns (prioridades de interrupção, que na Pico 2 com o port RISC-V não se aplica; stack overflow; printf), os outros sintomas, as exceções no RISC-V (mcause diz o tipo, mepc onde falhou) e as ferramentas: configASSERT, hooks de malloc e de stack overflow, estado das tasks e run-time stats, trace hooks, Tracealyzer e plug-ins de debugger. O título é uma síntese, não uma frase do livro.

## Slide 140: Interrupções, recursos, timers e debug
FORMAÇÃO · SESSÃO PRÁTICA 3
O essencial, com os exemplos oficiais do livro numa Pico 2
INTERRUPÇÕES (CAP. 7)
Semáforo binário, counting semaphore e queues a partir de uma ISR
RECURSOS E TIMERS (CAPS. 8 E 6)
Mutex, gatekeeper, one-shot, auto-reload e reset
DEBUG (CAPS. 12 E 13)
configASSERT a funcionar e stack overflow
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), caps. 6, 7, 8, 12 e 13, e exemplos do repositório FreeRTOS-Kernel-Book
Notes: Sessão prática principal do dia 2, sobre os pontos Interrupt Management, Resource Management, Software Timers e Troubleshooting do currículo. Os exercícios 1 a 7 são os exemplos oficiais do livro (projeto Win32-simulator-MSVC do repositório FreeRTOS-Kernel-Book, Examples 013 a 021, exceto o 018 (Exemplo 7.3, para a sessão extra), que correspondem aos Exemplos 6.1 a 8.2), portados para a Raspberry Pi Pico 2 (cores RISC-V) com o mínimo de alterações. Os exercícios 8 e 9 seguem os capítulos 12 e 13, que não têm exemplos numerados; o Ex. 8 usa o configASSERT com assert() do pico-examples; a versão própria do livro (Listings 12.2 e 12.3, vAssertCalled) fica para as aulas teóricas. Parte do mesmo projeto da sessão prática 1 (VS Code, pico-sdk, port RP2350_RISC-V, J-Link com RTT). A sessão prática 4 é extra e aprofunda estes temas.

## Slide 141: Os exemplos oficiais que vamos usar
SESSÃO PRÁTICA 3
Livro: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0) · github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Book
Exemplo do livro | O que faz | O que mostra | Exercício
6.1, 6.2 | One-shot e auto-reload; timer ID | Callbacks na daemon task | 6
6.3 | Reset de um timer (backlight) | xTimerReset recomeça a contagem | 7
7.1 | Semáforo binário a partir de uma ISR | Processamento diferido | 1
7.2 | Counting semaphore | Não perder eventos | 2
7.4 | Queues a partir de uma ISR | Dados da ISR para uma task | 3
8.1 | Mutex a proteger a saída | Exclusão mútua | 4
8.2 | Gatekeeper task e tick hook | Um só dono, sem mutex | 5
Caps. 12 e 13 | configASSERT e stack overflow | Apanhar o erro cedo | 8, 9
O mesmo repositório
Como na sessão 2. Ler o main.c de cada exemplo antes de o portar.
github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Book/
tree/main/examples/Win32-simulator-MSVC
O essencial
O mínimo para usar ISRs, recursos partilhados e timers sem surpresas, e para saber o que fazer quando algo pára.
Os timers (6.x) ficam para o fim: precisam da daemon task.
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
141
Notes: Mapa dos exemplos oficiais usados: no repositório do livro, os projetos Example013 a Example021 correspondem aos Exemplos 6.1 a 8.2 (Example018, o 7.3, fica para a sessão extra; Example022 em diante são event groups e task notifications, fora do âmbito). A tabela segue o formato da sessão 2: numeração do livro, o que o exemplo faz, o que mostra e em que exercício aparece (os números dos projetos no repositório são Example013 = 6.1 … Example021 = 8.2). A ordem da sessão segue a do currículo (interrupções, recursos, timers, debug), não a dos capítulos. Os capítulos 12 e 13 não têm exemplos numerados; os exercícios 8 e 9 usam as listagens desses capítulos e o configASSERT com assert() do pico-examples (Ex. 8).

## Slide 142: Portar os exemplos do simulador para a Pico 2
SESSÃO PRÁTICA 3
No simulador Windows | Na Pico 2
vPortGenerateSimulatedInterrupt( 3 ) | Carregar no botão do GP0: interrupção de GPIO
vPortSetInterruptHandler( 3, ulExampleInterruptHandler ) | gpio_set_irq_enabled_with_callback( … vButtonISR )
vPrintString(), vPrintStringAndNumber() | Duas macros sobre o printf (RTT); no Ex. 4, uma versão lenta
_kbhit() | Um botão no GP0, ligado ao GND (pull-up interno)
printf() dentro do tick hook | Nunca: só FromISR (o Ex. 8.2 já faz assim)
/* Ex. 1–3 e 5–9: as funções do livro sobre o printf */
#define vPrintString( s ) printf( "%s", ( s ) )
#define vPrintStringAndNumber( s, n ) \
printf( "%s %lu\r\n", ( s ), ( unsigned long )( n ) )
O Ex. 4 tem a sua vPrintString: lenta e sem proteção, de propósito.
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
142
Notes: O livro corre os exemplos no simulador Windows, que tem 'interrupções simuladas': vPortSetInterruptHandler() instala o handler e vPortGenerateSimulatedInterrupt() dispara-o. Na Pico 2 a interrupção vem do botão no GP0, o mesmo da sessão prática 1: gpio_set_irq_enabled_with_callback() liga a interrupção de GPIO (flanco descendente) e regista o callback, que corre dentro da ISR de GPIO do pico-sdk. É uma interrupção real, em vez da interrupção simulada do livro. No simulador o handler devolve um valor; aqui é um callback void( uint gpio, uint32_t events ). Alternativa sem hardware (nota minha): uma user IRQ do RP2350, disparada por software com irq_set_pending(). vPrintString e vPrintStringAndNumber vêm dos supporting functions do livro; aqui são duas macros sobre o printf do pico-sdk, que na sessão 1 foi posto a sair por RTT. Chegam para todos os exercícios menos o 4: o stdio do pico-sdk protege cada printf e o RTT é muito rápido, por isso as linhas nunca se misturariam e o exercício do mutex não mostraria o problema. O exercício 4 define a sua própria vPrintString, lenta e sem proteção (escolha minha, não do livro), e não usa a macro. Nunca chamar estas funções a partir de uma ISR. O botão externo no GP0 substitui o teclado do PC; o botão da Pico 2 é o BOOTSEL, que não serve para isto.

## Slide 143: A interrupção e a configuração
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
143
SESSÃO PRÁTICA 3
A INTERRUPÇÃO: O BOTÃO DO GP0
hardware extra: botão
#define BUTTON_PIN 0 /* ao GND, pull-up interno */
/* no main(), antes de vTaskStartScheduler() */
gpio_init( BUTTON_PIN );
gpio_set_dir( BUTTON_PIN, GPIO_IN );
gpio_pull_up( BUTTON_PIN );
gpio_set_irq_enabled_with_callback( BUTTON_PIN,
GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, vButtonISR );
/* corre na interrupção do GPIO */
static void vButtonISR( uint gpio, uint32_t events )
{
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
/* … chamadas FromISR( …, &xHigher… ) … */
portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
}
ACRESCENTAR AO FREERTOSCONFIG.H
#define configUSE_MUTEXES 1
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 1
#define configUSE_TICK_HOOK 1
#define configUSE_TIMERS 1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY \
( configMAX_PRIORITIES - 1 )
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH 10
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH 1024
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 1
Sem prioridades a acertar: neste port qualquer ISR pode usar a API FromISR, e não há nesting (módulo 5).
Notes: Esqueleto comum aos exercícios 1 a 3: a interrupção vem do botão no GP0 (o mesmo da sessão prática 1, ligado ao GND com o pull-up interno). gpio_set_irq_enabled_with_callback() é do hardware_gpio do pico-sdk: liga a interrupção no flanco descendente (carregar no botão) e regista o callback, que corre dentro da ISR de GPIO do SDK, por isso as regras de uma ISR aplicam-se. O botão tem ressaltos: um toque pode gerar várias interrupções. Nos exercícios 1 a 3 isso vê-se e até ajuda a discutir o counting semaphore; o debounce fica para a sessão extra. Num programa com mais de um pino com interrupção, o callback recebe o gpio e os events para distinguir. Num Cortex-M seria preciso escolher a prioridade da interrupção dentro do intervalo permitido por configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY; no port RP2350_RISC-V as secções críticas desligam todas as interrupções e não há nesting, por isso qualquer ISR pode chamar funções FromISR (módulo 5, nota RISC-V). O padrão xHigherPriorityTaskWoken + portYIELD_FROM_ISR é o das Listings 7.8 e 7.13 do livro; neste port, portYIELD_FROM_ISR escolhe a próxima task e a troca faz-se à saída da interrupção. Configuração: mutexes e counting semaphores para os exercícios 2 e 4; tick hook para o 5; software timers para o 6 e 7 (daemon task na prioridade máxima e stack de 1024 words, como no exemplo oficial pico-examples/freertos). INCLUDE_xTimerPendFunctionCall é para o exercício 1 da sessão extra.

## Slide 144: Uma ISR sincroniza uma task
EXERCÍCIO 1 · EXEMPLO 7.1
hardware extra: botão
FAZER
Handler task com prioridade 3. A interrupção vem do botão do GP0.
A ISR só faz give do semáforo binário.
Carregar no botão e ler o RTT Viewer; depois tirar o portYIELD_FROM_ISR e comparar.
PREVER ANTES DE CORRER
Quantos µs entre a ISR e o handler, com e sem portYIELD_FROM_ISR?
OBSERVAR
Com o yield: poucos µs, sempre parecido. O handler corre à saída da ISR. Sem ele: entre 0 e ~1000 µs, diferente a cada toque, porque a troca espera pelo tick seguinte. Várias linhas por toque: ressaltos do botão.
static SemaphoreHandle_t xBinarySemaphore;
static volatile uint32_t ulIsrTime;
/* no main(), antes de vTaskStartScheduler() */
xBinarySemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
static void vHandlerTask( void *pvParameters )
{
for( ;; )
{
xSemaphoreTake( xBinarySemaphore, portMAX_DELAY );
uint32_t ulUs = time_us_32() - ulIsrTime;
printf( "Handler: %u us depois da ISR\r\n",
( unsigned ) ulUs );
busy_wait_ms( 500 );
}
}
/* na vButtonISR */
ulIsrTime = time_us_32();
xSemaphoreGiveFromISR( xBinarySemaphore,
&xHigherPriorityTaskWoken );
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
144
Notes: Exemplo 7.1 (Example016), Listings 7.6 a 7.9. Na Pico 2 a interrupção vem do botão no GP0 em vez da vPeriodicTask do livro, que a gerava por software. A ISR faz o mínimo (give do semáforo) e o processamento é diferido para uma task de prioridade alta, que corre imediatamente a seguir à ISR porque xHigherPriorityTaskWoken fica a pdTRUE e o portYIELD_FROM_ISR pede a troca de contexto (Figura 7.3). Sem o portYIELD_FROM_ISR, a task desbloqueada fica Ready e o kernel faz a troca no tick seguinte (secção 7.2.4): para a tornar visível, a ISR guarda time_us_32() (contador de 1 µs do pico-sdk) e o handler imprime quanto tempo passou. Com o yield o valor é pequeno e estável (a entrada e saída da ISR mais a troca de contexto); sem ele varia entre 0 e cerca de 1000 µs, o que falta até ao tick seguinte, e muda a cada toque. Os ressaltos podem sobrescrever o ulIsrTime antes de o handler o ler, o que dá alguns valores mais pequenos. Aqui usa-se printf em vez de vPrintString porque a mensagem leva um número; a medição é minha, não do livro. Os ressaltos do botão geram várias interrupções por toque; com um semáforo binário, os que chegam antes de o handler correr perdem-se (ligação ao exercício 2). Estas observações são minhas, sobre este port, e não do livro. O semáforo é criado com xSemaphoreCreateBinary() antes de arrancar o scheduler; o handler usa portMAX_DELAY, como no livro; a secção 7.4.4 mostra a versão robusta, que fica para a sessão extra.

## Slide 145: Vários eventos antes de a task correr
EXERCÍCIO 2 · EXEMPLO 7.2
hardware extra: botão
FAZER
Primeiro: a ISR do Ex. 1 com três gives seguidos, ainda com o semáforo binário (no caso do botão ter debounce por hardware).
Depois: trocar por xSemaphoreCreateCounting( 10, 0 ).
Contar as mensagens do handler por interrupção.
PREVER ANTES DE CORRER
Quantas vezes corre o handler por interrupção, com o binário e com o counting semaphore?
OBSERVAR
Binário: uma. O segundo e o terceiro give falham, porque o semáforo já está disponível. Counting: três (mais, se o botão ressaltar). O semáforo guarda quantos eventos faltam processar (até 10).
static SemaphoreHandle_t xCountingSemaphore;
/* no main(), antes de vTaskStartScheduler() */
xCountingSemaphore = xSemaphoreCreateCounting( 10, 0 );
static void vButtonISR( uint gpio, uint32_t events )
{
BaseType_t xWoken = pdFALSE;
/* três eventos na mesma interrupção */
xSemaphoreGiveFromISR( xCountingSemaphore,
&xWoken );
xSemaphoreGiveFromISR( xCountingSemaphore,
&xWoken );
xSemaphoreGiveFromISR( xCountingSemaphore,
&xWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xWoken );
}
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
145
Notes: Exemplo 7.2 (Example017), Listings 7.12 e 7.13. Simula várias interrupções a acontecer antes de a task diferida correr, dando o semáforo três vezes na mesma ISR (aqui, a ISR do botão do GP0). Os ressaltos do botão também geram eventos extra: com o counting semaphore contam-se todos. Com um semáforo binário, só um evento fica 'guardado': os gives seguintes devolvem pdFAIL e os eventos perdem-se (secção 7.4.4, Figura 7.7). O counting semaphore criado com máximo 10 e contagem inicial 0 funciona como uma queue de eventos sem dados. Primeiro passo (com binário) é uma variante minha para mostrar a diferença; o livro só mostra a versão com counting semaphore.

## Slide 146: Queues a partir de uma ISR
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
146
EXERCÍCIO 3 · EXEMPLO 7.4
hardware extra: botão
FAZER
vIntegerGenerator (prio 1): a cada 200 ms envia 5 inteiros para a queue.
Ao carregar no botão, a ISR converte cada inteiro num ponteiro para uma string e envia-o para outra queue.
vStringPrinter (prio 2) imprime.
PREVER ANTES DE CORRER
Quantas strings por toque no botão?
OBSERVAR
Dez de seguida: a queue de inteiros já está cheia (o gerador envia com block time 0 e perde o resto). A queue leva ponteiros para strings constantes, não as strings.
static void vIntegerGenerator( void *pvParameters )
{ TickType_t xLastWake = xTaskGetTickCount();
uint32_t ulValue = 0;
for( ;; )
{ vTaskDelayUntil( &xLastWake, pdMS_TO_TICKS( 200 ) );
for( int i = 0; i < 5; i++, ulValue++ )
xQueueSendToBack( xIntegerQueue, &ulValue, 0 ); } }
static void vButtonISR( uint gpio, uint32_t events )
{ BaseType_t xWoken = pdFALSE;
uint32_t ulNum;
static const char *pcStrings[] = { "String 0\r\n",
"String 1\r\n", "String 2\r\n", "String 3\r\n" };
while( xQueueReceiveFromISR( xIntegerQueue, &ulNum, &xWoken )
!= errQUEUE_EMPTY )
xQueueSendToBackFromISR( xStringQueue,
&pcStrings[ ulNum & 0x03 ], &xWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xWoken ); }
static void vStringPrinter( void *pvParameters )
{ char *pcString;
for( ;; )
{ xQueueReceive( xStringQueue, &pcString, portMAX_DELAY );
vPrintString( pcString ); } }
Notes: Exemplo 7.4 (Example019), Listings 7.21 a 7.24. Duas queues de 10 posições: uma de uint32_t (tarefa → ISR) e outra de char * (ISR → tarefa). A ISR esvazia a queue de inteiros com xQueueReceiveFromISR e usa os dois bits menos significativos como índice; as strings são constantes, por isso passar o ponteiro é seguro. O gerador usa vTaskDelayUntil com 200 ms; no livro também gera a interrupção, aqui a interrupção vem do botão do GP0. Como o gerador envia 5 inteiros a cada 200 ms com block time 0, a queue de 10 enche em 400 ms e, a cada toque, a ISR esvazia-a (10 strings); um ressalto logo a seguir encontra-a vazia ou quase. O vStringPrinter, de prioridade mais alta, corre logo à saída da ISR e imprime as strings (cinco no livro; aqui até dez) antes de o gerador continuar (Figuras 7.12 e 7.13). Secção 7.7.2: queues a partir de ISRs são práticas para eventos pouco frequentes; para dados a alta velocidade (ex.: caracteres de uma UART) o livro recomenda DMA, buffers em RAM e task notifications ou stream buffers.

## Slide 147: Um mutex a proteger a saída
EXERCÍCIO 4 · EXEMPLO 8.1
FAZER
Duas tasks com a mesma prvPrintTask; cada uma recebe em pvParameters uma string grande: "Task 1 ****…" (prio 1) e "Task 2 ----…" (prio 2).
Primeiro sem mutex: chamam a vPrintString lenta diretamente.
Depois com xSemaphoreCreateMutex().
PREVER ANTES DE CORRER
Sem o mutex, as linhas saem inteiras?
OBSERVAR
Sem mutex, a Task 2 interrompe a Task 1 a meio da linha e os caracteres misturam-se. Com mutex, as linhas saem inteiras e a Task 1 herda a prioridade da Task 2.
static SemaphoreHandle_t xMutex;
/* no main(): xMutex = xSemaphoreCreateMutex(); */
/* só neste exercício: lenta e sem proteção */
static void vPrintString( const char *pcString )
{ for( ; *pcString != 0; pcString++ )
{ putchar_raw( *pcString );
busy_wait_us( 100 ); /* periférico lento */ } }
static void prvPrintTask( void *pvParameters )
{ const char *pcString = ( const char * ) pvParameters;
for( ;; )
{ xSemaphoreTake( xMutex, portMAX_DELAY );
vPrintString( pcString );
xSemaphoreGive( xMutex );
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 2 ) ); /* < 1 linha */ } }
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
147
Notes: Exemplo 8.1 (Example020), Listings do capítulo 8. O recurso partilhado é a saída (no simulador, stdout; aqui a vPrintString lenta, sobre RTT). Só este exercício usa a versão lenta: escreve um carácter de cada vez com putchar_raw e espera 100 µs entre caracteres, para simular um periférico lento e sem proteção; com o printf normal o stdio do pico-sdk protegeria cada linha e o RTT é tão rápido que nada se misturaria. Não incluir aqui a macro vPrintString dos outros exercícios. A prvPrintTask segue a do livro, mas com um atraso fixo de 2 ms em vez de vTaskDelay( rand() % 0x20 ) (alteração minha). O atraso tem de ser mais curto do que o tempo de escrever uma linha (~48 caracteres × 100 µs ≈ 5 ms): com um atraso fixo maior, as duas tasks entram em fase e alternam linhas inteiras sem nunca se misturarem. No passo sem mutex tiram-se o Take e o Give. Sem mutex, com a escrita a demorar vários ms por linha (100 µs por carácter) e o tick a 1 ms, a Task 2 preempta a Task 1 a meio de uma linha. Com o mutex, a Task 2 bloqueia no xSemaphoreTake até a Task 1 terminar a linha; durante esse tempo a Task 1 herda a prioridade 2 (priority inheritance, secção 8.3.3). O primeiro passo, sem mutex, é uma variante minha para mostrar o problema.

## Slide 148: Uma gatekeeper task
EXERCÍCIO 5 · EXEMPLO 8.2
FAZER
Queue de 5 ponteiros; só a gatekeeper (prio 1) escreve na saída.
Duas prvPrintTask (prio 2 e 3) recebem em pvParameters o índice da sua string e enviam-na para o fim da queue.
O tick hook, a cada 200 ticks, envia outra para a frente.
PREVER ANTES DE CORRER
A gatekeeper tem a prioridade mais baixa. As linhas misturam-se? A do tick hook atrasa?
OBSERVAR
Linhas sempre inteiras, sem mutex. A do tick hook sai a cada 200 ms, à frente das outras. Com a queue cheia, a print task perde a mensagem (block time 0).
static QueueHandle_t xPrintQueue;
/* no main(): xQueueCreate( 5, sizeof( char * ) ) */
static char *pcStringsToPrint[] = { "Task 1 ****…\r\n",
"Task 2 ----…\r\n", "Tick hook ####…\r\n" };
static void prvPrintTask( void *pvParameters )
{ int iIndex = ( int ) pvParameters; /* 0 ou 1 */
for( ;; )
{ xQueueSendToBack( xPrintQueue,
&pcStringsToPrint[ iIndex ], 0 );
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 10 ) ); } }
static void prvStdioGatekeeperTask( void *pv)
{ char *pcMsg;
for( ;; )
{ xQueueReceive( xPrintQueue, &pcMsg, portMAX_DELAY );
vPrintString( pcMsg ); } }
void vApplicationTickHook( void )
{ static int iCount = 0;
if( ++iCount >= 200 )
{ xQueueSendToFrontFromISR( xPrintQueue,
&pcStringsToPrint[ 2 ], NULL );
iCount = 0; } }
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
148
Notes: Exemplo 8.2 (Example021), secção 8.4. Só a gatekeeper task acede à saída; as outras tasks, e até uma interrupção (o tick hook), pedem-lhe escritas por uma queue de ponteiros para strings. Não há priority inversion nem deadlock possíveis porque não há mutex. O tick hook corre na interrupção do tick, por isso usa xQueueSendToFrontFromISR; o livro passa NULL em pxHigherPriorityTaskWoken porque o scheduler corre sempre logo a seguir ao tick hook (secção 8.4.1). As print tasks enviam com block time 0: se a queue de 5 posições estiver cheia, a mensagem perde-se. No livro a gatekeeper tem prioridade 0 e partilha o CPU com a idle task (time slicing); aqui tem 1 e as print tasks 2 e 3. Com o tick a 1 kHz, 200 ticks são 200 ms. As print tasks criam-se com xTaskCreate( prvPrintTask, "Print1", 512, ( void * ) 0, 2, NULL ) e ( void * ) 1 com prioridade 3: o parâmetro é o índice da string, não um ponteiro. O livro usa vTaskDelay( rand() % 0x20 ); aqui o atraso é fixo, 10 ms (alteração minha, como no Ex. 4). As strings do slide estão abreviadas; usar linhas longas como no Ex. 4.

## Slide 149: One-shot, auto-reload e timer ID
EXERCÍCIO 6 · EXEMPLOS 6.1 E 6.2
FAZER
um one-shot de 3333 ms e um auto-reload de 500 ms, criados e arrancados antes do scheduler.
um só callback para os dois; o timer ID conta as execuções.
O auto-reload pára-se a si próprio à 5.ª execução.
PREVER ANTES DE CORRER
Em que ticks aparecem as mensagens? O one-shot repete?
OBSERVAR
Auto-reload aos 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 ms, e pára. One-shot uma vez, aos 3333 ms. Os callbacks correm na daemon task: nunca bloquear dentro deles.
static TimerHandle_t xOneShotTimer, xAutoReloadTimer;
static void prvTimerCallback( TimerHandle_t xTimer )
{
TickType_t xTimeNow = xTaskGetTickCount();
uint32_t ulCount;
ulCount = ( uint32_t )
pvTimerGetTimerID( xTimer );
ulCount++;
vTimerSetTimerID( xTimer, ( void * ) ulCount );
if( xTimer == xOneShotTimer )
vPrintStringAndNumber( "One-shot", xTimeNow );
else
{
vPrintStringAndNumber( "Auto-reload",
xTimeNow );
if( ulCount == 5 )
xTimerStop( xTimer, 0 );
}
}
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
149
Notes: Exemplos 6.1 e 6.2 (Example013 e Example014). O Example013 tem dois callbacks separados; o Example014 usa um só e distingue os timers pelo handle, guardando no timer ID o número de execuções (pvTimerGetTimerID e vTimerSetTimerID). Os timers são arrancados antes do scheduler: os comandos ficam na timer command queue até a daemon task correr (secção 6.5.2, Listing 6.5). Os tempos das mensagens contam a partir do arranque do scheduler. vPrintStringAndNumber é a macro sobre o printf (RTT) da sessão. O printf dentro do callback é aceitável aqui, mas atrasa os outros timers enquanto dura; os callbacks nunca podem bloquear (secção 6.2). xTimerStop dentro do callback usa block time 0, como no exemplo.

## Slide 150: Reset de um timer: a backlight
EXERCÍCIO 7 · EXEMPLO 6.3
hardware extra: botão
FAZER
Timer one-shot de 5000 ms; o callback apaga o LED (GP1).
vKeyHitTask lê o botão do GP0 a cada 50 ms; se premido, acende o LED e faz xTimerReset().
Carregar uma vez; depois várias vezes seguidas.
PREVER ANTES DE CORRER
Se carregarmos no botão a cada 2 s, quando se apaga o LED?
OBSERVAR
Nunca, enquanto se carregar com menos de 5 s de intervalo: cada reset recomeça a contagem. Apaga 5 s depois da última vez. Num timer parado, xTimerReset() também o arranca.
#define BUTTON_PIN 0 /* ao GND, pull-up interno */
#define LED_PIN 1
static TimerHandle_t xBacklightTimer;
static void prvBacklightTimerCallback( TimerHandle_t xTimer )
{ gpio_put( LED_PIN, 0 ); /* apaga */
vPrintStringAndNumber( "Backlight OFF, tick",
xTaskGetTickCount() ); }
static void vKeyHitTask( void *pvParameters )
{ const TickType_t xShortDelay = pdMS_TO_TICKS( 50 );
for( ;; )
{ if( gpio_get( BUTTON_PIN ) == 0 ) /* premido */
{ gpio_put( LED_PIN, 1 );
xTimerReset( xBacklightTimer, xShortDelay ); }
vTaskDelay( xShortDelay ); } }
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
150
Notes: Exemplo 6.3 (Example015), Listings 6.15 e 6.16: a luz de fundo de um LCD que se apaga 5 s depois da última tecla. No simulador a 'tecla' é o _kbhit() do teclado do PC; aqui é um botão no GP0, lido por polling a cada 50 ms como no exemplo (o LED externo do GP1 faz de backlight; LED_PIN = 1). Configurar o pino antes do scheduler com gpio_init, gpio_set_dir( BUTTON_PIN, GPIO_IN ) e gpio_pull_up. xTimerReset num timer Dormant arranca-o (secção 6.8.1). Enquanto o botão estiver premido, o reset repete-se a cada 50 ms, o que não faz mal. O callback corre na timer service task (daemon), não numa interrupção: pode chamar gpio_put e vPrintStringAndNumber, mas não deve bloquear. Precisa de configUSE_TIMERS = 1 (e da stack e prioridade do daemon, ver Ex. 6). pdFALSE em xTimerCreate faz o timer one-shot; o Example015 cria-o e arranca-o no main() com xTimerStart(); mesmo sem o arrancar, o primeiro xTimerReset da tecla põe-no a correr. No livro, a mensagem distingue 'backlight ON' de 'resetting timer'; pode-se acrescentar com vPrintString. Se o projeto ainda tiver a interrupção do GP0 dos exercícios 1 a 3, desligá-la (não chamar gpio_set_irq_enabled_with_callback), senão cada toque também corre a ISR. A leitura por polling é a do exemplo; a versão com interrupção e debounce fica para a sessão extra.

## Slide 151: Um configASSERT a funcionar
EXERCÍCIO 8 · SECÇÃO 12.2
FAZER
Build Debug; configASSERT como no exemplo oficial, com assert().
Comentar o xQueueCreate e correr.
Ler a mensagem no RTT Viewer e a stack de chamadas no debugger.
PREVER ANTES DE CORRER
Onde pára o programa? E num build Release?
OBSERVAR
Pára logo no primeiro xQueueSend, com uma mensagem do assert com o ficheiro (queue.c) e a linha. Em Release, o NDEBUG desliga o assert: o erro passa em silêncio.
/* FreeRTOSConfig.h (pico-examples/freertos) */
#include <assert.h>
#define configASSERT( x ) assert( x )
/* main.c: esquecer de criar a queue */
static QueueHandle_t xQueue = NULL;
/* xQueue = xQueueCreate( 5, sizeof( uint32_t ) ); */
static void vSenderTask( void *pvParameters )
{
uint32_t ulValue = 0;
for( ;; )
{
xQueueSend( xQueue, &ulValue, 0 ); /* assert */
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 100 ) );
}
}
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
151
Notes: Secção 12.2: o configASSERT apanha erros de utilização da API e de configuração; o livro recomenda tê-lo sempre definido durante o desenvolvimento. O kernel verifica os parâmetros com configASSERT: em queue.c, xQueueGenericSend começa com configASSERT( pxQueue ), por isso um handle NULL pára logo ali. O exemplo oficial pico-examples/freertos define configASSERT( x ) como assert( x ): no pico-sdk, um assert falhado escreve a condição, o ficheiro e a linha no stdio (aqui por RTT) e pára. Num build Release o CMake define NDEBUG e o assert() fica vazio; por isso o livro sugere uma definição própria (Listings 12.2 e 12.3, e o vAssertCalled do Example021), que não depende de NDEBUG. Nota para este port: num Cortex-M o configASSERT também apanha ISRs com prioridade acima de configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (secção 13.2); no port RP2350_RISC-V essa verificação não existe, porque não há prioridades a validar, e usar numa ISR uma função sem FromISR não dá assert: é um erro silencioso (módulo 5, nota RISC-V).

## Slide 152: Provocar e apanhar um stack overflow
EXERCÍCIO 9 · SECÇÃO 13.3
FAZER
Com configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 2 (sessão 1), criar a vGreedyTask ao lado.
Correr: onde pára? Ver pcTaskName no hook.
Corrigir: subir a stack e medir com uxTaskGetStackHighWaterMark( NULL ).
PREVER ANTES DE CORRER
O hook apanha o overflow no momento em que acontece?
OBSERVAR
Não: a verificação é feita na troca de contexto, depois do estrago. Pode aparecer primeiro uma exceção ou dados corrompidos. O high water mark mostra a margem que sobra, em words.
static void vGreedyTask( void *pvParameters )
{
volatile uint8_t ucBuffer[ 600 ];
for( ;; )
{
for( int i = 0; i < 600; i++ )
{
ucBuffer[ i ] = ( uint8_t ) i;
}
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 100 ) );
}
}
/* 128 words = 512 bytes: não chega */
xTaskCreate( vGreedyTask, "Greedy", 128,
NULL, 1, NULL );
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8, 12 e 13; exemplos Win32 013–021, adaptados à Pico 2
152
Notes: Secção 13.3. uxTaskGetStackHighWaterMark (Listing 13.1) devolve o mínimo de stack livre desde que a task começou, em words; valores perto de 0 indicam risco. O método 2 (configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 2) enche a stack com um padrão na criação e verifica os últimos 20 bytes em cada troca de contexto; o método 1 só verifica o stack pointer. Ambos correm quando a task sai do estado Running, por isso só detetam o overflow depois de acontecer; um overflow grande pode corromper outras estruturas (outra TCB, blocos do heap) e dar uma exceção (trap) antes; no RISC-V, o registo mcause diz qual. O vApplicationStackOverflowHook recebe o handle e o nome da task (Listing 13.3). O código da vGreedyTask é deste curso: 600 bytes locais numa stack de 512.

## Slide 153: Perguntas para fechar
SESSÃO PRÁTICA 3
Porque é que o trabalho vai para uma task e não fica na ISR?
Ex. 1
O que se perde com um semáforo binário quando chegam vários eventos?
Ex. 2
Porque é que a queue do Ex. 3 leva ponteiros e não as strings?
Ex. 3
Mutex ou gatekeeper: quando usar cada um?
Ex. 4, 5
Em que task corre um timer callback, e o que não pode fazer?
Ex. 6, 7
Porque é que o configASSERT não pode ser o assert() num build de produção?
Ex. 8
153
Notes: Respostas de referência. 1: a ISR deve ser curta; o processamento diferido corre numa task com a prioridade que a aplicação escolher e pode usar toda a API, incluindo bloquear (secção 7.3). 2: um semáforo binário guarda no máximo um evento; os seguintes perdem-se se a task ainda não o tiver tirado. O counting semaphore conta-os (7.5). 3: copiar strings para a queue gastaria RAM e tempo na ISR; como as strings são constantes, passar o ponteiro é seguro (7.7). 4: mutex quando várias tasks precisam do recurso por pouco tempo, aceitando herança de prioridade e o risco de deadlock; gatekeeper quando o recurso é lento ou também é usado por interrupções: serializa tudo numa task, sem inversão nem deadlock, à custa de uma task e uma queue (8.3 e 8.4). 5: na daemon task; não pode bloquear, logo nada de vTaskDelay nem block times diferentes de 0 em queues (6.2). 6: num build Release o NDEBUG desliga o assert(), e com ele todas as verificações do kernel; se se quiser manter verificações em produção, definir o configASSERT com uma função própria (Listings 12.2 e 12.3), que registe o ficheiro e a linha. Nota: num Cortex-M haveria ainda a pergunta da prioridade das ISRs (13.2); neste port RISC-V não se aplica.

## Slide 154: A ISR sinaliza, uma task processa; um recurso partilhado tem um dono de cada vez; e o configASSERT diz onde está o erro.
SESSÃO PRÁTICA 3 EM RESUMO
FromISR + portYIELD_FROM_ISR
Binário vs counting
Queues a partir de ISRs
Mutex
Gatekeeper
Daemon task
xTimerReset
configASSERT
Interrupção de GPIO
High water mark
Extra: a sessão 4 aprofunda cada um destes temas.
Notes: Recapitular pela frase-título: o padrão de deferred interrupt processing (cap. 7), a exclusão mútua com mutex ou gatekeeper (cap. 8), os timers a correr na daemon task (cap. 6), e as ferramentas de debug dos caps. 12 e 13. Guardar o projeto: é a base da sessão extra.

## Slide 155: Aprofundar: ISRs, recursos, timers e debug
FORMAÇÃO · SESSÃO PRÁTICA 4
EXTRA
Exercícios mais longos, com exemplos do livro e ideias das demos oficiais
INTERRUPÇÕES A SÉRIO
Daemon task, o botão com ressaltos e a handler task robusta
MEDIR E TESTAR
Run-time stats e um teste automático com check timer
QUANDO CORRE MAL
Priority inversion e deadlock
Rúben Marques · Fonte: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0), caps. 6, 7, 8 e 12
Notes: Sessão prática EXTRA, para quem terminou a sessão 3 ou para um dia extra. Parte do mesmo projeto. Só o Ex. 1 usa código do repositório do livro (Example018, Exemplo 7.3); os Ex. 2 e 3 seguem a Listing 7.10 e as Listings 12.10 a 12.12; o Ex. 4 inspira-se no check timer e nas standard demo tasks das demos oficiais, sem usar ficheiros delas. Todo o código está nos slides. Onde o exercício é meu (priority inversion, deadlock), é baseado nas secções do livro indicadas no slide.

## Slide 156: Os exemplos oficiais que vamos usar
SESSÃO PRÁTICA 4 · EXTRA
Livro: Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (V1.1.0) · github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Book
Exemplo do livro | O que faz | O que mostra | Exercício
7.3 | Função diferida na daemon task | A prioridade da daemon | 1
Listing 7.10 | Botão real com handler task | Ressaltos e debounce | 2
Listings 12.10 a 12.12 | Run-time stats | Quem gasta o CPU | 3
— | Check timer e tasks que se testam | Teste automático com um LED | 4
Figuras 8.4 e 8.5 | Semáforo binário vs. mutex | Priority inversion | 5
Secção 8.3.4 | Dois mutexes por ordem inversa | Deadlock | 6
O mesmo repositório
Como nas sessões 2 e 3. Só o exemplo 7.3 é novo; o resto do código está nos slides.
github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Book/
tree/main/examples/Win32-simulator-MSVC
O essencial
Medir o CPU, testar o sistema e reconhecer os erros clássicos de concorrência na placa.
Fonte: Livro, caps. 6, 7, 8 e 12; adaptado à Pico 2
156
Notes: Mesmo formato dos slides 76 e 141: numeração do livro, o que o exemplo faz, o que mostra e em que exercício aparece. Só o exemplo 7.3 (Example018) vem do repositório do livro; os outros exercícios usam listagens e figuras do livro, ou são exercícios meus, com todo o código nos slides. Demos oficiais: a ideia do Ex. 4 vem das standard demo tasks de Demo/Common/Minimal (tasks que se testam a si próprias e expõem xAre…StillRunning()) e do check timer que as demos usam. Nenhum ficheiro das demos é preciso. Os exercícios 5 e 6 são meus, baseados nas Figuras 8.4 e 8.5 (priority inversion) e na secção 8.3.4 (deadlock).

## Slide 157: Processamento diferido na daemon task
EXERCÍCIO 1 · EXEMPLO 7.3
hardware extra: botão
FAZER
Botão no GP0 (prática 3): a ISR pede à daemon task que corra a função. Sem handler task nem semáforo.
vPeriodicTask abaixo da daemon: 1 s a trabalhar, 1 s bloqueada.
Depois: dar-lhe mais prioridade do que a daemon (configTIMER_TASK_PRIORITY + 1).
PREVER ANTES DE CORRER
Em que task corre vDeferredHandlingFunction? E se uma task mais prioritária do que a daemon estiver a trabalhar?
OBSERVAR
Corre na daemon task, logo à saída da ISR. Se a vPeriodicTask tiver mais prioridade, a mensagem espera que ela bloqueie (até 1 s). Poupa uma task, mas os eventos ficam todos à prioridade da daemon.
/* FreeRTOSConfig.h */
#define configUSE_TIMERS 1
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY ( configMAX_PRIORITIES - 2 )
static void vDeferredHandlingFunction( void *pvParameter1,
uint32_t ulParameter2 )
{ vPrintStringAndNumber( "Evento", ulParameter2 ); }
static void vButtonISR( uint gpio, uint32_t events )
{ static uint32_t ulCount = 0;
BaseType_t xWoken = pdFALSE;
xTimerPendFunctionCallFromISR( vDeferredHandlingFunction,
NULL, ulCount++, &xWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xWoken ); }
static void vPeriodicTask( void *pvParameters )
{ for( ;; )
{ busy_wait_ms( 1000 ); /* a trabalhar */
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 1000 ) ); } } /* bloqueada */
/* no main(), antes de vTaskStartScheduler() */
gpio_set_irq_enabled_with_callback( BUTTON_PIN,
GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, vButtonISR );
xTaskCreate( vPeriodicTask, "Periodic", 512, NULL,
configTIMER_TASK_PRIORITY - 1, NULL ); /* passo 3: + 1 */
Fonte: Livro, cap. 7 (Exemplo 7.3); adaptado à Pico 2
157
Notes: Exemplo 7.3 (Example018), secção 7.6, Listings 7.16 a 7.18: centralized deferred interrupt processing. xTimerPendFunctionCallFromISR envia para a timer command queue um pedido para a daemon task executar uma função com dois parâmetros; aqui o segundo é um contador incrementado em cada interrupção, para se ver que nenhum evento se perde. Vantagens (secção 7.6): menos RAM, porque não é preciso uma task por interrupção, e modelo mais simples. Desvantagens: menos flexibilidade, porque todas as funções diferidas correm à prioridade da daemon task, e menos determinismo, porque o pedido entra numa queue atrás dos comandos de timers que já lá estejam. Requer INCLUDE_xTimerPendFunctionCall = 1 e configUSE_TIMERS = 1 (com configTIMER_TASK_PRIORITY e configTIMER_TASK_STACK_DEPTH da sessão 3). Adaptação à Pico: no livro a interrupção é gerada por software pela vPeriodicTask; aqui vem do botão do GP0, com a mesma configuração do pino da prática 3 (gpio_init, gpio_set_dir, gpio_pull_up). A vPeriodicTask passa a só ocupar o CPU 1 s e bloquear 1 s, para a diferença do passo 3 se ver a olho: com a daemon abaixo, um toque durante o segundo de trabalho só é processado quando a vPeriodicTask bloqueia. Neste exercício a daemon fica com configMAX_PRIORITIES − 2 (6 com 8 prioridades), em vez do configMAX_PRIORITIES − 1 da sessão 3, para haver uma prioridade livre acima dela: no passo 1 a vPeriodicTask tem 5 (− 1), no passo 3 tem 7 (+ 1). Com a daemon a 7, o + 1 daria 8, fora do intervalo: o xTaskCreate limita a 7 (e o configASSERT dispara), e as duas ficariam com a mesma prioridade. O passo 3 é uma variante minha.

## Slide 158: Um botão real, com ressaltos
EXERCÍCIO 2 · LISTING 7.10
FAZER
Botão no GP0 (pull-up interno) com interrupção no flanco descendente.
Carregar 20 vezes e comparar ulIsrCount com ulButtonPressCounts no debugger.
Trocar para counting semaphore; depois filtrar os ressaltos com um one-shot e xTimerResetFromISR().
PREVER ANTES DE CORRER
Os dois contadores ficam iguais? E algum fica igual a 20?
OBSERVAR
Com o binário, ulButtonPressCounts fica abaixo de ulIsrCount: os ressaltos geram vários flancos antes de a task correr. O counting semaphore não perde nenhum, mas conta os ressaltos. Só o debounce dá 20.
static SemaphoreHandle_t xButtonSem;
static volatile uint32_t ulIsrCount, ulButtonPressCounts;
static void vButtonCallback( uint gpio, uint32_t events )
{ BaseType_t xWoken = pdFALSE;
ulIsrCount++;
xSemaphoreGiveFromISR( xButtonSem, &xWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xWoken ); }
/* handler task: trata o toque fora da ISR */
static void vButtonHandlerTask( void *pvParameters )
{ const TickType_t xMaxBlock = pdMS_TO_TICKS( 5000 );
for( ;; )
{ if( xSemaphoreTake( xButtonSem, xMaxBlock ) == pdPASS )
ulButtonPressCounts++;
else
vPrintString( "Sem toques em 5 s\r\n" ); } }
/* no main(), antes de vTaskStartScheduler() */
xButtonSem = xSemaphoreCreateBinary();
xTaskCreate( vButtonHandlerTask, "Botao", 512, NULL, 3, NULL );
gpio_set_irq_enabled_with_callback( BUTTON_PIN,
GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, &vButtonCallback );
Fonte: Livro, caps. 6 e 7; adaptado à Pico 2
158
Notes: Botão sincronizado com uma handler task por um semáforo binário (secção 7.4). Na Pico 2, gpio_set_irq_enabled_with_callback() do pico-sdk ativa a interrupção do GPIO e regista um callback, que corre no contexto da interrupção; o give é feito aí. Neste port não há prioridades a acertar. A handler task é a task que faz o trabalho da interrupção fora da ISR (deferred interrupt processing, secção 7.3): fica bloqueada no xSemaphoreTake e só corre quando a ISR dá o semáforo. Tem prioridade 3, acima das outras tasks do projeto, para correr logo à saída da ISR (portYIELD_FROM_ISR). O take com timeout segue a estrutura recomendada da Listing 7.10 (secção 7.4.4): se não chega nenhum evento no tempo esperado, a task pode verificar erros de hardware em vez de ficar bloqueada para sempre. O debounce com um one-shot reiniciado a partir da ISR (xTimerResetFromISR, secção 6.8) é uma combinação minha dos caps. 6 e 7. Passo 3, debounce: cada ressalto corre a ISR, que em vez de dar o semáforo reinicia um timer one-shot de 30 ms; enquanto houver ressaltos o timer nunca expira, e 30 ms depois do último expira uma só vez; o callback confirma que o botão está premido e só então dá o semáforo. Código: static TimerHandle_t xDebounceTimer; no main(): xDebounceTimer = xTimerCreate( "Deb", pdMS_TO_TICKS( 30 ), pdFALSE, 0, vDebounceCallback ); na ISR, em vez do give: ulIsrCount++; xTimerResetFromISR( xDebounceTimer, &xWoken ); portYIELD_FROM_ISR( xWoken ); e o callback: static void vDebounceCallback( TimerHandle_t xTimer ) { if( gpio_get( BUTTON_PIN ) == 0 ) xSemaphoreGive( xButtonSem ); }. O callback corre na daemon task, não na ISR, por isso usa xSemaphoreGive e não a versão FromISR. Requer configUSE_TIMERS = 1. Resultado: ulIsrCount conta todos os ressaltos, ulButtonPressCounts fica em 20. ulIsrCount é um contador extra meu. Ver os contadores com o CPU parado, ou com o Live Watch da Cortex-Debug se funcionar com o J-Link.

## Slide 159: Quem gasta o CPU?
EXERCÍCIO 3 · LISTINGS 12.10 A 12.12
FAZER
Relógio: o timer do RP2350, que já conta microssegundos (time_us_64).
A prvStatsTask imprime a cada 5 s vTaskGetRunTimeStatistics() e vTaskListTasks().
Juntar ao projeto do Ex. 4 da prática 3: as duas prvPrintTask com a vPrintString lenta.
PREVER ANTES DE CORRER
Que percentagem tem a IDLE? E as tasks que escrevem com a vPrintString lenta?
OBSERVAR
A IDLE é o CPU livre. Quem escreve com espera ativa (busy_wait_us) gasta CPU só à espera: argumento para DMA ou interrupções. vTaskListTasks mostra estado, prioridade e high water mark.
/* FreeRTOSConfig.h */
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 1
#define configUSE_TRACE_FACILITY 1
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
#define configRUN_TIME_COUNTER_TYPE uint64_t
uint64_t ullGetRunTimeCounter( void );
#define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()
#define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() ullGetRunTimeCounter()
/* main.c: o timer do RP2350, a 1 MHz */
uint64_t ullGetRunTimeCounter( void ) { return time_us_64(); }
static void prvStatsTask( void *pvParameters )
{ static char cBuffer[ 512 ];
for( ;; )
{ vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 5000 ) );
vTaskGetRunTimeStatistics( cBuffer, sizeof( cBuffer ) );
printf( "\r\nTask Tempo(us) %%CPU\r\n%s", cBuffer );
vTaskListTasks( cBuffer, sizeof( cBuffer ) );
printf( "\r\nTask Estado Prio Stack Num\r\n%s", cBuffer ); } }
/* no main(), antes de vTaskStartScheduler() */
xTaskCreate( prvStatsTask, "Stats", 1024, NULL, 1, NULL );
Fonte: Livro, cap. 12 (secção 12.5); adaptado à Pico 2
159
Notes: Secção 12.5. O livro usa um timer hipotético de 16 bits com contagem de overflows (Listings 12.10 e 12.11); no RP2350 o timer de sistema já conta microssegundos em 64 bits, e o pico-sdk lê-o com time_us_64(), por isso não há nada a configurar (portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS fica vazio) e não há overflow na prática. configRUN_TIME_COUNTER_TYPE permite um contador de 64 bits. O livro recomenda um relógio 10 a 100 vezes mais rápido do que o tick; 1 MHz é 1000 vezes o tick de 1 kHz, o que só dá mais resolução. A função é declarada no FreeRTOSConfig.h e definida no main.c, para o config não precisar dos headers do pico-sdk. O buffer de 512 bytes deve ser static, como na Listing 12.12. vTaskGetRunTimeStatistics e vTaskListTasks são as versões com tamanho de buffer das antigas vTaskGetRunTimeStats e vTaskList (Listings 12.6 a 12.9). A prvStatsTask segue a Listing 12.12 (espera 5 s e gera a tabela de vTaskGetRunTimeStatistics num buffer static); a tabela de vTaskListTasks no mesmo buffer é um acrescento meu. Prioridade 1 e stack de 1024 words, porque o printf e a formatação das tabelas usam bastante stack. Colunas de vTaskGetRunTimeStatistics: nome, tempo absoluto em µs e percentagem. Colunas de vTaskListTasks: nome, estado (X running, R ready, B blocked, S suspended, D deleted), prioridade, high water mark da stack em words e número da task. Projeto base: o do Ex. 4 da prática 3 (mutex), porque as duas prvPrintTask passam a maior parte do tempo em busy_wait_us dentro da vPrintString lenta, o que se vê bem na tabela. O printf da prvStatsTask não usa o mutex dessas tasks, por isso as tabelas podem sair misturadas com as linhas "Task 1/2"; se incomodar, rodear os dois printf com xSemaphoreTake/Give do mesmo xMutex. A leitura sobre o custo da espera ativa é minha.

## Slide 160: Um teste automático ao sistema, com um LED
EXERCÍCIO 4 · SECÇÃO 6.7
FAZER
Produtor (prio 1) envia um número a cada 10 ms; consumidor (prio 2) confirma a sequência.
Um check timer de 1 s confirma que os contadores avançam e que não houve erro.
Depois, partir algo: uma task a configMAX_PRIORITIES − 2 que nunca bloqueia.
PREVER ANTES DE CORRER
O que faz o LED quando está tudo bem? E com um erro?
OBSERVAR
Pisca a cada 1 s. Com a task que não bloqueia, os contadores param; o check timer corre na daemon, que está acima dessa task, deteta e o LED pisca a cada 200 ms.
static QueueHandle_t xQ;
static volatile uint32_t ulTxCount, ulRxCount;
static volatile BaseType_t xError = pdFALSE;
static void vProducerTask( void *pv ) /* prio 1 */
{ uint32_t ulValue = 0;
for( ;; )
{ xQueueSend( xQ, &ulValue, portMAX_DELAY );
ulValue++; ulTxCount++;
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 10 ) ); } }
static void vConsumerTask( void *pv ) /* prio 2 */
{ uint32_t ulExpected = 0, ulValue;
for( ;; )
{ xQueueReceive( xQ, &ulValue, portMAX_DELAY );
if( ulValue != ulExpected++ ) xError = pdTRUE;
ulRxCount++; } }
static void prvCheckTimerCallback( TimerHandle_t xT )
{ static uint32_t ulLastTx, ulLastRx;
if( ulTxCount == ulLastTx || ulRxCount == ulLastRx || xError )
xTimerChangePeriod( xT, pdMS_TO_TICKS( 200 ), 0 ); /* erro */
ulLastTx = ulTxCount; ulLastRx = ulRxCount;
gpio_xor_mask( 1u << LED_PIN ); }
/* no main(): a queue, as duas tasks e o check timer de 1 s */
xQ = xQueueCreate( 5, sizeof( uint32_t ) );
xTimerStart( xTimerCreate( "Check", pdMS_TO_TICKS( 1000 ),
pdTRUE, NULL, prvCheckTimerCallback ), 0 );
Fonte: Livro, cap. 6 (secção 6.7); adaptado à Pico 2
160
Notes: Exercício meu, inspirado nas demos oficiais: as standard demo tasks de Demo/Common/Minimal criam tasks que se testam a si próprias e expõem uma função xAre…StillRunning(); as demos têm um check timer que as chama periodicamente e muda o ritmo do LED quando algo falha. Aqui faz-se o mesmo em pequeno, sem ficheiros das demos: um produtor e um consumidor por queue, dois contadores e uma flag de erro. O check timer (auto-reload, 1 s) verifica que os dois contadores avançaram desde a última vez e que a sequência recebida está certa; em caso de erro muda o período para 200 ms com xTimerChangePeriod e block time 0, porque um callback nunca pode bloquear (corre na daemon task). Só precisa de configUSE_TIMERS = 1, com a daemon a configMAX_PRIORITIES − 1 como na sessão 3 (se se fez o Ex. 1, repor o − 1). No main(), criar o produtor com prioridade 1 e o consumidor com 2 (xTaskCreate, 512 words), além da queue e do timer que estão no slide. O LED é o externo do GP1 (LED_PIN = 1, configurado como saída no main() como na prática 1). Erro provocado: uma task a configMAX_PRIORITIES − 2 com um for( ;; ) vazio deixa o produtor e o consumidor sem CPU; a daemon, mais prioritária, continua a correr o check timer e deteta a falha. Outras falhas para experimentar: tirar o vTaskDelay do produtor e baixar-lhe a prioridade, ou trocar a ordem do ulValue++.

## Slide 161: Priority inversion: semáforo vs. mutex
EXERCÍCIO 5 · SECÇÕES 8.3.2 E 8.3.3
FAZER
Três tasks: LP (prio 1), MP (2) e HP (3).
Primeiro com um semáforo binário, depois com um mutex.
HP mede com time_us_32() quanto tempo espera pelo recurso e imprime-o.
PREVER ANTES DE CORRER
Com o semáforo binário, quem atrasa HP? E com o mutex?
OBSERVAR
Binário: HP espera por LP, e LP não corre enquanto MP corre: inversão sem limite. Mutex: LP herda a prioridade de HP, MP não a interrompe, e HP espera só o resto do trabalho de LP.
/* LP (1): tira o recurso e trabalha ~20 ms */
xSemaphoreTake( xLock, portMAX_DELAY );
vBusyWaitMs( 20 );
xSemaphoreGive( xLock );
/* MP (2): acorda a meio e trabalha ~50 ms */
/* HP (3): acorda a seguir e tenta o recurso */
xSemaphoreTake( xLock, portMAX_DELAY );
/* Correr duas vezes: */
xLock = xSemaphoreCreateBinary(); /* +Give inicial */
xLock = xSemaphoreCreateMutex();
Fonte: Livro, cap. 8 (Figuras 8.4 e 8.5); adaptado à Pico 2
161
Notes: Aplica o módulo 6 (secções 8.3.2 e 8.3.3, Figuras 8.4 e 8.5 do livro): o mesmo cenário com um semáforo binário (sem herança de prioridade) e com um mutex (com herança). vBusyWaitMs é uma função da aplicação que ocupa o CPU durante N ms (por exemplo, a contar ticks com xTaskGetTickCount() sem bloquear). As tasks MP e HP podem ser acordadas com vTaskDelay() calibrado para aparecerem depois de LP tirar o recurso. O semáforo binário é criado vazio e precisa de um xSemaphoreGive() inicial para servir de lock. Opcional: juntar o trace com um pino por task da sessão prática 2 (slide 78) e ver num analisador lógico; com o binário, o pino de LP fica em baixo enquanto MP corre; com o mutex, LP continua até devolver. Nota: nos exercícios, o priority inheritance torna-se visível também em uxTaskPriorityGet() de LP durante a espera. Código meu, a completar pelos formandos. Vem logo antes do deadlock porque usa os mesmos mutexes. (Estava na sessão prática 2, mas aí ainda não se tinha dado o módulo 6.)

## Slide 162: Provocar um deadlock
EXERCÍCIO 6 · SECÇÃO 8.3.4
FAZER
Duas tasks e dois mutexes, tirados por ordem inversa.
Correr e abrir a vista das tasks (RTOS Views).
Corrigir: a mesma ordem em todo o lado, ou um block time finito com recuperação.
PREVER ANTES DE CORRER
Falha algum assert? Como se descobre o problema?
OBSERVAR
Nada falha: as duas tasks ficam Blocked para sempre, cada uma à espera do mutex da outra. Só o debugger ou um watchdog o revelam.
static void vTaskA( void *pvParameters )
{
for( ;; )
{
xSemaphoreTake( xMutexUart, portMAX_DELAY );
vTaskDelay( 1 ); /* abre a janela */
xSemaphoreTake( xMutexI2C, portMAX_DELAY );
/* … usar os dois recursos … */
xSemaphoreGive( xMutexI2C );
xSemaphoreGive( xMutexUart );
}
}
/* vTaskB: igual, mas tira primeiro o I2C */
Fonte: Livro, cap. 8 (secção 8.3.4); adaptado à Pico 2
162
Notes: Secção 8.3.4 (Deadlock, ou deadly embrace): duas tasks à espera de recursos que a outra tem. O livro diz que a melhor forma de evitar o deadlock é considerá-lo no desenho, e que esperar sem timeout por um mutex é normalmente má prática: um timeout um pouco maior do que a espera máxima esperada faz da falha um sintoma de erro de desenho; em sistemas embebidos pequenos não costuma ser um grande problema. O vTaskDelay( 1 ) garante que a outra task corre entre os dois takes, para o deadlock acontecer sempre. Na vista RTOS Views (ou olhando para as listas do kernel no Watch), as duas tasks aparecem em Blocked; com configQUEUE_REGISTRY_SIZE > 0 e vQueueAddToRegistry, os mutexes podem aparecer com nome (confirmar na extensão). O código é meu, para ilustrar a secção.

## Slide 163: Medir antes de otimizar, testar depois de mudar a configuração, e desenhar para que o deadlock não seja possível.
SESSÃO PRÁTICA 4 EM RESUMO
xTimerPendFunctionCallFromISR
Ressaltos e debounce
Take com timeout
Run-time stats
vTaskListTasks
Teste automático
Check timer
Priority inheritance
Deadlock
As demos oficiais continuam a ser a melhor referência depois da formação.
Notes: Fecho da sessão extra. Reforçar que as demos oficiais (FreeRTOS/Demo) e o repositório do livro são a referência para continuar: cada port tem uma demo com as standard demo tasks e um check timer ou check task.